CZĘŚĆ III          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Przedmiotem zamówienia, podzielonym na 2 części, jest świadczenie usług związanych              z utrzymaniem drzewostanu parkowego, zlokalizowanego na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu, określonego w załączniku graficznym nr 1:

Część 1 – usuwanie do 450 egzemplarzy drzew i wiatrowałów (w tym wielopniowych), na podstawie uzyskanych zezwoleń wydanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków; usuwanie 644 egzemplarzy samosiewów drzew, uznanych za egzemplarze młodsze niż 10 lat, na usunięcie których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia; wyfrezowanie do 107 pni drzew już usuniętych z terenu parku; Część 1 składa się z 4 elementów:

a) Element 1 czynności usuwania drzew wraz z frezowaniem pni,

b) Element 2 czynności usuwania drzew z pominięciem frezowaniem pni

c) Element 3 czynności usuwania wiatrowałów (drzew powalonych siłami natury)

d) Element 4 frezowanie pni

Część 2

element 1 – założenie do 601 szt. wiązań elastycznych w koronach do 235 egzemplarzy drzew na obszarze parku u Podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem (sektor VII) - działka nr 5/8              w obrębie 4 miasta Kołobrzeg oraz na obszarze parku wzdłuż ul. Rodziewiczówny                       i ul. Sikorskiego, na terenie działek nr 46 i nr 66/3 w obrębie 4 (sektor I-III) oraz 66/2 i nr 7            w obrębie 5 (sektor IV-VI), od Ośrodka Wypoczynkowego Bałtyk przy ul. A. Mickiewicza do Kamiennego Szańca, mieszczącego się przy ul. A. Fredry.

element 2 – wykonanie cięć sanitarnych oraz cięć technicznych, korygujących w koronach łącznie do 1183 egzemplarzy drzew w obrębie fragmentu Parku im. Stefana Żeromskiego :

1) położonego wzdłuż ul. Sikorskiego, na terenie działki nr 2/6 ob. 5, na odcinku od Alei Nadbrzeżnej, biegnącej wzdłuż kortów tenisowych, stanowiącej przedłużenie ul. Norwida, do alei parkowej biegnącej bezpośrednio za budynkiem Sanatorium Uzdrowiskowego Perła Bałtyku, mieszczącego się przy ul. F. Chopina (sektor IV),

2) położonego wzdłuż ul. Sikorskiego, na terenie działki nr 2/6 ob. 5, na odcinku od alei parkowej biegnącej bezpośrednio za budynkiem Sanatorium Uzdrowiskowego Perła Bałtyku, mieszczącego się przy ul. F. Chopina do alei parkowej biegnącej do morza, na wysokości               ul. Kołłątaja (sektor V),

3) u Podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem (sektor VII) - działka nr 5/8 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg.

UWAGA:

Park im. Stefana Żeromskiego wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 927 decyzją KL.IV.-5340/18/76 z dnia 14 grudnia 1976r., a zatem podlega szczególnej ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami    (Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.).

Urząd Miasta Kołobrzeg uzyskał pozwolenie na usunięcie 405 drzew ( w tym wielodniowe) Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu decyzja z dnia 14 stycznia 2014r. znak MKZ.4125.2.2013 oraz Postanowienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia                   19 września 2013r. znak OW-B5-512/88/13 uzgadniającego zakres planowanej wycinki, stanowiącej przedmiot zamówienia. Zakres usługi obejmować będzie również do 45 egzemplarzy drzew powalonych bądź uszkodzonych w trakcie orkanu Ksawery w grudniu 2013r.

Urząd Miasta Kołobrzeg uzyskał zatwierdzenie programu prac konserwatorskich w Parku               im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu postanowieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 17 maja 2013r. znak ZN.K.5146.23.2013.AF oraz z dnia 8 października 2013r. znak ZN.K.5146.24.2013.MB, obejmującego:

- założenie wiązań elastycznych,

- wykonanie cięć sanitarnych,

- wykonanie cięć technicznych, korygujących, w celu przeprowadzenia korekty koron drzew, rosnących w sektorach IV, V i VII,

- likwidację starych elementów z zakresu chirurgii drzew:

  - w przypadku klonu pospolitego o numerze inwentaryzacyjnym nr 374 w sektorze IV – zdjęcie starych wiązań przewiertowych,

  - w przypadku buka pospolitego o numerze inwentaryzacyjnym nr 510 w sektorze V – zdjęcie większego kaptura.

Część 1

usuwanie drzew i wiatrowałów

Usługa realizowana będzie dwuetapowo w okresie :

- I etap - w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy do 30 kwietnia 2014r.

- II etap – w okresie 1 października do 30 listopada 2014r.

Szczegółową wykaz 405 drzew przeznaczonych do usunięcia z sektora V i VI, na których wycięcie uzyskano zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków, przedstawiają załączniki tabelaryczne nr 1 i 2. Natomiast ich szczegółową lokalizację przedstawiają załączniki graficzne nr 8 i 9.

Wykaz 644 samosiewów drzew przeznaczonych do usunięcia z sektora V, VI i VII, przedstawiają załączniki tabelaryczne nr 3, 4 i 5. Natomiast ich lokalizację przedstawiają załączniki graficzne nr 4, 5 i 6.

Wykaz do 45 drzew, powalonych w trakcie huraganu Ksawery oraz mapa ze wskazaniem ich lokalizacji, zostanie przekazany pisemnie Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Wykaz 107 pni drzew przeznaczonych do wyfrezowania z terenu sektora IV i VII, przedstawiają załączniki tabelaryczne nr 6 i 7. Natomiast ich lokalizację przedstawiają załączniki graficzne            nr 7 i 10.

Wykonawca usługi bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji usunięcia drzew, wiatrowałów oraz skupin samosiewów jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji fotograficznej każdego wycinanego egzemplarza (skupiny samosiewów – ogólny widok). Sporządzoną, opisaną dokumentację fotograficzną, w postaci 2 płyt CD, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pozostałą dokumentacją powykonawczą, po zgłoszeniu gotowości do odbioru usługi, a przed jej odbiorem w terenie. Pełny egzemplarz dokumentacji powykonawczej wraz z płytą Cd zostanie przekazany do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu.

Część 6 przedmiotu zamówienia obejmuje 4 elementy:

1. Element 1 czynności usuwania drzew wraz z frezowaniem pni,

2. Element 2 czynności usuwania drzew z pominięciem frezowaniem pni

3. Element 3 czynności usuwania wiatrowałów (drzew powalonych siłami natury).

4. Element 4 frezowanie pni

Element 1

Usuwanie drzew z frezowaniem pni

Czynność usuwania drzew (w tym również wiatrołomów) obejmuje:

- przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac zgodnie z przepisami bhp, zapewniające bezpieczeństwo osób postronnych,

- ścięcie drzewa z uwzględnieniem ewentualnej, koniecznej pracy podnośnika,

- pocięcie drzewa na części - odcinki dogodne do ich transportu,

- frezowanie pnia do 20 cm poniżej gruntu (w zależności od warunków glebowych),

- wywóz pozyskanego drewna oraz konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego                            w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki (tel. służbowy 605 626 741) odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg;  na terenie placu składowego odpowiednie ułożenie zwiezionego drewna w celu jego skubikowania,

- zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych, zdrowych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew),

- w przypadku powstałego ewentualnie dołu po usuniętym drzewie należy go uzupełnić ziemią urodzajną,

- uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni).

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Usługa usuwania drzew (w tym wielopniowe) wraz z frezowaniem pni, realizowane będą łącznie do 290 pni, w tym szacuje się :

- o średnicy    16-20 cm  - 70 szt.

- o średnicy    21-30 cm  - 90 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 60 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 30 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 20 szt.

- o średnicy    61-70 cm  - 10 szt.

- o średnicy    71-80 cm  - 10 szt.

UWAGA: Podane sztuki są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia przedmiotu zamówienia

Element 2

Usuwanie drzew z pominięciem frezowania pni

Czynność usuwania drzew (w tym również wiatrołomów) z pominięciem frezowania pni będzie stosowana w przypadku usuwania drzew o średnicy pnia do 10 cm oraz o średnicy od          11-do15 cm oraz w przypadkach np. gdy wycinane drzewo wrastało w inny egzemplarz lub rosło u jego podnóża, a frezowanie pnia uszkodziłoby pień drugiego drzewa lub np. gdy drzewo wyrasta spod nawierzchni utwardzonej, a frezowanie pnia mogłoby spowodować uszkodzenie frezerki, lub gdy wycinane są pojedyncze, suche pnie z drzewa wielopniowego.

Czynność usuwania drzew z pominięciem frezowania pni obejmuje:

  - przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac zgodnie z przepisami bhp, zapewniające bezpieczeństwo osób postronnych,

  - ścięcie drzewa z uwzględnieniem ewentualnej, koniecznej pracy podnośnika,

  - pocięcie drzewa na części - odcinki dogodne do ich transportu,

  - wywóz pozyskanego drewna oraz konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego                            w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki (tel. służbowy 605 626 741) odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg;  na terenie placu składowego odpowiednie ułożenie zwiezionego drewna w celu jego skubikowania,

  - zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych, zdrowych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew),

  - uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni).

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Usługa usuwania drzew z pominięciem frezowaniem pni (w tym wielopniowe), realizowane będą łącznie do 880 pni, w tym szacuje się :

- o średnicy    do 10 cm  - 760 szt.

- o średnicy    11-15 cm  - 100 szt.

- o średnicy    16-20 cm  - 4 szt.

- o średnicy    21-30 cm  - 4 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 2 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 2 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 2 szt.

- o średnicy    61-70 cm  - 2 szt.

- o średnicy    71-80 cm  - 2 szt.

- o średnicy    81-90 cm  - 2 szt.

UWAGA: Podane sztuki są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia przedmiotu zamówienia

Element 3

Usuwanie wiatrowałów

Czynność usuwania wiatrowałów obejmuje:

- przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac zgodnie z przepisami bhp, zapewniające bezpieczeństwo osób postronnych,

- pocięcie powalonego drzewa (wykrotu) na odcinki dogodne do ich transportu,

- ewentualne usunięcie/wyrównanie kikuta pnia, gdy drzewo uległo wyłamaniu u nasady pnia lub do wysokości 2 m

- wywóz pozyskanego drewna oraz konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego                            w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki (tel. służbowy 605 626 741) odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg;  na terenie placu składowego odpowiednie ułożenie zwiezionego drewna w celu jego skubikowania,

- zebrane pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych, zdrowych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew),

- uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie).

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Usługa usuwania drzew z pominięciem frezowaniem pni (w tym wielopniowe), realizowane będą łącznie do 20 pni, w tym szacuje się :

- o średnicy    16-20 cm  - 3 szt.

- o średnicy    21-30 cm  - 4 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 4 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 3 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 2 szt.

- o średnicy    61-70 cm  - 2 szt.

- o średnicy    71-80 cm  - 2 szt.

UWAGA: Podane sztuki są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia przedmiotu zamówienia.

UWAGA: W myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody           (Dz.U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm) w przypadku drzew rozwidlających się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Element 4

Frezowanie pni

Usługa frezowania pni zostanie wykonana w zakresie pni pozostałych po wycinkach drzew ,przeprowadzonych w listopadzie 2013r., a które nie zostały wyfrezowane z przyczyn nie leżących ani po stronie Wykonawcy wycinek, ani też Zamawiającego. Usługa obejmuje czynności :

- przygotowanie miejsca pracy – np. odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac zgodnie z przepisami bhp, zapewniające bezpieczeństwo osób postronnych,

- wyfrezowanie pni po usuniętych drzewach do głębokości 20 cm poniżej gruntu                       (w zależności od warunków glebowych),

- zebranie powstałego urobku i jego wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do dnia następnego po zakończeniu prac - istnieje możliwość rozsypania trocin na ściółce wokół drzew, jednak nie mogą one tworzyć hałd,

- ewentualnie uzupełnienie powstałego dołu ziemią urodzajną, zagrabienie i wyrównanie gruntu,

- uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie).

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Usługa frezowania pni rozliczana będzie na podstawie obwodów pni, mierzonych na wysokości 130 cm, jakie posiadały drzewa przed ich ścinką. Usługa realizowana będzie łącznie do 107 pni, w tym szacuje się :

- o średnicy    16-20 cm  - 29 szt.

- o średnicy    21-30 cm  - 36 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 24 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 8 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 6 szt.

- o średnicy    61-70 cm  - 3 szt.

- o średnicy    81-90 cm  - 1 szt.

Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty odrębnie dla każdego                       z 4 elementów części 1 przedmiotu zamówienia :

Element 1

- w kolumnie 3 wiersz 1-7 - wartość jednostkową ryczałtową netto za usunięcie 1 pnia drzewa wraz z jego frezowaniem, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 1-7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 1-7 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za usunięcie 1 pnia drzewa wraz z jego frezowaniem, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych                          w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 1-7 – cenę wynagrodzenia brutto za usunięcie pni drzew o określonej średnicy wraz z ich frezowaniem, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 8 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 1 części 1 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem usunięcia pni drzew                      o określonej średnicy wraz z ich frezowaniem (suma wierszy 1-7 kol.7).

Element 2

- w kolumnie 3 wiersz 9-18 - wartość jednostkową ryczałtową netto za usunięcie 1 pnia drzewa                z pominięciem jego frezowania, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych                          w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm,                    śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm,  śr. 41-50 cm,   śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 9-18 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 9-18 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za usunięcie 1 pnia drzewa             z pominięciem jego frezowania, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych                          w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 9-18 – cenę wynagrodzenia brutto za usunięcie pni drzew o określonej średnicy pni z pominięciem frezowania, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 19 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 2 części 1 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem usunięcia pni drzew                      o określonej średnicy pni z pominięciem ich frezowania (suma wierszy 9-18 kol.7).

Element 3

- w kolumnie 3 wiersz 20-26 - wartość jednostkową ryczałtową netto za usunięcie 1 pnia wiatrowału, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych           w kol. 2, tj. średnica 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,   śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 20-26 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 20-26 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za usunięcie 1 pnia wiatrowału, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych           w kol. 2, tj. średnica 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 20-26 – cenę wynagrodzenia brutto za usunięcie pni wiatrowałów            o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 27 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 3 części 1 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem usunięcia drzew – wiatrowałów o określonej średnicy pni (suma wierszy 20-26 kol.7).

Element 4

- w kolumnie 3 wiersz 28-34 - wartość jednostkową ryczałtową netto za wyfrezowanie 1 pnia,  w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2,             tj. średnica 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm,            śr. 81-90 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 28-34 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 28-34 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wyfrezowanie 1 pnia, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2,              tj. średnica 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm,             śr. 81-90 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 28-34 – cenę wynagrodzenia brutto za wyfrezowanie pni o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 35 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 4 części 1 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem usunięcia drzew – wiatrowałów o określonej średnicy pni (suma wierszy 28-34 kol.7).

Łącznie wartość części 1 przedmiotu zamówienia

- w kolumnie 7 wiersz 36 – łączną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 1 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto za wykonanie wszystkich 4 elementów (suma z pozycji: wiersz 8 kol. 7, wiersz 19 kol. 7, wiersz 27 kol.7, wiersz 35 kol.7).

Część 2

-  element 1

Założenie wiązań elastycznych w koronach drzew

Założenie łącznie do 601 szt. (w tym o minimalnym obciążeniu 2t, 4t, i 8t) wiązań elastycznych w koronach do 235 egzemplarzy drzew, w tym :

1) na obszarze parku wzdłuż ul. Rodziewiczówny, od Ośrodka Wypoczynkowego Bałtyk przy   ul. A. Mickiewicza do Alei Nadbrzeżnej, biegnącej wzdłuż kortów tenisowych (stanowiącej przedłużenie ul. Norwida), na terenie działek nr 46 i nr 66/3 w obrębie 4 (sektor I-III)                  w koronach 16 egzemplarzy drzew, wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 8, których szczegółową lokalizację przedstawia w załącznik graficzny nr 2,

2) na obszarze parku wzdłuż ul. Sikorskiego, od Alei Nadbrzeżnej, biegnącej wzdłuż kortów tenisowych (stanowiącej przedłużenie ul. Norwida) do alei parkowej biegnącej bezpośrednio za budynkiem Sanatorium Uzdrowiskowego Perła Bałtyku, mieszczącego się przy ul. F. Chopina, na terenie działki 66/2 w obrębie 5 (sektor IV), w koronach 13 egzemplarzy drzew, wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 9, których szczegółową lokalizację przedstawia w załącznik graficzny nr 3 i 11,

3) na obszarze parku wzdłuż ul. Sikorskiego, od alei parkowej biegnącej bezpośrednio za budynkiem Sanatorium Uzdrowiskowego Perła Bałtyku, mieszczącego się przy ul. F. Chopina do alei parkowej biegnącej do morza, na wysokości ul. Kołłątaja, na terenie działki 66/2                 w obrębie 5 (sektor V), w koronach 64 egzemplarzy drzew, wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 10, których szczegółową lokalizację przedstawia w załącznik graficzny nr 4           i 12,

4) na obszarze parku wzdłuż ul. Sikorskiego, od alei parkowej biegnącej do morza, na wysokości ul. Kołłątaja do Kamiennego Szańca, mieszczącego się przy ul. A. Fredry, na terenie działki 7                 w obrębie 5 (sektor VI), w koronach 52 egzemplarzy drzew, wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 11, których szczegółową lokalizację przedstawia w załącznik graficzny nr 5           i 13,

5) na obszarze parku u Podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem (sektor VII) - działka nr 5/8 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg, w koronach 52 egzemplarzy drzew, wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 12, których szczegółową lokalizację przedstawia w załącznik graficzny nr 6           i 14.

W załącznikach tabelarycznych nr 8-12, wskazano również ilość i rodzaj (min. obciążenie) wiązań, koniecznych do założenia w koronie danego drzewa, w tym łącznie 525 szt. (2t), 72 szt. (4t) oraz 4 szt. (8t).

Termin realizacji usługi od 1 sierpnia 2014r. do 30 września 2014r.

Realizując usługę należy w koronach drzew założyć plecione wiązania linowe, wykonanie                 z włókien polipropylenu, stabilizujące konstrukcję korony drzewa, samoregulujące się wraz              z przyrostem pni na grubość. Każdy z elementów wiązania winien, w rekomendowanym okresie minimum 8 lat użytkowania mieć minimalną wytrzymałość (np.: 2, 4, 8 ton) podaną przez producenta systemu. Użyty system powinien mieć możliwość instalowania jako wiązanie dynamiczne (ze zintegrowanym amortyzatorem) oraz być wykonany z trwałych włókien polipropylenu, tracących do 2% wytrzymałości rocznie. Kolor systemu winien być czarny lub inny nie kontrastujący z kolorem konarów. Jedynie na kolorowej, kontrastowej końcówce założonego wiązanie należy umieścić rok instalacji wiązania.

Wykonane wiązania elastyczne muszą sprawdzić się przy dużych obciążeniach absorbując silne wstrząsy i zapobiegając uszkodzeniom, podczas wichur i huraganów nawiedzających Kołobrzeg w okresach jesienno-zimowych.

Wszystkie elementy systemu za wyjątkiem amortyzatorów muszą być jednolicie wykonane                 z polipropylenu, aby w przyszłości po zakończeniu okresu użytkowania mogły być poddane recyklingowi.

Wykonawca usługi z wykonanych czynności sporządzi dokumentację powykonawczą               w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej, których po 1 egzemplarzu zostanie przekazany do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać wykaz wszystkich drzew, w koronach których założono wiązania, szkice (rzut boczny) przedstawiające sposób montażu wiązania                              w odniesieniu do pni i głównych konarów danego drzewa, dokumentację fotograficzną oraz ewentualne zalecenia dotyczące konserwacji i użytkowania wiązań.

Usługa objęta będzie 8-letnim okresem gwarancyjnym. W tym okresie Wykonawca musi                   4-krotnie kontrolować z ziemi wykonane wiązania. Przeglądy należy przeprowadzać                           w miesiącach sierpień – wrzesień odpowiednio:

1 kontrola - w roku 2015, 2 kontrola - w roku 2017, 3 kontrola - w roku 2019, 4 kontrola -                 w roku 2021. Z dokonanych kontroli należy zdać sprawozdanie do Wydziału Komunalnego, do  2 miesięcy od przeprowadzenia kontroli.

Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty odrębnie dla elementu 1 części 2 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 1-3 - wartość jednostkową ryczałtową netto za założenie 1 wiązania elastycznego, w zależności od wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin,

- w kolumnie 4 wiersz 1-3 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 1-3 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za założenie 1 wiązania elastycznego, w zależności od wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin,

- w kolumnie 7 wiersz 1-3 – cenę wynagrodzenia brutto za założenie wiązań o wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 4 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 1 części 2 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem założenia wszystkich 601 wiązań w koronach drzew (suma wierszy 1-3 kol.7).

-  element 2

Wykonanie cięć sanitarnych oraz cięć technicznych, korygujących

w koronach drzew

Wykonanie cięć sanitarnych oraz cięć technicznych, korygujących w koronach do 1183 egzemplarzy drzew zostanie przeprowadzona:

1) w sektorze IV do 81 drzew w obrębie fragmentu Parku im. Stefana Żeromskiego, położonego wzdłuż ul. Sikorskiego, na terenie działki nr 2/6 ob. 5, na odcinku od Alei Nadbrzeżnej, biegnącej wzdłuż kortów tenisowych, stanowiącej przedłużenie  ul. Norwida, do alei parkowej biegnącej bezpośrednio za budynkiem Sanatorium Uzdrowiskowego Perła Bałtyku, mieszczącego się przy ul. F. Chopina – załącznik graficzny nr 3.

- w sektorze V do 722 drzew, w obrębie fragmentu Parku im. Stefana Żeromskiego, położonego wzdłuż ul. Sikorskiego, na terenie działki nr 2/6 ob. 5, na odcinku od alei parkowej biegnącej bezpośrednio za budynkiem Sanatorium Uzdrowiskowego Perła Bałtyku, mieszczącego się przy ul. F. Chopina do alei parkowej biegnącej do morza, na wysokości         ul. Kołłątaja – załącznik graficzny nr 4.

- w sektorze VII do 380 drzew w części parku przy ul. Obr. Westerplatte                                       i ul. A. Mickiewicza, u Podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem - działka nr 5/8                 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg – załącznik graficzny nr 6.

Termin realizacji usługi od 1 sierpnia 2014r. do 30 września 2014r.

Usługa wykonania cięć sanitarnych drzewostanu oraz cięć technicznych, korygujących,            w celu przeprowadzenia korekty koron danych drzew obejmuje:

- przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, bezwzględne, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac, zgodnie z zasadami bhp,

- prace związane z wykonaniem cięć sanitarnych drzew tj. usunięcie posuszu, pędów porażonych chorobami, pędów krzyżujących się i ocierających, usunięcie ewentualnych odrostów korzeniowych wraz z ewentualną, konieczną pracą podnośnika;

- prace związane z wykonaniem cięć technicznych, korygujących poszczególnych drzew, wykazanych w załącznikach tabelarycznych nr 13-15 oraz zgodnie z zawartymi tam wytycznymi, co do rodzaju cięć, ich zakresu oraz intensywności,

- wywóz pozyskanego drewna oraz konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego                            w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki (tel. służbowy 605 626 741) odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg;  na terenie placu składowego odpowiednie ułożenie zwiezionego drewna w celu jego skubikowania,

- zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew), jednakże pędy porażone chorobami muszą  bezwzględnie zostać przekazanie do unieszkodliwienia,

- uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni gruntu).

UWAGA: W myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody           (Dz.U. z  2013r. poz. 907 z późn. zm.) w przypadku drzew rozwidlających się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo, za cięcia którego służyć będzie odrębne wynagrodzenie.

Usługa wykonania cięć sanitarnych drzewostanu, realizowane będą łącznie do 1183 egzemplarzy drzew (również wielopniowe), w tym do 1288 pni:

- o średnicy    do 10 cm  -   36 szt.

- o średnicy    11-15 cm  -   29 szt.

- o średnicy    16-20 cm  -   51 szt.

- o średnicy    21-30 cm  - 163 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 243 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 242 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 181 szt.

- o średnicy    61-70 cm  - 169 szt.

- o średnicy    71-80 cm  -   88 szt.

- o średnicy    81-90 cm  -   42 szt.

- o średnicy   91-100 cm -   28 szt.

- o średnicy 101-110 cm -   10 szt.

- o średnicy 111-120 cm -     4 szt.

- o średnicy 121-130 cm -     1 szt.

- o średnicy 141-150 cm -     1 szt.

Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty odrębnie dla elementu 2 części 2 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 6-20 - wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie cięć 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielopniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm, śr. 111-120 cm, śr. 121-130 cm, śr. 141-150 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 6-20  – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 6-20 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie cięć                 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielodniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm, śr. 111-120 cm, śr. 121-130 cm, śr. 141-150 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 6-20  – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie cięć drzew o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 21 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 2 części 2 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem wykonania cięć drzew         o określonej średnicy pni (suma wierszy 6-20 kol.7).

Łącznie wartość części 2 przedmiotu zamówienia

- w kolumnie 7 wiersz 22 – łączną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 2 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto za wykonanie wszystkich 2 elementów (suma z pozycji: wiersz 4 kol. 7 i wiersz 21 kol. 7).

UWAGA Jako wartość jednostkową ryczałtową netto i brutto za wykonanie cięć w koronach drzew Wykonawca ustala jedną wartość dla drzewa o danej średnicy pnia bez względu czy              w koronie danego drzewa wykonywane będą cięcia sanitarne i techniczne, czy wyłącznie cięcia sanitarne.