CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

W ramach zamówienia należy:

1) wykonać demontaż starej, drewnianej zjeżdżalni;

2) obsiać cały teren placu zabaw trawą (poza bezpieczną nawierzchnią piaskową);

- 3) wykonać bezpieczną nawierzchnię piaskową. W tym celu należy wykonać koryto o głębokości minimum 25 cm, obejmujące swoim obszarem strefy bezpieczeństwa urządzeń rekreacyjno – zabawowych, w których wysokość bezpiecznego upadku przekracza 1 m . Dla przedstawionych w specyfikacji urządzeń wymiary koryta wynoszą 16,5 x 7,5 m. Koryto powinno być wypełnione piskiem płukanym o granulacji 0,2 – 2,0 mm.

4) zamontować urządzenia zabawowe oraz bramki do gry w piłkę:

- Bajkowy tor przeszkód – zestaw składający się z trzech kwadratowych, zadaszonych wież, przy czym dwie wieże są niższe (o równej wysokości), jedna jest wyższa.  Dachy czterospadowe, wykonane z tworzywa kompozytowego. Do skrajnej niższej wieży prowadzi tunel wykonany z rury polietylenowej. Pomiędzy niższymi wieżami znajduje się przejście w postaci łukowej drabinki linowej, mocowanej do pałąków rurowych w kształcie półpierścieni. Z niższej środkowej wieży do wieży wyższej prowadzi skośna drabinka linowa, wyposażona dodatkowo w poręcze wykonane z rur stalowych. Liny są stylonowe z rdzeniem stalowym. Do wyższej wieży dodatkową jest zamocowany ślizgawka wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z płyt polietylenowych oraz skośna ścianka wspinaczkowa wyposażona dodatkowo w linę asekuracyjną. Podesty w wieżach oraz ścianka wspinaczkowa wykonane są z antypoślizgowej płyty wodoodpornej. Na ścianki wież zastosowano płytę polietylenową. Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane ze stali cynkowanej, a następnie dwukrotnie malowanej proszkowo. Wymiary urządzenia 913 x 193 cm, wysokość całkowita 316 cm, strefa bezpieczeństw 1253 x 511 cm.

- Huśtawka podwójna – huśtawka wahadłowa o konstrukcji stalowej z dwoma zestawami podpór wykonanych z rur stalowych cynkowanych, a następnie malowanych dwukrotnie farbami proszkowymi, siedziska płaskie z aluminium oblanego gumą, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej, zawiesia huśtawek podwójnie łożyskowane - wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 395 x 232 cm, wysokość całkowita 228 cm, strefa bezpieczeństw 315 x 750 cm.

- Huśtawka Junior - huśtawka wahadłowa podwójna dla małych dzieci. Konstrukcja huśtawki z rur stalowych cynkowanych, a następnie malowanych dwukrotnie farbami proszkowymi, siedziska w kształcie koszyków, wykonane z aluminium oblanego gumą, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej, zawiesia huśtawek podwójnie łożyskowane - wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 149 x 312 cm, wysokość całkowita 230 cm, strefa bezpieczeństw 317 x 750 cm.

- Huśtawka wagowa – huśtawka typu ważka o konstrukcji stalowej cynkowanej, a następnie dwukrotnie malowanej farbami proszkowymi. Element obrotowy huśtawki łożyskowany, Siedziska huśtawki wykonane z płyty polietylenowej. Wymiary urządzenia 37 x 264 cm, wysokość całkowita 114 cm, strefa bezpieczeństw 240 x 470 cm, wysokość swobodnego upadku: 99 cm

- Karuzela z kierownicą – karuzela z zamocowaną na wale karuzeli kierownicą do obracania, wyposażona na obwodzie w trzy siedziska, wykonane z polietylenu oraz oparcie z rury stalowej w kształcie niepełnego pierścienia. Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne karuzeli cynkowane, a następnie dwukrotnie malowane farbami proszkowymi. Podest karuzeli wykonany z ryflowanej blachy aluminiowej. Wymiary urządzenia średnica 150 cm, wysokość całkowita 70 cm, strefa bezpieczeństw koło o średnicy 550 cm.

- Warownia - zestaw składający się z dwóch kwadratowych, zadaszonych wież o różnej wysokości, połączonych pomostem z barierkami wykonanymi z lin stylonowych z rdzeniem stalowym. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, a następnie dwukrotnie malowanej proszkowo. Wejście na niższą wieżę w postaci drabinki łukowej oraz skośnej ścianki wspinaczkowej wyposażonej dodatkowo w linę asekuracyjną. Dachy wież czterospadowe, wykonane z tworzywa kompozytowego. Ścianki wykonane z płyt polietylenowych, podesty oraz ścianki wspinaczkowe z płyty wodoodpornej. Do wież zamocowane ślizgawki, wykonane ze stali nierdzewnej z bokami z płyt polietylenowych. W skład zestawu wchodzą dodatkowo - ścianka wspinaczkowa, tunel z rury polietylenowej oraz rura strażacka. Wymiary urządzenia 364 x 600 cm, wysokość całkowita 364 cm, strefa bezpieczeństw 711 x 905 cm.

- Bujak pieski dwa – bujak na sprężynie wykonany z płyt polietylenowych, składający się z poprzeczki, na końcach której znajdują się siedziska umożliwiające korzystanie z bujaka przez dwoje dzieci. Rączki do trzymania oraz podpórki pod nogi zamocowane do elementów w kształcie piesków. Stalowa konstrukcja wraz ze sprężyną malowane proszkowo. Wymiary urządzenia 150 x 29 cm, wysokość całkowita 86 cm, strefa bezpieczeństw 450 x 329 cm.

- Bramki do gry w piłkę – bramki stalowe o wymiarach 309 x 101 cm, wysokość całkowita 200 cm, bramki powinny być wyposażone w haczyki do montażu siatki oraz siatkę.

Uwaga :

1.  Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem    czynników     atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy złączne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. Wszystkie urządzenia rekreacyjno-zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Przedstawione w specyfikacji urządzenia są urządzeniami przykładowymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania określonych w opisie elementów składowych poszczególnych urządzeń oraz zachowania wskazanych materiałów oraz powłok ochronnych. Urządzenia powinny posiadać minimum trzyletnią gwarancję.

2. Całość prac należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

3.  W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie  przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

4.  Na dzień odbioru robót Wykonawca musi przedstawić dokumenty wymienione                    w punkcie rozdz. I ust.1 pkt.7.

5. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu prac z dokumentacją i jest dokumentem informacyjnym.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.