CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI:

- Przedmiot zamówienia

- Zakres rzeczowy zamówienia

- Wizja lokalna

I.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi: 	Monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej istniejącej w pasach drogowych – ul. Zdrojowa (od ul. Mickiewicza do ul. Norwida), ul. Rzeczna oraz ul. Solna
 (od ul. Zdrojowej do rzeki Parsęty) w Kołobrzegu.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia

1. Odcinki kanalizacji deszczowej istniejącej w nw. pasach drogowych, które zostały objęte realizacją zamówienia:

- kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Solnej -  Ø 200 mm – 8,0 mb, Ø 450 mm – 233,0 mb, Ø 500 mm – 82,0 mb, Ø 600 – 400,0 mb + 60,0 mb przyłączy Ø 150;

- kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Rzecznej -  Ø 400 mb – 371,00 mb, Ø 200 mm – 80,0 mb + 95,0 mb przyłączy Ø 150;

- kolektor  deszczowy w pasie drogowym ul. Zdrojowej - Ø 200 mm - 104,0 mb, Ø 250 mm - 116,0 mb, Ø 300 – 186,0 mb, Ø 350 – 336,0 mb, Ø 500 – 156,0 mb + 180,0 mb przyłączy    Ø 150 mm

Razem około 2.407,00 mb kanalizacji

Część graficzna: mapka poglądowa stanowiąca załącznik do części III SIWZ przedstawiająca lokalizację kolektorów objętych usługą.

2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać monitoring TV kanałów kanalizacji deszczowej na całej ich długości, które zostały wyszczególnione w rozdz. II pkt. 1.

- dokonać wyczyszczenia kanałów i studni na w/w odcinkach z wszelkich zanieczyszczeń 
i osadów,

- oprócz udrożnienia kolektorów, usunąć z nich wszelkiego rodzaju zatory, przeszkody hamujące przepływ wody,

- z wewnętrznych ścian kanałów usunąć przerosty korzeni drzew, powodujących uszkodzenia przewodów,

- na udostępnionej przez Zamawiającego mapie poglądowej z programu EW-mapa należy oznakować numerami poszczególne studnie deszczowe i wpusty uliczne objęte usługą,

- sporządzić sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej inspekcji TV kanałów,

- dostarczyć do siedziby Zamawiającego dokumentację z wykonanego monitoringu TV (+zapis monitoringu TV na płycie DVD) wraz z kompatybilnym do niej podkładem mapowym, o którym mowa w ppkt 6;

- od dnia podpisania umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) Wykonawca staje się  wytwórcą wszelkich odpadów powstających w toku realizacji zadania i jest obowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

# III. Wizja lokalna

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej, dokonać oględzin obiektów, które objętą są przedmiotem zamówienia oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.