CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI

I.	Zakres rzeczowy zamówienia	2

1.	Remont ścian elewacji (detal ceglany i kamienny) w tym ścian poniżej gruntu	2

1.1.	Mechaniczne czyszczenie.	2

1.2.	Izolacja pionowa w miejscach styku z gruntem.	2

1.3.	Odsalanie ścian	2

1.4.	Odgrzybianie ścian	2

1.5.	Wzmocnienie cegieł	2

1.6.	Scalenie kolorystyczne cegieł	3

1.7.	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elewacji	3

1.8.	Kurtyny powietrzne odprowadzające wilgoć ze ścian zewnętrznych	3

1.9.	Konserwacja detalu kamiennego.	3

2.	Remont fosy okalającej budynek	4

3.	Konserwacja drenażu	4

4.	Remont instalacji odprowadzenia wód opadowych	4

5.	Rusztowania	5

6.	Montaż dźwigu osobowego.	5

6.1.	Rozruch technologiczny oraz uzyskanie dopuszczenia do użytkowania dla zamontowanych urządzeń.	5

6.2.	Badania, pomiary, opinie, operaty, instrukcje, szkolenia oraz dtr.	5

7.	Aranżacja wnętrz	6

8.	Dokumentacja konserwatorska	6

9.	Konserwacja i utrzymanie dźwigu osobowego (windy)	6

9.1.	Zakres prac konserwacyjnych:	6

9.2	inne postanowienia	7

II.	Wizja lokalna placu budowy	8

1.	Lokalizacja	8

2.	Wizja lokalna	8

III.	Elementy zagospodarowania terenu budowy	8

1.	Zabezpieczenie	8

2.	Organizacja placu budowy.	9

2.1	Zaplecze.	9

2.2	Transport i komunikacja	9

2.3	Dodatkowe zalecenia	9

IV.	Uwagi:	9

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Renowacja budynku Ratusza wraz z montażem windy oraz przebudową pomieszczeń” realizowanych w ramach projektu „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń”.

Całość prac wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane jak również mogące sprawować nadzór konserwatorski. W ramach zadania należy wykonać:

## Remont ścian elewacji (detal ceglany i kamienny) w tym ścian poniżej gruntu

  - Mechaniczne czyszczenie.

Delikatne powierzchniowe, mechaniczne oczyszczenie powierzchni cegły za pomocą szpachelek, szczotek o różnej twardości.

Przeprowadzenie dezynfekcji całej powierzchni murów.

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni cegły para wodna pod ciśnieniem lub para wodna (max 80 bar) i miękkimi szczotkami z tworzywa sztucznego. Doczyszczenie szczotkami z tworzywa i 1-3% roztworem HF trudno usuwalnych nawarstwień.

  - Izolacja pionowa w miejscach styku z gruntem.

W miejscu gdzie ściana piwniczna styka się bezpośrednio z otaczającym gruntem wyko nać izolację typu ciężkiego membraną bitumiczną malowaną na podkładzie gruntującym chronioną folią kubełkową.

  - Odsalanie ścian

Zabieg odsolenia przeprowadzić przez nałożenie okładów odsalających w partii przyziemia do wysokości ok. 2 m.

Odsalanie fragmentów: Sole nierozpuszczalne w wodzie przeprowadzić w sole kwasu octowego będące rozpuszczalnymi w wodzie. Zabiegi odsalania ścian wykonać metodą migracji osmotycznej na granicy różnicy gęstości mediów.

Technologia wykonania: kompresy z mat celulozowych lub pulpy celulozowej (kompozycja bentonit, piasek, pulpa celulozowa) nasycone wodą destylowaną położone do wysokości 2 m. Zabieg należy wykonywać do uzyskania 50% wartości początkowej zasolenia. Cały proces wykonawca powinien kontrolować laboratoryjnie.

  - Odgrzybianie ścian

Wykonanie zabezpieczeń przed korozją mikrobiologiczną ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Zabezpieczenie powinno się wykonać środkami do zwalczania grzybów w murach i na tynkach. Zabezpieczenie należy wykonać jednoetapowo. Środek należy nanosić mechanicznie na powierzchnię ścian.

Technologia wykonania: oczyszczenie powierzchni ścian - mechanicznie, nanoszenie środka grzybobójczego poprzez nasączanie objętości ścian, oprysk mgłą grawitacyjną.

  - Wzmocnienie cegieł

- Wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł - iniekcja roztworem żywicy krzemo- organicznej - co również hydrofobizuje powierzchnię cegieł.

- Flekowanie muru rozbiórkową cegłą lub zrekonstruowaną ceramiczną zbliżoną wymiarami parametrami fizyko-mechanicznymi i wyglądem do oryginalnej w miejscach ubytków głębokich ( powyżej 5-6 cm).

- Przemurowanie najbardziej zniszczonych cegieł wytypowanych w trakcie prac. Wykonać wymianę bardzo zniszczonej w całej objętości cegły.

- Wykonanie ponownych spoin.

  - Scalenie kolorystyczne cegieł

Scalenie kolorystyczne rekonstruowanych fragmentów ścian ceglanych należy wykonać tylko przy pomocy transparentnych farb laserunkowych mineralnych w miejscach wykonywanych uzupełnień. Należy wykonać dokumentację konserwatorską z wykonywanych prac.

  - Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elewacji

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elewacji, szczególnie na dolnym fragmencie (50cm od spodu fosy) hydrofobizacja cegły. W miejscu gdzie ściana piwniczna styka się bezpośrednio z otaczającym gruntem wykonać izolację typu ciężkiego membraną bitumiczną malowaną na podkładzie gruntującym chronioną folią kubełkową.

Aby nie wykonywać pokrycia widocznych z zewnątrz fragmentów ścian piwnicznych folią kubełkową i izolacją ciężką, zdecydowano się na zastosowanie w rejonach przyległych do spodu fosy do poziomu 15 cm powyżej gruntu hydrofobizacji cegieł.

  - Kurtyny powietrzne odprowadzające wilgoć ze ścian zewnętrznych

W celu osuszenia zewnętrznej powierzchni ścian i odprowadzenia ewentualnej wilgoci podciąganej z gruntu zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim (propozycja Pana Leszka Słowika - autora programu) pogłębia się istniejące fosy o 20 cm. Pogłębione fosy będą pełnić rolę naturalnych kurtyn powietrznych a poziom ich betonowej podłogi będzie znajdować się poniżej poziomu podłogi piwnic w środku budynku co ograniczy ich zawilgacanie. Fos nie pogłębia się w rejonie narożnika budynku przy wejściu do restauracji ADABAR, gdzie planowane jest dodatkowe wejście do piwnic budynku i pogłębienie utrudniło by jego wykonanie. W miejscu powstającego łączenia spodów fosy o różnej wysokości projektuje się wykonanie ścianki uskokowej o wysokości 20 cm.

  - Konserwacja detalu kamiennego.

Są to cokoły z granitu pokrywające kanelaż na wieży głównej oraz wieżyczkach narożnych budynku. Elementy pęknięte poprzez cały przekrój należy wymienić.

Prace zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim („Ratusz Staromiejski w Kołobrzegu - program prac konserwatorskich" autorstwa mgr Leszka Słowika, EURO ART sp. z o.o., Wrocław, sierpień 2008r.) będą polegać na:

- czyszczenie powierzchni z nawarstwień i zabrudzeń, resztek farb, kolonii mikroorganizmów metodami fizycznymi i chemicznymi:

- doczyszczenie wstępne przy użyciu szczotek i szpachelek,

- oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień jedną z metod: mycie wodą pod ciśnieniem lub z dodatkiem detergentu, zmiękczenie nawarstwień roztworem amoniaku, doczyszczenie mechaniczne,

- usunięcie powłok malarskich,

- mechaniczne usunięcie starych kitów i uzupełnień,

- ze względu na podwyższoną zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie należy co najmniej trzykrotnie przeprowadzić zabiegi odsalania metodą standardową stosując okłady celulozowe nasączone wodą mineralną.

- wzmocnienie powierzchni kamienia preparatami krzemoorganicznymi,

- klejenie pękniętych elementów żywicami epoksydowymi,

- uzupełnienie ubytków sztucznym kamieniem na bazie żywicy epoksydowej i piasku kwarcowego o granulacji od 0,1 mm do 0,25 mm , w stosunku 1:10 stosując standardowe utwardzacze odpowiednie dla stosowanej żywicy,

- usunięcie przebarwień pochodzących od metalowych fragmentów rdzewiejących kompresami z roztworem kwasu szczawiowego, a następnie obfite spłukanie wodą.

- wykonanie natrysku grawitacyjnego lub naniesienia pędzlem preparatu hydrofobizu- jącego kamień (np. 5% roztwór żywicy krzemoorganicznej.

### Remont fosy okalającej budynek

Remont polegać będzie na:

- powierzchniowym, mechanicznym oczyszczeniu powierzchni betonu ścian oporowych,

- skuciu betonu na podłodze fosy,

- wyczyszczeniu i konserwacji drenażu,

- uzupełnieniu uszkodzonych fragmentów betonu i naprawę powierzchni,

- wykonania nowej podłogi spodu fosy 20 cm niżej niż obecna, ale nie niżej niż na poziomie wierzchu ław fundamentu muru oporowego i na poziomie nie powodującym naruszenia istniejącego systemu drenażu. Nowa płyta podłogowa będzie posiadać przeponę hydroizolacyjną z 2 warstw papy asfaltowej wywiniętej do jej górnej powierzchni i zakończonej w bruzdach.

- Należy wykonać hydrofobizację spodu fosy (lub dodać do mieszanki betonowej dodatki typu hydrofobizującego w ilości 1,5 % wagi cementu) i widocznych powierzchni ścianki oporowej a w miejscu gdzie styka ona się bezpośrednio z otaczającym gruntem wykonać izolację typu ciężkiego membraną bitumiczną malowaną na podkładzie gruntującym chronioną folią kubełkową.

### Konserwacja drenażu

Kanalizację deszczową odprowadzająca wody opadowe i roztopowe z terenu Ratusza Staromiejskiego należy udrożnić i ewentualnie naprawić wraz z przykanalikami odprowadzającymi wody do kanału miejskiego. Z uwagi na to, że w kanalizacji mogą znajdować się mechaniczne zanieczyszczenia takie jak piasek, liście, papier itd. udrożnienie kanalizacji należy przeprowadzić metodą mechaniczną.

Po zakończeniu czyszczenia kanalizacji należy przeprowadzić inspekcję kanałów za pomocą kamery wizyjnej. Ta metoda gwarantuje prawidłową ocenę stanu w jakim znajduje się dany odcinek kanalizacji tzn. umożliwi sprawdzenie czy występują nieszczelności na połączeniach rur lub spękania rurociągów.

Zapis z kamery będzie podstawą dalszych działań interwencyjnych tzn. ewentualnych napraw kanalizacji metodąbezwykopową. Przyjęcie odpowiedniej metody naprawy uzależnione będzie od wyników inspekcji.

### Remont instalacji odprowadzenia wód opadowych

Instalacje odprowadzające wykonać z blachy miedzianej. Rury spustowe powinny mieć średnicę taką jak obecnie - 15cm. Rynny o średnicy minimum 18cm i spadku podłużnym 1%.

### Rusztowania

Ilość rusztowań oraz zakres czasu pracy rusztowań należy skalkulować indywidualnie. Rusztowania powinny odpowiadać warunkom określonym w pkt III „Elementy zagospodarowania terenu budowy”.

### Montaż dźwigu osobowego.

Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń oraz klatki schodowej Ratusza dla potrzeb montażu dźwigu osobowego. Prace wykonać należy zgodnie z dokumentacja projektową obejmującą:

  - Projekt budowlany i projekt wykonawczy montażu dźwigu osobowego w obrębię klatki schodowej budynku Ratusza – branża: architektura i konstrukcja,

  - Projekt budowlany i projekt wykonawczy montażu dźwigu osobowego w obrębię klatki schodowej budynku Ratusza – branża: instalacja wod-kan, wentylacja mechaniczna,

  - Projekt budowlany i projekt wykonawczy montażu dźwigu osobowego w obrębię klatki schodowej budynku Ratusza – branża: elektryczna,

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w projektów.

## Rozruch technologiczny oraz uzyskanie dopuszczenia do użytkowania dla zamontowanych urządzeń.

Rozruch technologiczny musi być przeprowadzony zgodnie z przygotowaną przez wykonawcę instrukcją rozruchową (wymagane jest uzgodnienie jej z zamawiającym) z udziałem wszystkich stron (Zamawiającego, Użytkownika, Biura projektowego i Wykonawcy), po zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości do odbioru. W rozruchu będą brać udział przedstawiciele zamawiającego, użytkownika i projektanta a także przedstawiciele wykonawcy. Wykonawca w kosztach rozruchu musi również uwzględnić pracowników obsługi, materiały, sprzęt oraz niezbędne media przez cały okres trwania rozruchu.

Dokumentacja rozruchowa (instrukcja i protokoły z rozruchu, DTR), powinna zostać opracowana w 3 egz. w języku polskim.

Wykonawca będzie upoważniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego. Dokumenty stanowiące załącznik do wniosku o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń:

  - Dokumentacja techniczna w 2 egz.

  - Dokumenty rejestrowe (KRS, EDG)

## Badania, pomiary, opinie, operaty, instrukcje, szkolenia oraz DTR.

Wykonawca powinien w cenie oferty uwzględnić wszelkie badania w tym:

- Badanie przeprowadzone przez UDT przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń oraz ich rejestracji,

- Opinie oraz instrukcje (np. instrukcja poż, instrukcja rozruchu, instrukcja użytkowania urządzeń na nim zamontowanych i inne),

- Operaty oraz wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń.

- Opracowanie instrukcji p.poż. oraz wyposażenie obiektu w urządzenia p.poż. jeśli takie będą wymagane.

### Aranżacja wnętrz

Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie istniejącego pomieszczenia szatni dla potrzeb punktu informacji turystycznej. Prace wykonać należy zgodnie z dokumentacja projektową obejmującą:

  - Projekt aranżacji wnętrz w Ratuszu staromiejskim w Kołobrzegu,

  - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie:

- Wymiana stolarki drzwiowej i parapetów,

- Wymiana obudów grzejników

- Wykonanie sufitu podwieszonego

- Montaż drzwi szklanych czteroskrzydłowych,

- Montaż okładziny ściennej drewnianej płycinowej,

- Wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów,

- Malowanie stolarki okiennej, malowanie grzejników,

- Wymiana lady recepcyjnej,

- Regał z komoda,

- Oświetlenie, gniazda wtykowe, wyłączniki.

### Dokumentacja konserwatorska

Dokumentacja przebiegu wszelkich prac konserwatorskich i robót budowlanych, prac restauratorskich i badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Dokumentacja powinna również zawierać: dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, protokoły badań, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy (kopię), wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy oraz dokumenty potwierdzające utylizację odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 4 egzemplarzach po zakończeniu zadania.

### Konserwacja i utrzymanie dźwigu osobowego (windy)

### Zakres prac konserwacyjnych:

Konserwacja powinna być przeprowadzona nie rzadziej niż co 30 dni. Ma zagwarantować utrzymanie dźwigu w ruchu oraz niezawodność i bezpieczeństwo jego funkcjonowania m.in. poprzez:

- okresową konserwację techniczną dźwigów oraz roboczą kontrolę wszystkich części urządzenia dźwigowego i wyposażenia technicznego, zgodnie z instrukcją producenta i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Podstawowa konserwacja obejmuje utrzymanie urządzenia w dobrym stanie technicznym i użytkowym.

- zapewnienie pogotowia dźwigowego, przez całą dobę we wszystkie dni w roku - czas reakcji na zgłoszenie 60min;

- wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, które obejmuje:

- niezbędne regulacje i drobne naprawy wszystkich urządzeń oraz wymianę drobnych części zamiennych jak np.: wkłady bezpieczników, żarówki sygnalizacyjne, żarówki oświetlenia, styki do przekaźników, śrub, podkładek, zawleczek, itp.;

- dostarczanie i wymianę środków czyszczących i smarujących;

- wykonanie pomiarów elektrycznych ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim zgodnie z polskimi normami,

- niezwłoczne zawiadamianie organu właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu dźwigu,

- zapewnienie warunków do sprawnego wykonania czynności dozoru technicznego oraz przedstawienie dokumentów i udzielenie informacji koniecznych do prawidłowego wykonania tych czynności,

- zatrudnianie do wykonania wszelkich prac konserwacyjnych wynikających z umowy wyłącznie wykwalifikowanych i przeszkolonych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.

- informowanie Zamawiającego o usterkach stwierdzonych przy pracach konserwacyjnych

- uczestniczenie w badaniach okresowych dźwigów przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego,

- dokonywanie wszystkich napraw - nie dotyczy dewastacji,

- usuwanie awarii,

- uwalnianie ludzi z dźwigu ,

- usuwanie przyczyny zatrzymania dźwigu,

- sprzątanie dźwigowych pomieszczeń eksploatacyjnych łącznie z szybami i dołem szybowym z zanieczyszczeń nie spowodowanych eksploatacją dźwigu.

- wykonywanie konserwacji zgodnie z przepisami dozoru technicznego i innymi przepisami i normami, które mają zastosowanie.

- każdorazowe potwierdzenie przez konserwatora w "Dzienniku konserwacji dźwigu" wykonania czynności konserwacji, przeglądów i napraw.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia ludzkiego lub mienia, natychmiast powiadomić Zamawiającego, unieruchomić dźwig oraz zabezpieczyć go przed dostępem osób postronnych.

Konserwacja nie obejmuje: wykonywania prac i usług innych, niż wymienione w niniejszym opisie, a w szczególności:

- napraw spowodowanych pożarem, zalaniem, kradzieżą, dewastacją, umyślnym zniszczeniem urządzenia lub jego podzespołów,

- uiszczania opłat za badania przeprowadzane przez właściwy Urząd Dozoru

### Inne postanowienia

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych związanych z usuwaniem awarii nie później niż 1 godzinę od momentu przyjęcia zgłoszenia.

Prace konserwacyjne wykonywane będą w dni robocze lub po uzgodnieniu z Zamawiającym w dni wolne od pracy.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia proporcjonalnej kwoty z miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień postoju urządzenia.

Do przerwy w ruchu nie wlicza się czasu niezbędnego do wykonania prac związanych z konserwacją i badaniami.

Wykonawca podczas wykonywania wszelkich prac konserwacyjnych i serwisowych przy dźwigu zobowiązany jest poinformować zamawiającego o prowadzonych pracach i wywiesić informację na każdym przystanku o prowadzonych pracach.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

### Lokalizacja

Budynek zlokalizowany w centrum Placu Ratuszowego Starego Miasta w Kołobrzegu; działka terenu z budynkiem zabytkowego ratusza oznaczona jako nr 248/1; działka z Placem Ratuszowym oznaczona jako nr 247/6; Plac Ratuszowy pozostaje położony pomiędzy pasami drogowymi ul. Ratuszowej, ul. Armii Krajowej oraz ul. Giełdowej.

### Wizja lokalna

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

# III. Elementy zagospodarowania terenu budowy

### Zabezpieczenie

Na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonawca musi celem zabezpieczenia otoczenia wykonać:

- ogrodzenie terenu budowy, które musi być wykonane w sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 150 cm, powinno być estetyczne i nie ażurowe,

- zabezpieczenie rusztowań siatką lub innym materiałem uniemożliwiającym przedostawanie się pyłu i odprysków ceglanych na zewnątrz, a prace przy których powstaje pył należy prowadzić przy zastosowaniu urządzeń umożliwiających jego pochłanianie,

- dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

- przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

- strefę niebezpieczną w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów należy ogrodzić balustradą.

- obszar wykopów zabezpieczyć i oznaczyć barierkami lub taśmą

- rejon prac na wysokości oznaczyć i zabezpieczyć przed spadającymi przedmiotami.

### Organizacja placu budowy.

### Zaplecze.

Teren przeznaczony na zaplecze budowy należy ogrodzić wg. zapisów pkt. 1. Powierzchnia tego terenu nie może przekroczyć 100 m2. Budynek zaplecza – kontenerowy wyposażony w zaplecze sanitarne z bezodpływowymi toaletami.

### Transport i komunikacja

W rejonie placu budowy zlokalizowane są miejsca postojowe (str. północna elewacji ratusza), które nie będą wyłączone na czas prowadzenia robót. Przewiduje się możliwość czasowego wyłączenia jedynie pojedynczych stanowisk parkingowych na uzasadniony wniosek Wykonawcy robót.

Dlatego też wykonawca powinien uwzględnić to zarówno w sposobie zabezpieczenia robót jak również w technologii prowadzenia prac (patrz pkt. 1). Dopuszcza się postój samochodów Wykonawcy w obrębie zaplecza budowy. Wykonawca uzgodni wjazd na teren placu ratuszowego z Zamawiającym.

### Dodatkowe zalecenia

Z uwagi na lokalizację budowy – centrum miasta, oraz okres prowadzenia prac – sezon turystyczny, roboty należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. Zakazuje się umieszczenia, bez zgody Zamawiającego, reklam na ogrodzeniach, elementach zabezpieczających rusztowania oraz kontenerowym zapleczu budowy i innych wolnostojących obiektach w obrębie palcu budowy i Ratusza.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu prowadzenia prac na zewnątrz obiektu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia prac na zewnątrz obiektu, na elewacji frontowej (południowej) oraz wschodniej w terminie od 15 czerwca 2013r. do 15 września 2013r., co Wykonawca uwzględni w swoim harmonogramie robót przedstawionym do akceptacji Zamawiającemu.

# IV. Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i pod nadzorem osób uprawnionych.

- Wykonawca w swojej ofercie winien uwzględnić koszty zatrudnienia osób sprawujących nadzór konserwatorski ze strony wykonawcy.

- Oferent w swojej ofercie winien również ująć koszt wykonania badań stratygraficznych, jeśli zajdzie taka potrzeba, jak również wykonania stosownych opracowań dokumentacyjnych umożliwiających prawidłowe wykonanie prac renowacyjnych.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 Nr 21).

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania ostrzegawczego najbliższego otoczenia terenu, na którym prowadzone są roboty budowlane przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa osobom korzystającym z budynku. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego na min. 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w projekcie należy traktować jako uzasadnione specyfiką zamówienia i trudnością w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca ma prawo przedłożyć do zatwierdzenia materiały równoważne. Kryteria równoważności zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).

- Oferent w swojej wycenie uwzględni fakt, że roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. W związku z tym w trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość zabezpieczenia robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom znajdującym się w budynku Ratusza.