CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu klatki schodowej wraz okablowaniem dla systemu oddymiania oraz oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym w Przedszkolu Miejskim nr 8 przy ul. Bocianiej 4a w Kołobrzegu

W ramach zamówienia należy:

- wykonać demontaż istniejącej balustrady schodowej;

- wykonać rozbiórki posadzek na klatce chodowej i przyległych korytarzach;

- wykonać nową balustradę o konstrukcji stalowej jednopłaszczyznowej z wypełnieniem szybą bezpieczną klejoną oraz pochwytem na wysokości 1,1m oraz 0,9m;

- wyprofilować stopnie biegów oraz wyrównać podłoża betonowe posadzek;

- wykonać okładziny z płytek na biegach w klasie antypoślizgowości R11, a na spocznikach i korytarzach w klasie antypoślizgowości R10, krawędzie stopni zabezpieczyć listwą schodową stopnicową, cokoliki zakończyć listwą aluminiową typu „L” ;

- wydzielić pomieszczenie na parterze pod biegiem klatki schodowej, ścianka o odporności ogniowej REI60

- wymienić stolarkę drzwiowa w obrębie klatki schodowej na drzwi o odporności ogniowej EI30;

- wykonać instalację okablowania na potrzeby systemu oddymiania klatki schodowej;

- wykonać instalację wraz z montażem opraw oświetlenia awaryjnego oraz kierunkowego ewakuacyjnego, oprawy z modułami 2h,

- wykonać gładzie na całej powierzchni ścian, sufitów i biegów schodowych;

- wykonać lamperię o wysokości 1,2m zastosowaniem farb strukturalnych (imitacja tapety) wraz z lakierowaniem zabezpieczającym;

- wykonać malowanie pozostałej części ścian oraz sufitów i biegów schodowych farbą lateksową w kolorze pastelowym;

Uwaga :

1. Całość prac należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

2.  W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie  przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

3. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu prac z dokumentacją i jest dokumentem informacyjnym.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.