CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz  w km 331+370 w rejonie ul. Fredry w Kołobrzegu”

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia: „Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry”.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej w tym:

  - Projekt budowlany o charakterze projektu wykonawczego branży instalacyjnej, drogowej i zieleni (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Przedmiar robót dla wszystkich branż (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż (3 egzemplarze papierowe + wersja elektroniczna)

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna),

- W przypadku kolizji projektowanych robót z istniejącym drzewostanem należy wykonać:

  - Szczegółową inwentaryzację zadrzewienia w 5 egz. z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r. z późn. zmianami), w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na ich usunięcie. Dla drzew pod ochroną uzyskać decyzję na wycinkę. Inwentaryzacja zadrzewienia powinna obejmować: część opisową zawierającą:

- charakterystykę zieleni istniejącej,

- zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) przeznaczonych do wycinki. Każde drzewo na swoim pniu winno być opatrzone trwałym numerem inwentaryzacyjnym. Dla drzew winna być określona ich masa z podziałem na drewno użytkowe i opałowe oraz podaniem szacunkowej jego wartości wg aktualnych cen rynkowych,

- Część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki.

- Wykonanie niezbędnych badań geologicznych,

- Wykonanie badań batymetrycznych jeśli zajdzie taka konieczność,

- Wykonanie innych opracowań a w szczególności: raportu oddziaływania na środowisko, kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), operatu wodnoprawnego, niezbędnych do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji (o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego) opinii oraz uzgodnień,

- Uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew,

- Uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Nadzór autorski pełniony będzie w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i obejmować będzie w szczególności:

  - Kontrolowania budowy na żądanie Zamawiającego z każdorazowym potwierdzenie wizyty stosownym wpisem w dzienniku budowy,

  - Stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych, zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, określonymi dokumentacja projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami,

  - Udzielania wyjaśnień wykonawcy robót odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych,

  - Uzgadniania i oceniania zasadności wprowadzania zamiennych rozwiązań projektowych, materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez zamawiającego lub wykonawcę robót w toku prowadzonych prac,

  - Bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego,

  - Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót budowlanych,

  - Informowanie zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez zamawiającego z wykonawca robót budowlanych,

  - Udział po pisemnym powiadomieniu przez zamawiającego w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

# Uwagi:

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż, te podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. Na potwierdzenie równoważności oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na wykonawcy.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wszelkie opracowania, o których mowa w pkt. 5 należy również przedłożyć Zamawiającemu w formie elektronicznej oraz wydruku papierowym w 5 egzemplarzach.

- Specyfikacja techniczna musi odzwierciedlać w swojej treści warunki, w jakich będzie realizowana projektowana inwestycja.

- Teren, na którym planuje się realizację inwestycji objęty jest plan zagospodarowania przestrzennego, który jest dostępny na stronie internetowej Miasta Kołobrzeg link: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=75406

Uchwała Nr VIII/105/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nr 8 - Uzdrowisko Zachód"

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.