CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego

w ramach zadania inwestycyjnego

Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej –

Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Instalacja urządzeń oświetlenia zewnętrznego (montaż latarń oświetleniowych parkowych w ilości 113szt.)

- Budowa ciągu pieszo – jezdnego (od ul. Norwida do alei nadmorskiej)- aleja nr 10 przy kortach tenisowych, nawierzchnia z kostki betonowej i płyt betonowych

- Montaż elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową – kosze na odpadki

- Przełożenie  nawierzchni z kostki i płyt betonowych wykonanej wadliwie przez poprzedniego wykonawcę robót budowlanych (na podstawie protokołu inwentaryzacji robót w toku)

- Wykonanie i uzupełnienie nawierzchni gruntowych (na podstawie protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy z poprzednim wykonawcą robót budowlanych)

- Naprawa ścieżki rowerowej Terraway

- Naprawa zniszczonych barierek

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załączniki do mapy powykonawczej zawierające:

- powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2 (w rozbiciu na poszczególne alejki zlokalizowane na całej powierzchni parku objętym dokumentacją projektową)

- szkic geodezyjny zawierający lokalizację ławek, koszy na śmieci i lamp oświetleniowych.

Załączniki winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa w decyzji nr 871.2012.K Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych  i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011r. nr 165 poz. 987) tj. dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć w celu przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach (mapa powykonawcza w 5 egz.) po zakończeniu zadania lub części zadania (w przypadku odbioru częściowego), jednak nie później niż 3 dni przed wyznaczona datą odbioru.

- Promocja - tablice pamiątkowe (dotyczy dofinansowania z UE)

Wykonanie dwóch tablic

Wzór tablicy - wg załączonego do SIWZ projektu tablicy.

Wielkość tablic informacyjnych 140x180cm.

Wielkość tablic pamiątkowych 140x180cm.

Tablice muszą zostać wykonane z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk).

Sposób montażu – tablica wolnostojąca.

UWAGI!!!

- Odcinek przy kortach tenisowych (przedłużenie ul. Norwida) należy wykonać na podstawie przekroju A-A – rysunek zamienny

- Użyty sprzęt i materiały powinny być komponentami standardowymi, dostępnymi w stałej ofercie danego producenta.

- Zamawiający dopuszcza oprawy w formie zespołu dedykowanych odbłyśników odpowiednio kształtujących strumień światła zamocowanych na owalnym ekranie.

- Zamawiający dopuszcza słup oświetleniowy w kształcie stożkowym, w którym średnica podstawy nie może mniej niż:

- 12 cm dla słupa o wysokości 4,2 m

- 13 cm dla słupa o wysokości 6 m

- Dopuszcza się wykonanie słupów oświetleniowych z innych materiałów np. aluminiowe bądź kompozytowe z gwarancją zabezpieczenia antykorozyjnego na minimum 5 lat.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie fundamentów prefabrykowanych dla posadowienia słupów oświetleniowych.

- Słupy oświetleniowe należy ponumerować.

- Wnęki bezpiecznikowe słupów oświetleniowych muszą być oznakowane napisem ostrzegawczym „Nie dotykać! Urządzenie elektryczne”.

- Producent opraw i słupów oświetleniowych musi posiadać serwis w Polsce, gwarancja – minimum 5 lat.

- Wykonawca uwzględni w swojej ofercie i kosztorysie ofertowym wykonanie pomiaru impedancji pętli zwarcia oraz badanie rezystancji izolacji kabli po montażu lamp oświetleniowych wraz z protokołem.

- Należy dokonać montażu elektronicznych stateczników zasilających źródła światła mocą znamionową lub mniejszymi mocami, współdziałające z zakupionym przez Gminę Miasto Kołobrzeg Systemem Inteligentnego Oświetlenia Columbus. Konieczne jest uwzględnienie przed zamówieniem, iż czas redukcji oświetlenia powinien wynosić 2 godziny, natomiast poziom redukcji – 30%. W trakcie prac prowadzonych przez poprzedniego wykonawcę zrezygnowano z układania kabla sterowniczego.

- Wykonawca wprowadzi do swojego kosztorysu ofertowego pozycję „Tablice pamiątkowe”.

- Opaski wokół drzew należy wykonać z obrzeży trawnikowych (z tworzywa sztucznego), które umożliwiają w elastyczny sposób ograniczenie brzegów nawierzchni, zapewniające stabilne rozdzielenie nawierzchni utwardzonej od warstw luźnych, minimalna wysokość 45mm. Opaski powinny posiadać możliwość montażu bez konieczności wykopu.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.

- W trakcie realizacji zadania pierwszeństwo w wykonywaniu przedmiotu zamówienia mają rozwiązania zawarte w projekcie zamiennym.

- Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. „O odpadach” (Dz.U. z 2013r. poz. 21) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Materiał pochodzący z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania należy oczyścić, posegregować i przekazać protokolarnie na plac składowy znajdujący się na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. W miarę możliwości materiał należy zwieźć i magazynować na paletach.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Park im. Stefana Żeromskiego jest parkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 927 dnia 24.12.1976r.

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu uprawnienia osoby, która będzie prowadziła nadzór nad pracami na terenach zieleni wpisanej do rejestru zabytków, zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych  i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011r. nr 165 poz. 987).

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.