CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana istniejących i doprowadzenie nowych hydrantów; wydzielenie pożarowe kotłowni gazowej – wymiana istniejących drzwi; usunięcie drewnopochodnych okładzin ściennych i zastąpienie ich panelami atestowanymi i trudnozapalnymi  w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu „.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wyszczególnioną przy Części IV SIWZ.

Ogólna charakterystyka robót.

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Wymiana istniejącej instalacji hydrantowej wraz z hydrantami;

- Wymiana drzwi do pomieszczenia kotłowni;

- Wymiana istniejących paneli drewnopodobnych na panele ścienne atestowane;

## 1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 100mm                 szt. 1,000

- Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 100mm o polaczeniach

gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych                                            m 8,720

- Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 80mm o polaczeniach gwintowanych na

ścianach w budynkach niemieszkalnych                                                                        m 39,980

- Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 65mm o polaczeniach gwintowanych na

ścianach w budynkach niemieszkalnych                                                                        m 50,800

- Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o polaczeniach gwintowanych na

ścianach w budynkach niemieszkalnych                                                                           m 22,000

- Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o polaczeniach gwintowanych na

ścianach w budynkach niemieszkalnych                                                                           m 9,000

- Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o polaczeniach gwintowanych na

ścianach w budynkach niemieszkalnych                                                                           m 26,700

- Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o polaczeniach gwintowanych na

ścianach w budynkach niemieszkalnych                                                                           m 25,000

- Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych na

ścianach w budynkach niemieszkalnych                                                                           m 6,000

- Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm       szt. 3,000

- Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15-20mm                szt. 3,000

- Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25mm montowany na ścianie                      szt. 13,000

- Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 52mm montowany na ścianie                      szt. 2,000

- Szafki hydrantowe naścienne 52                                                                                     kpl. 2,000

- Szafki hydrantowe naścienne 25                                                                                     kpl. 13,000

- Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii,

hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 25mm                                               szt. 13,000

- Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii,

hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 50mm                                               szt. 2,000

- Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15-100mm

m 188,200

- Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach

niemieszkalnych                                                                                                               m 188,200

- Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej    szt. 21,000

- Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły                                              szt. 21,000

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Demontaż drzwi stalowych 3szt.                                                                                m2 6,000

- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe

EI30                                                                                                                            m2 5,400

- Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. FD10w                szt. 3,000

- Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu

komórkowego grubości 37cm                                                                                    m2 0,980

- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na

ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

m 14,700

- Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o

powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i slupach prostokątnych na

podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu                            m2 1,960

- Dwukrotne malowanie zwykle farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) tynków wewnętrznych z

dwukrotnym szpachlowaniem                                                                                   m2 1,960

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Demontaż istniejących paneli ściennych                                                                 m2 195,822

- Wywiezienie paneli samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km                m3 9,750

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km

ponad 1km                                                                                                               m3 9,750

- Ruszt pod panele ścienne                                                                                        m2 99,860

- Panele ścienne atestowane, ognioodporne                                                              m2 99,860

- Lakierowanie paneli                                                                                                m2 99,860

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego w  całości przedsięwzięcia (wg elementów wymienionych przedmiarze robót)  i złożenia go po podpisaniu umowy. Harmonogram powinien określać, czas wykonania robót.

Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. nr 39,   poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji technicznej  materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego  i inspektora nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć, protokoły z prób szczelności i aprobaty, opinie,  dokument potwierdzający, że materiały z rozbiórki zostały poddane utylizacji.

UWAGA:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

WIZJA  LOKALNA

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt, informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania oferty.