CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	2

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Remontu sali gimnastycznej wraz z przedsionkami wejściowymi i magazynem sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu polegający na:

Opis projektowanego zadania.

- Remont sali gimnastycznej polega na wymianie starej posadzki z klepki drewnianej wraz z wymianą warstw pod posadzkowych na nową posadzkę sportową na ruszcie elastycznym z klepką dębową. Posadzka sportowa musi posiadać parametry, aprobaty i certyfikaty zgodne z polskimi normami tj: Aprobata Polskiego Związku Piłki Ręcznej, Aprobata Polskiego Związku Piłki Nożnej, Aprobata Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, Deklaracja zgodności z normami PN-EN wydana przez producenta parkietu, Atest Higieniczny dla zastosowanego lakieru, Deklaracja zgodności z normami PN-EN dla lakieru, Deklaracja zgodności dla impregnacji konstrukcji nośnej środkiem ognio- i biochronnym. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww dokumentów do SP 4.

Remont ścian i sufitów polega na uzupełnieniu ubytków, wykonaniu tynku gipsowego i gładzi gipsowej oraz malowaniu farbami emulsyjnymi i lateksowymi – lamperia. Należy wymienić drzwi do przedsionków sali gimnastycznej – dwuskrzydłowe aluminiowe przeszklone szyba matowa bezpieczna – analogiczne jak wejściowe drzwi do korytarza administracyjnego. Drzwi do magazynu należy przesunąć  (osadzenie nowego nadproża i przemurowanie otworu ) i wymienić na aluminiowe dwuskrzydłowe j.w. W kalkulacjach należy ująć słupki do siatkówki oraz wymianę na nowe drabinek przyściennych i krat zabezpieczających na galerii.

- Remont przedsionków sali gimnastycznej oraz magazynu sprzętu sportowego polega na rozbiórce drewnianych okładzin ściennych i skuciu posadzki, zerwaniu płytek. W miejsce posadzki z lastriko należy odtworzyć warstwy pod posadzkowe z izolacjami. Jako wykończenie posadzki należy przyjąć wykładzinę Tarket homogeniczną lub równoważną gr 3mm dwukolorową spawana. Remont ścian i sufitów polega na uzupełnieniu ubytków, wykonaniu gładzi gipsowych oraz malowaniu farbami emulsyjnymi i lateksowymi – lamperia. Należy wymienić drzwi do szatni oraz archiwum – drzwi analogiczne jak do pomieszczenia księgowości (z tulejami wentylacyjnymi)

UWAGI !!!

  - W wycenie należy uwzględnić postawienie i złożenie rusztowania potrzebnego do wykonania robót.

  - Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku

„O odpadach” (Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 ze zm.) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

  - Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania każdorazowo należy uzgodnić z Przedstawicielem SP 4 oraz przekazać go protokolarnie.

  - W trakcie realizacji robót Wykonawca zapewni szczególne warunki bezpieczeństwa ze względu na obecność dzieci w szkole.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się wykonanie wizji lokalnej  Placu Budowy i jego otoczenia. Wykonawca  zdobędzie  na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.