CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia	1

II. Wizja lokalna placu budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

„Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym

ul. Kolumba w Kołobrzegu”.

W ramach zadania należy wykonać:

- Kolektory:

- ø 400 mm o długości 239 mb,

- ø 300 mm o długości 18,5mb,

- ø 200 mm o długości 89,5mb

Wykopy

Roboty ziemne będą wykonane mechanicznie i ręcznie. Z uwagi na rodzaj gruntu i głębokości wykopu oraz przebieg trasy zaprojektowano umocnienie ścian wykopów szalunkami systemowymi.

Odwodnienie wykopu

Projektuje się odwodnienie wykopu rurociągami drenarskimi De 110 mm w warstwie drenażowej z pospółki gr.30 cm do studzienek odwadniających tymczasowych. Stąd pompami spalinowymi na zewnątrz wykopu - na powierzchnię terenu, w odległości min. 10m od krawędzi wykopu. Studnie odwadniające wykonać z kręgów betonowych dn 0,8 m oraz h=1,0 m.

Rurociągi kanalizacji deszczowej

Projektowany rurociąg układany będzie po trasie istniejącego kolektora, który należy rozebrać wraz ze studniami rewizyjnymi. Projektowany rurociąg - rury z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, produkowanych metodą odlewania lub rur PCV łączone kielichowo o sztywności obwodowej min. SN 8, układany na podłożu o gr. 15 cm w gotowym odwodnionym wykopie ze spadkiem podanym na profilu podłużnym. Obsypkę grubości min. 30 cm nad wierzch rurociągu wykonać warstwami o gr.10cm z zagęszczeniem ręcznym. Zasypkę wykopów kanalizacyjnych wykonać: gruntem umożliwiającym prawidłowe zagęszczenie.

Do wysokości 1,5 m od górnej krawędzi rurociągu należy zasypkę prowadzić ręcznie.

Zasypkę wykopów wokół studni należy wykonywać warstwami o gr. 15 cm ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym, równomiernie wokół wszystkich obiektów zagęszczać .

Studnie rewizyjne i studzienki ściekowe

Studnie rewizyjne betowe, prefabrykowane:

- studnie rewizyjne dn 1,2 m betonowe z elementem dennym H=1,5 m (komora h=2,0m)

Umocnienie wylotu

W istniejącym wylocie (ścianie czołowej) należy wyciąć otwór o średnicy zewnętrznej równej króćcowi systemowemu rury przewodowej. Wylot umocnić narzutem kamiennym oraz palisadą.

- Inspekcję telewizyjną.

Należy wykonać inspekcję telewizyjną w celu potwierdzenia realizacji założeń projektu budowlanego – inspekcje zarchiwizować na płycie CD i przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

- Próby.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić próbę na szczelność zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności normy PN-92/B-10735.

- Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem długości i średnic wykonanej sieci kanalizacji deszczowej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie dokumenty potwierdzające utylizację odpadów nie nadających się do ponownego wykorzystania oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach przy odbiorze końcowym.

UWAGA:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243
 z późniejszymi zmianami).

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego na min. 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- W przypadku, gdy opis przedmiotów zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty lub materiały z podaniem nazwy producenta bądź w inny sposób wskazującej na producenta, oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry, jakimi charakteryzuje się opisany produkt lub materiał.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.