I.7013.15.2014.N

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie instalacji urządzeń iluminacji mola”

w ramach zadania:

„Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu”

# ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z: 
„Wykonaniem instalacji urządzeń iluminacji mola” w ramach zadania: „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu” (CPV: 45311100-1; 45311200-2).

Obiekt zlokalizowany jest na działce nr: 1/5obręb 4 miasto Kołobrzeg. W ramach zadania należy wykonać następujące elementy robót:

- Roboty instalacyjne kablowe

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m w ilości około 220m.

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m w ilości około 560m.

- Roboty instalacyjne – oprawy

Przymocowanie do ścian śrubami projektorów w ilości 45szt.

- Roboty instalacyjne – rozdzielnice

Montaż rozdzielnicy iluminacji wraz z wyposażeniem i programowaniem w ilości 1szt.

- Pomiary kontrolne

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania; pomiar rezystancji izolacji przewodów; badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego.

- Rusztowane

Rusztowanie stojakowe przestrzenne mostowe - metalowe o wysokości 6-10m.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

  - zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany z naniesionymi w trakcie budowy zmianami – stanowiący integralną część posiadanego przez inwestora pozwolenia na budowę,

  - projekty uzupełniające – rysunki zamienne i dodatkowe wraz z opisami technicznymi,

  - oryginał (wypełnionego zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych) dziennika budowy,

  - oświadczenie kierownika budowy:

– o zgodności wykonania robot budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

  - protokoły sprawdzeń pomiarów i prób sieci sanitarnych, elektrycznych
i telekomunikacyjnych,

  - dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane (materiały, urządzenia, osprzęt itd.) są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz ustawy – o wyrobach budowlanych

  - instrukcję użytkowania

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w formie wydruku oraz w zapisie elektronicznym przed odbiorem końcowym celem jej sprawdzenia,

# Uwagi i dodatkowe zalecenia:

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa min. poprzez estetyczne ogrodzenie placu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji i opisie materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.