I.7013.15.2012.IV

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z Projektem Budowlanym, autorstwa Biura Projektów „BUD-KON” z kwietna 2012r. oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pochylni dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającej zjazd wózków z mostu nad Kanałem Drzewnym na ulicy Solnej na chodnik biegnący wzdłuż Kanału Drzewnego. (CPV: 45200000-9)

Projektowana pochylnia jest konstrukcją stalową opartą na fundamentach żelbetowych.

Pochylnia jest zlokalizowana przy moście nad Kanałem Drzewnym przy ulicy Solnej w Kołobrzegu.

Na terenie budowy znajdują się trzy drzewa, które mogą kolidować z konstrukcją pochylni. Zamawiający posiada Decyzję Starosty Kołobrzeskiego na ich wycinkę. Mając na względzie ochronę terenów zielonych, Wykonawca musi podejść do problemu z dużą troskliwością i traktować wycinkę jako ostateczność. Ponadto Wykonawca musi dokonać nasadzenia kompensacyjne zgodnie z otrzymaną decyzją (4 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy o wys. min. 250 cm z opalikowaniem na terenie wskazanym przez Zamawiającego). Pozyskane z wycinki drewno należy przewieźć i składować na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska. Przekazanie materiałów musi nastąpić protokólarnie przy udziale pracownika MZZDiOŚ odpowiedzialnego za gospodarkę magazynową.

W ramach zamówienia należy również wykonać dokumentację powykonawczą (3 kpl.), która powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

# Uwagi:

- Cała konstrukcja pochylni ma być wykonana ze stali ocynkowanej

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów (np. karpina, gałęziówka) do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji leży po stronie Wykonawcy.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243
 z późniejszymi zmianami).

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji rozbiórkę i odtworzenie istniejących barierek (niezbędną do wykonania pochylni) na chodniku przy ul. Solnej.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego na min. 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

- W przypadku, gdy opis przedmiotów zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty lub materiały z podaniem nazwy producenta bądź w inny sposób wskazującej na producenta, oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry, jakimi charakteryzuje się opisany produkt lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.