Część III

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta w tym:

1. Sadzenie drzew i krzewów wraz z dostawą materiału nasadzeniowego. Czynność ta obejmuje: zakup i przywiezienie materiału nasadzeniowego, przygotowanie podłoża zgodnie z wymogami gatunkowymi drzew i krzewów, zasadzenie, podlewanie, a w przypadku nasadzeń drzew również opalikowanie (przywiązanie do podpór - opalikowanie drzew poprzez montaż 3 palików drewnianych okorowanych o długości min. 2,5 m i grubości Ø 6 cm wokół drzew na głębokość 0,5 m, paliki należy usztywnić u góry drewnianymi ryglami oraz założenie 3 wiązań elastycznych wiążąc drzewko do palików i stabilizując je w podłożu oraz zamocowanie u podstawy palików specjalnej osłony (siatki) zabezpieczającej pień drzewa. Sadzenie drzew o obwodzie pnia min. 7 cm do max.16 cm; natomiast sadzenie krzewów i iglaków o wysokości od 0,3 m do 1,0 m.

W wycenie należy dodatkowo ująć pielęgnację i gwarancję w okresie od 6 do 18 miesięcy od daty odbioru wykonanych nasadzeń. W zakres pielęgnacji wchodzi wiosenne przycinanie drzew i krzewów, odchwaszczanie, usuwaniu odrostów korzeniowych, nawożenie (min 2 razy), wymianie palików i wiązadeł oraz przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi, ochrona przed szkodnikami i chorobami, ewentualne podlewanie w czasie pory bezdeszczowej. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do wymiany roślin, które się nie przyjęły.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

2. Pielęgnacja koron drzew.

Prace pielęgnacyjne na drzewach w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, tj. cięcia sanitarne, prześwietlające drzew, formujące, korygujące oraz podnoszenie skrajni, cięcia formująco-korygujące w przypadku kolizji korony drzew z obiektami budowlanymi. Czynności te obejmują zabieg pielęgnacyjny, rozdrobnienie usuniętych gałęzi, uprzątnięcie, załadunek i wywóz zebranego urobku do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

3. Prace pielęgnacyjne na krzewach – cięcie żywopłotów i pojedynczych skupin krzewów. Cięcie żywopłotów polegać będzie na ukształtowaniu pokroju sztucznego. Czynność ta obejmuje cięcie z trzech stron, górna powierzchnia prowadzona będzie w jednej płaszczyźnie, bez wypukłości i zagłębień oraz wygrabienie obciętego żywopłotu, załadunek i wywóz zebranego urobku do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Cięcie pojedynczych skupin krzewów polegać będzie na ukształtowaniu pokroju sztucznego. Czynność ta obejmowała będzie cięcie z trzech stron z wypukłościami. Prace pielęgnacyjne na krzewach obejmują również odchwaszczenie podłoża, na którym rosną krzewy.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu krzewów oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

4. Usuwanie drzew wraz z frezowaniem pni.

Czynność usunięcia drzew (w tym również złomów) obejmuje ścięcie drzewa z uwzględnieniem ewentualnej, koniecznej pracy podnośnika, pocięcie drzewa na części - odcinki dogodne do ich transportu, rozdrobnienie gałęzi, frezowanie pnia do 20 cm poniżej gruntu (w zależności od warunków glebowych), uzupełnienie powstałego dołu ziemią urodzajną, zagrabienie i wyrównanie gruntu, uprzątnięcie, załadunek i wywóz zebranego urobku do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Drewno pni drzew oraz konarów o Ø min. 10 cm pozyskane z wycinki zostanie zobmiarowane, wpisane do książki obmiarów i przetransportowane na teren bazy Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska sp. z o.o. - średnia odległość do 5 km. MZZDiOŚ wystawi pokwitowanie ilości dostarczonego drewna. Kopię pokwitowania wykonawca złoży w Referacie Drogowym Urzędu Miasta w Kołobrzegu.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

5. Usuwanie krzewów.

Czynność usunięcia krzewów obejmuje: wycinkę wskazanego przez Zamawiającego krzewu wraz z systemem korzeniowym, zasypanie ewentualnie powstałego dołu ziemią urodzajną, wyrównanie, zagrabienie i uprzątniecie powierzchni, zebrane powstałego urobku i jego wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

6. Usuwanie wywrotów.

Czynność usuwania wiatrowałów obejmuje pocięcie powalonego drzewa (wywrotu) na odcinki dogodne do ich transportu (ilość drewna będzie określana po pocięciu), wywóz drewna, zebrane pozostałego urobku i jego wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew, uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie).

Drewno pni drzew oraz konarów o Ø min. 10 cm należy przekazać, na plac składowy w siedzibie do Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna.

Przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, zajęcie pasa drogowego, odpowiednie oznakowanie, leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

UWAGA: Usługa usuwania wywrotów nie obejmuje usuwania złomów. W przypadku wystąpienia w terenie złomów, ich wycięcie zlecane będzie w ramach usługi usuwania drzew.

7. Usuwanie karp po wywrotach.

Usługa ta obejmuje: ręczne odkopanie karp pozostałych po usuniętych, wywróconych drzewach (wywrotach, złomach), podcięcie korzeni, wyjęcie karp, ich załadunek i wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, uzupełnienie powstałych dołów ziemią urodzajną, jej rozplantowanie, wyrównanie i wysprzątanie terenu. Zamawiający dopuszcza usuwanie karp przy użyciu koparki lub dźwigu ze względu na gabaryty i ciężar danych karp jednakże zastrzegając, że zastosowanie wskazanego sprzętu nie może doprowadzić do jakichkolwiek uszkodzeń pozostałego drzewostanu lub infrastruktury danej nieruchomości.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

8. Usuwanie odrostów drzew.

Czynność ta obejmuje usunięcie odrostów wyrastających na pniu na wysokości szyi korzeniowej oraz do wysokości 1,5-2m w zależności od gatunku i odmiany drzewa, rozdrobnienie, zagrabienie i uprzątnięcie powierzchni, załadunek oraz wywóz powstałego urobku do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizacje usługi, musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.

9. Karczowanie samosiewów.

Usługa karczowania samosiewów obejmuje usuwanie wraz z systemami korzeniowymi młodych egzemplarzy drzew i krzewów (tzw. samosiewów), które spełniają warunki art. 83f ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) – na usunięcie tych drzew i krzewów nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia), zebranie wyrwanych samosiewów w stosy, załadunek wyrwanych samosiewów na środki transportu, wywóz wyrwanych samosiewów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, wysprzątanie i ewentualne wygrabienie terenu, w celu wyrównania powierzchni gruntu.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizacje usługi, musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.

10. Pielęgnacja młodych drzew.

Usługa pielęgnacji młodych drzew obejmuje: usuwaniu odrostów korzeniowych, poprawianie misy u nasady pnia drzewka o min. Ø 80 cm oraz zabezpieczenia pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi (tzw. osłony), zastosowanie nawozów o przedłużonym działaniu, stałe odchwaszczanie, spulchnianie misy wraz z wyrównaniem jej brzegów, wywóz zebranych zanieczyszczeń do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, podlewanie w okresie suszy, kontrolowanie wiązań opalikowania drzewka – ewentualne ich uzupełnienie lub wymiana.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowej pielęgnacji młodego drzewa oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

11. Palikowanie drzew.

Poprzez usługę palikowanie drzew rozumie się system stabilnego zakotwiczenia drzewa w gruncie, na który składają się impregnowane paliki i taśmy, umożliwiające elastyczne wiązanie drzew. Usługa ta obejmuje: wykonanie bądź zakup palików drewnianych okorowanych o długości min. 2,5 m i grubości Ø 6 cm, montaż 3 palików wokół drzewa na głębokość 0,5 m, paliki należy usztywnić u góry drewnianymi ryglami, założenie 3 wiązań elastycznych wiążąc drzewko do palików, zamocowanie u podstawy palików specjalnej osłony (siatki) zabezpieczającej pień drzewa.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizacje usługi, musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.

12. Wiązania konarów drzew lub rozwidlonych części pnia narażonych na wyłamanie.

Usługa polega na zakupie wszystkich elementów wchodzących w skład wiązania tj. liny, uchwyty, kausze, podkładki, zaciski, śruby oraz montaż wiązań elastycznych na konarach drzew zagrożonych rozłamem.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizacje usługi, musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.

UWAGA:

Wykonawca ma obowiązek wykonania i zabezpieczenia ruchu drogowego na czas prowadzenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu usługi. Wykonawca ponosi koszty utrzymania oznakowania prac. Oznakowanie i zabezpieczenie prac prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy dostosować do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju prac tak, aby odcinek jezdni wyłączonej z ruchu był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze.

Zakres świadczenia w/w usług i dostaw za każdym razem będzie uzgadniany z Zamawiającym.

W przypadku sadzenia drzew i krzewów materiał nasadzeniowy dostarcza Wykonawca.

Całość zgodnie z w/w opisem.

Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Nie dopuszcza się unieszkodliwiania odpadów organicznych poprzez ich składowanie lub spalanie. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika.

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na przyjęcie i transport odpadów pochodzących z realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca nie posiada takiego zezwolenia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu karty przekazania odpadów komunalnych, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) usuwanie oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów,

b) sadzenie drzew i krzewów.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Czynności wyżej wymienione będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.