CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont klatki schodowej od poziomu przyziemia do poziomu I piętra. Remont sali 109”           w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. ppor. E. Łopuskiego 15     w 78-100 Kołobrzeg.

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, zadania: „Remont klatki schodowej od poziomu przyziemia do poziomu I piętra. Remont sali 109”

, w tym:

- Remont klatki schodowej

- Roboty rozbiórkowe
1. Zerwanie posadzki z płytek z tworzyw sztucznych na klatce schodowej-  48,5 m2

- Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem pod wykonanie warstwy szczepnej pod płytki – 78,5 m2

- Analogia - Wykucie kątownika ze stopni schodowych 138,0 szt.

- Analogia - Opalanie farby olejnej z powierzchni na podstopniach pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2 – 21,6 m2

- Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na  zaprawie cementowej – 21,2 m2

- Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach – 21,2 m2

- Zerwanie cokolika cementowego – 47,3 m

- Odbicie pasów o szerokości do 15 cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej – 47,3 m

- Analogia - Opalanie farby olejnej z powierzchni na lamperii pełnych o powierzchni – 65,6 m2

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  sufity - 192,6 m2

- Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6m – 80,0 m2

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych 1 o powierzchni do 2m2 – 2,0 szt.

- Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych wraz  z drzwiami – 20,6 m2

- Analogia - Demontaż poręczy schodowych stalowych – 37,7 m

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  skrzyniowymi na odległość do 1 km – 14,0 m3

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  skrzyniowymi na każdy następny 1 km  ponad  1 km – 14,0 m3

2.  Roboty budowlano-montażowe klatka schodowa od przyziemia do poziomu I piętra

- Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15 cm na murach z cegieł – 26,5 m

- Przygotowanie podłoża pod cokolik – 26,5 m

- Cokolik na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek , cokolik o wysokości 15 cm – 26,5 m

- Analogia - Przygotowanie masy szczepnej pod układanie płytek na spocznikach i stopnie i pod stopnie – 78,5 m2

- Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża – 78,5 m2

- Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną płytki ryflowane stopnice 60x30 cm – 53,7 m2

- Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną płytki 18x60 cm podstopnie ( seria płytek jak stopnice bez frezów)  – 24,8 m2

- Gruntowanie preparatami gruntującymi głęboko penetrujący powierzchni pionowych betonowych – 38,2 m2

- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko - 20,0 m2

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm- 20,0 m2

- Dopłata za zbrojenie posadzki  siatką stalową – 20,0 m2

- Przygotowanie podłoża spocznik I – sze piętro – 14,9 m2

- Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym. 60x30 cm układne metoda kombinowaną( seria płytek jak stopnice bez frezów ) – 34,8 m2

- Wykonanie pasów z z tynku o szerokości do 15 cm na murach z cegieł – 50,6 m

- Przygotowanie podłoża pod cokolik 65,6 m

- Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metoda kombinowaną bez przecinania płytek , cokolik o wys. 15 cm – 65,6 m

- Analogia - Wzmocnienie golbanem  - gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe – 86,5 m2

- Okładziny słupów, belek i ościeży pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych ( suche tynki gipsowe ) na zaprawie – 7,5 m2

- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 15,0 m

- Gładzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe – 86,5 m2

- Analogia - Wzmocnienie golbanem – gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe – 102,1 m2

- Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe – 102,1 m2

- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym– 15,0 m

- Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew.. – dodatek za każde dalsze malowanie – 200,1 m2

- Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem – dwukrotne – 200,1 m2

- Malowanie podkładem pod wewnętrzny gemalit – 65,6 m2

- Analogia wykonanie – ściany pełne z otworami pow. z fakturą grysową gemalit – tynk żywiczny grubości 1 mm – 65,6 m2

- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowe RIGIPS z pokryciem obustronnym na podwójnych rusztach metalowych o profilu 100mm – 9,6 m2

- Ościeżnica regulowana obejmująca szer. 12,5 cm – 2,0 szt.

- Skrzydła drzwiowe drewniane w kolorze buk jasny wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60 m2 – 3,6 m2

- Analogia - Montaż pochwytu rura f=42 ze stali nierdzewnej szlifowanej – 38,6 m

- Montaż wycieraczki Aluminium Standard 22 , wysokość 23 mm, wewnętrzna lub równoważna montowana w kątowniku aluminiowym – 7,200 m2

- Mycie po robotach malarskich – 86,5 m2

- Remont balustrady murowanej od poziomu przyziemia do poziomu I - go piętra

- Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni nakrapianego baranka – 39,8 m2

- Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej – 8,0 m2

- Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płytek wiórowych na ścianach i stropach – 8,0 m2

- Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi ponad 5m2 wykonywane ręcznie

na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich – 8,0 m2

- Przygotowanie starego podłoża po przez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą – 39,8 m2

- Posadzki – przygotowanie podłoża – 39,8 m2

- Przyklejenie warstwy siatki elewacyjnej PCV na ścianach– 39,8 m2

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych  o fakturze nakrapianej rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych – 39,8 m2

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni balustrady wewnętrznej – 39,8 m2

- Mycie po robotach malarskich – 24,0 m2

- Mycie po robotach malarskich posadzek – 80,0 m2

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i utylizacja – 1,5 m3

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – na każdy następny  1 km ponad 1 km – 1,5 m3

4. Roboty rozbiórkowe korytarza, piwnicy, wejścia do kuchni

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 – 4,000 szt.

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek – 58,740 m2

- Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej – 58,740 m2

- Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt wiórowych na ścianach i stropach – 58,740 m2

- Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach płaskich – 58,740 m2

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 – 51,716 m2

- Analogia - Wzmocnienie golbanem – gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe – 17,5 m2

- Gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe – 17,5 m2

- Analogia - Wzmocnienie golbanem – gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe – 34,3 m2

- Gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe – 34,3 m2

- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 56,8 m

- Przygotowanie starego podłoża przez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą  - 61,0 m2

- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 36,470 m2

- Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 46,221 m2

- Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. – dodatek za każde dalsze malowanie – 34,3 m2

- Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem  - dwukrotne – 34,3 m2

- Malowanie podkładem pod wewnętrzny gemalit – 59,7 m2

- Analogia - Wykonanie- ściany pełne z pow. z fakturą grysową gemalit – tynk żywiczny grubości 1 mm w dwóch kolorach – 59,7 m2

- Ościeżnica drewniana w kolorze drzwi jasny buk – 4,0 szt.

- Skrzydła drzwiowe drewniane w kolorze buk jasny wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60 m2 – 7,2 m2

- Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej – 44,740 m2

- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 8 cm – 3,579 m3

- Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża – 44,740 m2

- Analogia ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na podłoże gruntowane – 44,740 m2

- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm pod posadzki zatarte na gładko – 44,7 m2

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki – dodatek lub  potracenie za zmianę grubości o 10 mm – 44,7 m2

- Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową – 44,7 m2

- Gruntowanie preparatami  gruntującymi głęboko penetrujący powierzchni pionowych betonowych – 44,7 m2

- Montaż listew aluminiowych łączących istniejącą posadzkę z nową – 6,300 m

- Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym. 60x60 cm układane metoda kombinowaną  ( seria płytek jak stopnice bez frezów ) – 44,7 m2

- Przygotowanie podłoża pod cokolik – 31,5 m

- Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metoda kombinowaną bez przecinania płytek, cokolik o wys. 7,5 cm – 31,5 m

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i utylizacja – 3,0 m3

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny  
1 km ponad 1 km – 3,0 m3

II.  Remont sali 109

- Demontaż listew przyściennych w odcinkach prostych / analogia/ - 26,800 m

- Analogia – Demontaż karnisza aluminiowego – 3,000 szt.

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 – 3,199 m2

100.Rozszklenie otworów w ramach drewnianych – 1,017 m2

101.Rozebranie posadzek z parkietu dębowego – 42,960 m2

102.Oczyszczenie kleju subit  z posadzki cementowej – 42,96, m2

103.Zerwanie posadzki cementowej we wnękach pod oknami – 1,995 m2

104.Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem – 5,250 m

105.Usuniecie z budynku gruzu – 3,50 m3

106. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i utylizacja –3,50 m3

107. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny  
1 km ponad 1 km +utylizacja – 1,59 m3

108.Wykucie z muru kratek wentylacyjnych – 1,000 szt.

109.Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko – 5,700 m

110.Obsadzenie podokienników z konglomeratu o wymiarach 1,90*0,32 grubości 3 cm – 3,000 szt.

111.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach – 1,000 szt.

112.Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr.20 cm układanej na sucho – 1,070 m2

113.Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo – 1,070 m2

114.Ościeznica drewniana w okleinie dąb bielony 1,00*2,09 (materiał Inwestora) – 1 kpl.

115.Skrzydła drzwiowe drewniane w okleinie kolor dąb bielony wymiar 0,94x2,00 – skrzydło dostarcza Inwestor – 1,88 m2

116.Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych – 1,00 szt.

117.Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych – klamka z szyldem – 1,00 szt.

118.Załozenie na nowym miejscu okuć drzwiowych – zamek patentowy – 1,00 szt.

119.Obudowa jednowarstwowa rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych – 6,809 m2

120.Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 – 145,16 m2

121.Gruntowanie preparatami gruntującymi głęboko penetrujący powierzchni pionowych, poziomych – 145,2 m2

122.Analogia – Montaż narożników aluminium do robót gipsowych – 14,1 m

123.Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności ( sfalowań) powierzchni tynku – 145,163 m2

124.Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe – 8,1 m2

125.Gruntowanie preparatami gruntującymi głęboko penetrujący powierzchni pionowych i poziomych – 45,3 m2

126.Przygotowanie na klej podłoża – 45,216 m2

127.Posadzka z paneli podłogowych układanej na klej – 45,216 m2

128.Montaz listwy przyściennej na cokół wysokość 9 cm w kolorze paneli przy posadzkach – 27,800 m

129.Analogia- montaż listwy progowej wyoblonej na styku parkietu na korytarzu a podłogą klasy lekcyjnej  - 1,100 m

130.Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną – 45,3 m2

131.Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem – dwukrotne sufitów – 43,0 m2

132. Malowanie farbami emulsyjnymi wew.  podłoży gipsowych z gruntowaniem –dodatek za każde dalsze malowanie sufitów – 43,0 m2

133. Malowanie farbami lateksowymi wew. podłoży  gipsowych z gruntowaniem- dwukrotne ścian w trzech kolorach – 102,2 m2

134. Malowanie farbami lateksowymi wew.  podłoży gipsowych z gruntowaniem –dodatek za każde dalsze malowanie ścian w trzech kolorach – 102,2 m2

135.Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 – 5,388 m2

136.Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe – 5,4 m2

137.Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych – 5,39 m2

138.Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian – 5,388 m2

139. Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe – 22,6 m2

140.Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych – 45,3 m2

141.Mechaniczne skucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym – 2,000 m

142.Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd – 2,000 m

143.Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6 mm2 ( 12mm2 dla A1) w powłoce polwinitowej – 2,000 m

144.Montaż końcówek o przekroju do 16 mm2 przez lutowanie – 6,000 szt.

145.Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm – 2,000 m

146.Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 6,000 szt.

147.Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących – 4 mocowania – 6,000 kpl.

148.Montaż lamp oświetleniowych przystosowanych do pomieszczeń sal lekcyjnych – 6,000 szt.

149.Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej – pomiar pierwszy – 1,000 punkt

150. Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej- każdy następny w pomieszczeniu – 5,000 punkt

151.Badanie skuteczność i zerowania – za pierwsze badanie – 1,000 pomiar

152.Badanie skuteczności zerowania – dodatek za każde następne badanie – 2,000 pomiar

153.Wymiana wyłączników do oświetlenia podwójnych – 2,000 szt.

154.Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach 75x75 mm z 4 odgałęzieniami, z podłączeniem i zadławieniem przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5 mm2 – 1,000 szt.

155.Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej – 1,000 punkt

156. Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej – każdy następny w pomieszczeniu – 2,000 punkt

157.Badanie skuteczności zerowania – za pierwsze badanie – 1,000 pomiar

158.Badanie skuteczności zerowania – dodatek za każde następne badanie – 2,000 pomiar

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, malarskich, wykonania tynków zwykłych wewnętrznych, układania płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w opisie  materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego .

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich .przy ul. ppor. E. Łopuskiego 15 w Kołobrzegu.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy i jest on dokumentem informacyjnym.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.