I.7013.6.2015.II

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Bosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej i Żeglarskiej w Kołobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg"

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Bosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej i Żeglarskiej w Kołobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg", w tym:

- Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice:

  - ul. Bosmańska - kolektor od DIII do S9 o średnicy Dn 300 mm z włączeniem do studni D 24 wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi (1 kpl.) i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe.

  - ul. Marynarska - kolektor od DIV do S7 o średnicy Dn 300 mm z włączeniem do studni D 29 wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi (2 kpl.) i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe.

  - ul. Kapitańska - kolektor od DVI do S4 o średnicy Dn 300 mm wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi (2 kpl.) i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe.

  - ul. Żeglarska – odcinek kolektora od studni D30 do D30a o średnicy Dn 300 mm wraz z przykanalikami i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe.

  - ul. Żeglarska – odcinek kolektora od studni D30a do DVI o średnicy Dn 300 mm.

Zakres robót do wykonania na poszczególnych kolektorach obejmuje:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej dróg wraz z podbudową, nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej w miejscach prowadzonych robót sanitarnych - asfalt należy wyciąć na szerokości wykopu, podbudowy z betonu rozbierać sprzętem mechanicznym: koparką lub zbierakiem,

- rozbiórkę krawężników,

- wykopy z odwozem gruntu,

- umocnienie ścian wykopów – szalowanie,

- roboty montażowe sieci wraz z przyłączami (przyłącza zaślepić deklami), przykanalikami, wpustami i studniami rewizyjnymi,

- Włazy studni rewizyjnych z logo Kołobrzeg zgodnie z warunkami technicznymi nr K-I/7630/7/07 z dnia 6 luty 2007 r.

- włączenie kolektorów do istniejących sieci kanalizacji deszczowej,

- próby szczelności,

- zasypywanie wykopów pospółką - całkowita wymiana gruntu,

- badania stopnia zagęszczenia gruntu – wskaźnik nie mniejszy niż 1,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm o frakcji od 0,00 do 31,5 mm,

- spryskanie szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 podbudowy oraz poszczególnych warstw,

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca  grub. 4 cm i ścieralna o grub. 4 cm,

- skropienie lub posmarowanie lepiszczem połączeń,

- ustawienie nowych krawężników na ławie betonowej z oporem,

- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej,

- roboty pomiarowe,

- odwodnienie wykopów – pompowanie,

- odtworzenie nawierzchni terenów zielonych,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- wykonanie oznakowania ulic na czas prowadzenia robót.

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiOR.

- Obsługa geodezyjna budowy

W zakresie obsługi geodezyjnej budowy należy uwzględnić wszelkie prace opisane w STWiOR Tyczenie.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- mapę geodezyjną powykonawczą,

- zestawienie długości poszczególnych średnic wykonanych kolektorów,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta poprawkami i zmianami,

- protokoły badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty i opinie,

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 3 kompletach oraz wersji elektronicznej.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Warunkami technicznymi nr K-I/7630/7/07 z dnia 6 luty 2007 r. oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.  W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 3 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wykonawca udostępni plac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu w celu:

- usuwania ewentualnych awarii sieci wodociągowych,

- udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,

- dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową sieci.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.