# I.7013.8.2014.N

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu”

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyłącznie wewnętrznych robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zadania: 
„Przebudowa Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu” (CPV: 45262700-8, 45453000-7).

Lokalizacja budynku Przedszkola : (78-100) Kołobrzeg, ulica Okopowa nr 4, działka nr 3/13 obręb 13, 70/10 obręb 12.

W ramach zadania należy wykonać n/w prace:

- Roboty ogólnobudowlane:

Przebudowa Przedszkola nr 10, obejmuje wykonanie (wg wskazań w PB) robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku, w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej, takich jak.:

- roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe ścian i posadzek,

- wykonania nowych ścian działowych,

- wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych,

- montaż stolarki drzwiowej i okiennej,

- wykonanie nowych posadzek wraz z ułożeniem terrakoty i wykładziny PVC,

- wymiana balustrad,

- malowanie,

- roboty remontowe towarzyszące wymianie instalacji sanitarnych

- Remont instalacji c.o.:

- przebudowa sieci c.o. z wymianą istniejącego orurowania na nowe – instalacja z rur PE-Xc/Al./PE,

- czyszczenie istniejących grzejników i ich ponowny montaż.

- likwidacja kanałów technologicznych w podłodze parteru budynku (zasypanie, zamulenie i zagęszczenie)

- Remont wewn. instalacji wod.–kan. (woda zimna i ciepła):

Wymiana wewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej (rury PVC), zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji (rury wielowarstwowe w otulinie z pianki polietylenowej)

- Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej:

Wykonanie instalacji wody zimnej – PPOŻ do odbiorników HP25 od wejścia istniejącej instalacji do budynku. Instalację wykonać z rur stalowych. Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod sufitem.

- Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

- Instalacje elektryczne

Roboty wykonać w ograniczonym zakresie, tj. uzupełnienie instalacji w główny wyłącznik ppoż. oraz uzupełnienie wyposażenia tablicy głównej.

- Częściowy remont dachu

Wymiana pokrycia dachowego w ograniczonym zakresie (do 400m2) oraz niezbędny zakres obróbek blacharskich i uszczelnień.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi zmianami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy , dokładane obmiary powykonawcze robót (książka obmiarów) oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

- Rozliczenie robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy oraz książkę obmiaru  potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.  W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.