CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia	1

II. Wizja lokalna placu budowy	4

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

„Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej w Kołobrzegu”.

W ramach zadania należy wykonać:

- Roboty rozbiórkowe

- rozbiórka nawierzchni drogi z płyt drogowych,

- rozbiórka kostki brukowej na torowisku,

- przesunięcie o ok. 3,0m ogrodzenia parkingu (siatka stalowa na słupkach stalowych) od strony budowanej drogi wraz z wjazdową bramą stalową z napędem elektrycznym,

- przestawienie kiosku portierni parkingu (o ok. 3,0m),

- rozbiórka murka oporowego na włączeniu projektowanej drogi do ul. Portowej.

- Roboty drogowe

Jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m. Po lewej stronie jezdni chodnik o szerokości 3,0 m z płyt betonowych. Dwa zjazdy publiczne o szerokości 5m: do zaplecza budynków mieszkalno-usługowych (strona lewa) i parkingu na dz. 99/8 (strona prawa).

  - Niweleta nawierzchni

- spadki podłużne jezdni w granicach od i = 0,72% do i = 0,93%.

- spadki poprzeczne jezdni i chodników i = 2 %.

- załamanie spadków złagodzono łukiem pionowym wklęsłym o R=600m

  - Konstrukcja nawierzchni

    - Jezdnia:

  - Warstwa ścieralna ACS grubości 5cm mieszanka grysowo-żwirowa, drobnoziarnista,

  - warstwa wiążąca ACW grubości 7cm, mieszanka grysowo-żwirowa gruboziarnista

  - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5m stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,

  - warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm,

  - strefa torowiska bocznicy: zabruk kostką kamienną nieregulowaną wys. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm

    - Chodnik

- chodniki z płyt betonowych 40x40x5cm o fakturze płukanej koloru beżowego,

- podsypka cementowo-piaskowej 1÷4 grubości 5cm

- warstwa odsączająca z piasku o grubości 6cm.

- obrzeża betonowe 30x8cm, na podsypce piaskowej wystające 4 cm.

    - Zjazdy publiczne

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1÷4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 stylizowanego mechanicznie gr. 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr.15cm,

    - Obramowania, ścieki

Obramowania jezdni - krawężniki uliczne betonowe 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1÷4 i ławie bet. C12/15 z oporem (strona lewa) oraz krawężniki betonowe najazdowe 20x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1÷4 i ławie z bet. C12/15 z oporem (str. prawa). Wysokość krawężnika po stronie lewej - 12cm , 4cm na wjazdach oraz 0 i 2 cm na przejściach pieszych.

Wysokość krawężnika po stronie prawej – 4 cm.

Obramowania zjazdów w strefie chodników - obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wtopione.

Ścieki przykrawężnikowe z trzech rzędów kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i ławie krawężnikowej.

- Roboty elektryczne

- montaż 4 stalowych, ocynkowanych, okrągłych słupów oświetleniowych o wysokości 6 m wraz z oprawami do współpracy z diodami LED o wysokiej sprawności - 49W. Wykonanie wszelkich badań i pomiarów.

Projektowane oświetlenie zasilić kablem YKY 5x16mm2. Kabel zasilić poprzez włączenie do istniejącego słupa ul. Towarowej.

- istniejącą linię kablową średniego napięcia w łączniku ul. Towarowej i Zdrojowej przełożyć poza pas drogowy - ułożyć nowy odcinek kabla SN-15 KV typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 - 186,0 mb.

- Odwodnienie ulicy

Wody opadowe z nawierzchni ulicy odprowadzane będą do istniejącej, miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Portowej. W tym celu zaprojektowane zostały 2 wpusty uliczne, 2 studnie rewizyjne oraz 2 przykanaliki i odcinek przyłącza.

  - Przykanaliki i przyłącza

Przyłącze zaprojektowano z rur PCV o ścianie litej o sztywności obwodowej SN-8. Rury kanalizacyjne będą ułożone na warstwie podsypki z piasku o grubości warstwy 10 ÷ 15mm. Po ułożeniu całego odcinka i wykonaniu studni rewizyjnych przeprowadzić próbę szczelności kanalizacji na infiltrację i eksfiltrację.

  - Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych z betonu B-45: dolna część studni wykonana w formie prefabrykatu stanowi osadnik o głębokości 0,50m.

Kręgi przejściowe studni łączone na uszczelkę gumową.

Płyta górna żelbetowa z otworem pod właz o średnicy 600mm. Włazy żeliwne, klasy D 400 z zabezpieczeniem ryglowym. Pokrywy włazów oznakowane w sposób trwały logiem miasta (wzór loga dok. projektowa zał. nr 1)

  - Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty do odwodnienia nawierzchni ulic. Wpusty o średnicy 0,50m. Zwieńczenia wpustów, żeliwne typ ciężki z zawiasem. Element denny studni wpustu z osadnikiem, wykonany jako prefabrykat o wysokości min. 1,20m. Połączenie elementów betonowych - szczelne, na uszczelkę gumową.

- Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem długości, powierzchni poszczególnych rodzajów nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów, średnic i długości wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z naniesieniem lokalizacji wpustów odwadniających drogę, ilością i typem lamp i opraw oświetleniowych oraz wybudowanych instalacji elektrycznej i z wyspecyfikowaniem parametrów poszczególnych sieci.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie dokumenty potwierdzające utylizację odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 4 egzemplarzach przy odbiorze końcowym.

UWAGA:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas robót uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Zarządcami dróg, na których będą prowadzone roboty.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013 poz. 11) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego na min. 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.