CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia	1

II. Wizja lokalna placu budowy	2

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu. Budowa kolektora deszczowego Dn-800 i Dn-600 – etap II”.

W ramach zadania należy wykonać:

- Kolektor o średnicy ø 800 mm odcinek od studni S 14 do S 31,

- Kolektor o średnicy ø 600 mm odcinek od wylotu żelbetowego dokowego do studni D-55,

- Połączenie kolektora ø 600 z rowem D – rurociąg ø 600 – 13,0mb, ułożony ze spadkiem 1‰ na 20 cm podsypce piaskowej na średniej głębokości 1,8m:

- Wycięcie drzew i krzewów na trasie kolektora oraz nasadzenia zamienne.

Wycięte drzewa należy pociąć na kawałki, które następnie należy załadować na własny środek transportu i przewieźć na magazyn do Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska, gdzie drewno powinno zostać rozładowane przez Wykonawcę robót i złożone w pryzmach umożliwiających jego policzenie.

- Droga przejazdowa z płyt żelbetowych pełnych – plac manewrowy przy studniach podczyszczania.

Rozebranie i ponowne ułożenie istniejącej drogi z płyt żelbetowych.

- Przełożenie wodociągu w miejscu kolizji.

Przełożenie sieci wodociągowej na odcinku 6 m celem jej obniżenie (przejście pod budowanym kolektorem), z wstawieniem 2 zasów wg. uzgodnień MWiK Nr 143/2010 z dnia 08.03.2010 r.

- Inspekcję telewizyjną.

Należy wykonać inspekcję telewizyjną w celu potwierdzenia realizacji założeń projektu budowlanego – inspekcje zarchiwizować na płycie CD i przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

- Próby.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić próbę na szczelność zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności normy PN-92/B-10735.

- Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem długości i średnic wykonanej sieci kanalizacji deszczowej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach przy odbiorze końcowym.

UWAGA:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Materiały ujęte w dokumentacji technicznej oraz przytoczone w SIWZ należy traktować jako poglądowe. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – równoważnych. Dobór materiału wymaga uzgodnienia z inwestorem.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243
 z późniejszymi zmianami).

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- W przypadku, gdy opis przedmiotów zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta bądź w inny sposób wskazującej na producenta, oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry, jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.