CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zagospodarowanie terenu wokół mola”

w ramach zadania „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu”

# ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót projektowych i budowlanych związanych z: 
„Zagospodarowaniem terenu wokół mola” w ramach zadania „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu” (CPV: 71220000-6; 71247000-1; 45111000-8; 45112000-5; 45211000-9; 45212000-6; 45231000-5; 45233000-9; 45262000-1; 45311000-0) Obiekt zlokalizowany jest na działkach nr: 1/5, 5/8, 43/4, 43/7, 43/9, 47, 48/1 obręb 4 miasto Kołobrzeg. W ramach zadania należy wykonać następujące elementy robót:

- Dokumentacja projektowa i nadzór autorski

Projekt budowlany wszystkich branż, projekt wykonawczy wszystkich branż, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu robót, nadzór autorski

- Ciąg pieszo-jezdny - ul. Mickiewicza.

Przebudowa nawierzchni o pow. ~ 1164,00 m2 i aranżacja odcinka ulicy Adama Mickiewicza (od skrzyżowania z ulicą Rodziewiczówny do molo) przekształcająca ją w deptak z ławkami, oświetleniem, stojakami dla rowerów i koszami na śmieci.

Nawierzchnia zakomponowana została z płyt z betonu architektonicznego o wymiarach  ~100cm/20cm w 3 odcieniach (biały, jasnoszary i szary). Należy stosować płyty z betonu architektonicznego białego i jasnoszarego co 6 płyta w szeregu . Płyty należy układać w rzędach bez przesunięć względem siebie, należy stosować płyty z ostrymi krawędziami.

Wzdłuż całego ciągu od strony wschodniej, na szer. ok 2,0m wykonać nawierzchnię z kostki granitowej (ciemno szarej), jednostronnie gładko ciętej i płomieniowanej, spoinowanej żywicą.

Przewidzieć odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego (preferowane odwodnienie liniowe)

Planuje się zachowanie istniejącego drzewostanu jednak utwardzony teren powinien dochodzić do samego ogrodzenia pozostawiając odpowiednią przestrzeń wokół pni drzew z ochronną kratą.

Ławki zaproponowane zostały jako bloczki z betonu architektonicznego (białego) o wymiarach ~40cm(szer.) / 200cm(dł.) / 45cm(wys.)

Stosować stojaki, do wbetonowania w kształcie odwróconej litery U o wysokości ~80/50cm (nad teren) i dł. ~90cm, wykonane ze stali o średnicy nominalnej 65mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo na ciemnoszaro lub czarno.

Kosze na śmieci – jak w pkt 3

Oświetlenie ulicy należy zastąpić nowym wg projektu rozmieszczając je wzdłuż ulicy w tych samych odległościach (ok. 10m). Lampy powinny być w nowoczesnej stylistyce świecące światłem w technologii LED.

Parametry oprawy:

- kształt oprawy – zwarty (preferowany odwrócony stożek o podstawie 35÷42cm,

- korpus aluminiowy – IK10

- klosz poliwęglanowy – IK 08

- klasa szczelności IP65

- temperatura barwowa oświetlenia 3500÷4000oK

- wysokość oprawy – 85÷120cm

- skuteczność świetlna ≥70lm/W

- współczynnik oddawania barw Ra ≥70

- standardowy prąd zasilający 350÷550mA

- moc opraw - < 35W

Parametry słupa:

- materiał – kompozyt lub aluminium (kolor antracytowy lub czarny)

- kształt – okrągły (dopuszczalny stożek)

- wymiar – średnica 70÷110mm

- wysokość - 3÷4m

- Plac przy molo.

Przebudowa nawierzchni o pow. 2966,36 m2 w stylu i z materiałów opisanych w pkt 2. . Stosować płyty z betonu architektonicznego białego i jasnoszarego rozmieszczonych co 12 płyta w szeregu i co 4 rząd.

Usunąć istniejący mur oporowy po obu stronach molo i na jego miejsce zaprojektować i wykonać nowy. Projektowany mur należy wykonać w zmienionej formie zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu wraz z nowymi schodami betonowymi. Wykończenie muru powinno być wykonane z prefabrykowanych płyt  z betonu architektonicznego klejonego do konstrukcji muru w kolorze jasnoszarym od strony zewnętrznej. Mur oporowy od strony placu powinien być ukształtowany w siedzisko z oparciem i wykończony betonem architektonicznym polerowanym z zaokrąglonymi krawędziami.

Odwodnienie terenu – jak w pkt 2

Usunięciu podlega istniejąca na placu zieleń. Przestrzeń wokół 2 pni zachowanych drzew przykryć ochronną kratą

Na placu przewidzieć siedziska w formie dużych, podłużnych platform do siedzenia i leżenia rozmieszczonych w regularnej siatce. Siedziska planowane są jako betonowe klocki obłożone drewnem. Deski należy montować na styk aby uniemożliwić pozostawianie śmieci między elementami. Preferowany materiał – modrzew syberyjski olejowany lub sosna woskowana w masie – deska 10x4cm, krawędź fazowana 3mm. Siedziska montować na posadzce z drewna kompozytowego.

Na obszarze placu przed molo należy przewidzieć cztery punkty przyłączeniowe (energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna) lokalizowane w jego narożnikach wraz z opomiarowaniem. Punkty te należy lokalizować w studzienkach lub murkach ograniczających plac wkomponowując je w otoczenie

Oświetlenie placu należy wykonać jako oświetlenie ozdobne ze szczególną uwagą doboru lamp. Oczekiwany wygląd lampy to prosta, nowoczesna forma, świecąca światłem w technologii LED w kolorze czarnym lub antracytowym w kształcie zbliżonym do słupa. Lampy należy montować  na siatce 12m / 12m. Przewiduje się również podświetlenie siedzisk wzdłuż dłuższych krawędzi.

Parametry oprawy:

- kształt oprawy – max. smukły, zbliżony do walca – dominująca średnica walca ≤350mm

- korpus aluminiowy – IK10

- klosz poliwęglanowy – IK 08

- klasa szczelności IP65

- temperatura barwowa oświetlenia 3500÷4000oK

- wysokość oprawy – 100÷120cm

- skuteczność świetlna ≥100lm/W

- współczynnik oddawania barw Ra ≥70

- standardowy prąd zasilający 350÷550mA

- moc opraw - < 35W

Parametry słupa:

- materiał – kompozyt lub aluminium (kolor ciemnoszary lub czarny)

- kształt – okrągły (dopuszczalny stożek)

- wymiar – średnica 900÷140mm; słup rurowy o stałej średnicy wykonany tak, aby łączenie z oprawą nie było widoczne (pełne zlicowanie)

- wysokość - 3÷3,5m

- ozdobna struktura słupa

Dodatkowo (opcjonalnie) przewidzieć oświetlenie LED podświetlające przestrzeń wokół słupa (charakter ozdoby) lub taką konstrukcję oprawy która oprócz funkcji oświetlenia nada nawierzchni świetlną strukturę.

Stojaki na rowery jak w pkt. 2

Poidełka należy wykonać w formie beczki lub cylindra zakończonego płytką „misą” z odpływem i kranem z czasowym zaworem. Zalecane jest wykonanie trzonu poidełka z betonu architektonicznego przy zachowaniu wysokiej jakości wykończenia lub szarego granitu. Misa poidełka powinna być wykonana ze stali nierdzewnej wraz z odpływem. Na trzonie poidełka umieścić logo miasta Kołobrzeg.

Kosze na śmieci formą i materiałem powinny nawiązywać do montowanych poidełek. Pojemniki na śmieci muszą być z przykryciem.

- Teren utwardzony przy schodach wschodnich.

Powierzchnia ok. ~ 2020,94 m2. Przy schodach wschodnich nawierzchnia i elementy małej architektury  - jak w pkt 3.

W tym wypadku stosować płyty z betonu architektonicznego białego i jasnoszarego rozmieszczonych co 6 płyta w szeregu i co 2 rząd.

Przy schodach zachodnich nawierzchnia z kostki betonowej nawiązującej do istniejącej na Bulwarze Szymańskiego

Oświetlenie placu jak w pkt 2

Uwaga:

Rozstaw lamp – co ok. 14,0m

Wysokość słupów - 4÷4,5m

- Schody wschodnie

Powierzchnia schodów – ~ 3150,94 m2. Schody należy wykonać jako betonowe lub żelbetonowe monolityczne i wykończyć z prefabrykatów betonowych (beton architektoniczny) w tym samym kolorze co mur oporowy. Na części schodów przewidziano siedziska z desek kompozytowych w formie zamkniętych brył o wysokości 20cm. W schody wkomponowano zjazd przewidziany również dla dużych i ciężkich pojazdów do czego powinna być przystosowana jego konstrukcja.

- Schody zachodnie.

Powierzchnia ~ 119,53 m2. Schody wykonać jak schody wschodnie (bez siedzisk).

- Oświetlenie terenu

Zgodnie z opisami dla poszczególnych elementów.

Przewidzieć możliwość redukcji mocy zamontowanych opraw – systemowo.

Lampy należy dobrać wytrzymałościowo do strefy wiatrowej m. Kołobrzeg.

Oprawy należy pokryć warstwą ochronną przeciw działaniu soli morskiej podnoszącą ich trwałość użytkową. Powłoka ochronna powinna mieć grubość minimum 100 mikronów

- Sieci wodociągowe.

Sieci wykonać z rur PE o średnicach wynikających z przewidzianego zapotrzebowania w wodę. Przewidzieć zasilenie z istniejącego wodociągu PE 63  (ul. Mickiewicza) do:

- budynku handlowego z toaletą publiczną, który będzie wykonany w terminie późniejszym (II Etap nie wchodzący w zakres zadania),

- planowanego do wykonania w terminie późniejszym budynku WOPR (przy schodach wschodnich),

- 2 natrysków na plaży (przy schodach zachodnich),

- poidełek (1 – plac przed molem, 3 – teren przed schodami wschodnimi),

- 4 punktów tymczasowego zasilania obiektów na placu przy molo.

- Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Sieć kanalizacji sanitarnej rozprowadzić przewodami PVC tak, by zapewnić odbiór ścieków z obiektów wskazanych w pkt 8 lit. a), b), d), e). Odprowadzenie ścieków do kanału PVC 200 w ul. Mickiewicza.

Sieć kanalizacji deszczowej rozprowadzić w sposób zapewniający odwodnienie z terenów utwardzonych. Wody opadowe odprowadzić do kanału  ø 200 w ul. Mickiewicza.

- Sieci gazowe.

Zaprojektować i wykonać przyłącze gazowe do budynku handlowego z toaletą publiczną oraz budynku WOPR(realizacja budynków poza zadaniem – w terminie późniejszym) z rur PE – włączenie do gazociągu średniego ciśnienia).

- Sieci elektryczne.

Sieci elektryczne wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. w sposób umożliwiający przyłączenie do sieci nw. obiektów:

- budynku handlowego z toaletą publiczną, który będzie wykonany w terminie późniejszym (II Etap nie wchodzący w zakres zadania),

- planowanego do wykonania w terminie późniejszym budynku WOPR (przy schodach wschodnich),

- 4 punktów tymczasowego zasilania obiektów na placu przy molo,

- oświetlenia placu przy molo, ciągu pieszo-jezdnego, placu przy schodach wschodnich oraz podświetlenie ławek.

- elektronicznego systemu wejścia na molo.

- tablica informacyjna

- Sieci telekomunikacyjne.

Wykonać przyłącza telekomunikacyjne zgodnie z warunkami Orange Polska S.A. do dwóch budynków, które realizowane będą w etapie późniejszym oraz do elektronicznego systemu wejściowego na molo.

- Elementy małej architektury.

Elementy małej architektury: kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki, poidełka zostały opisane we wcześniejszych punktach

- Elektroniczny system wejściowy na molo.

Przed wejściem na molo planuje się montaż elektronicznego systemu biletowego. System powinien być wyposażony w 2 bramki kołowrotkowe wykonane z blachy chromoniklowej gwarantującej wysoką odporność na trudne warunki zewnętrzne. System powinien zawierać sterowanie współpracujące z czytnikami lub przyciskami kontroli dostępu. Dodatkowo bramki powinny być wyposażone w piktogram kierunku przejścia, wspomaganie ruchu ramion realizowane przez silnik, możliwość awaryjnego odblokowania. Zasilanie bramek - napięciem bezpiecznym

System elektronicznego wejścia na molo wyposażyć w automat umożliwiający sprzedaż papierowych biletów wejściowych z kodem kreskowym, posiadający mocną, zwartą obudowę zamykaną na klucz z możliwością wyświetlania informacji na ekranie LCD. Zalecane jest aby komunikacja z użytkownikiem odbywała się poprzez panel dotykowy. Automat musi mieć możliwość zdefiniowania taryf (również w EURO) oraz powinien być wyposażony w elektroniczny czytnik monet i kart płatniczych (wydawanie reszty monetami).

Urządzenie powinno umożliwiać obsługę klientów abonamentowych przy pomocy kart zbliżeniowych oraz prowadzić statystyki ilościowe i wartościowe (ilości wejść, zestawienia wartości)

System bramek należy zaprojektować wraz z balustradami uniemożliwiającymi wejście na molo bez biletu. Należy umożliwić otwieranie bramek i balustrad w razie potrzeby ciągłego dostępu do molo oraz przejazd dla niewielkich pojazdów.

- Wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia.

Zgodnie z zapisami zawartymi w pf-u

- Tablica informacyjna.

Tablicę należy wykonać jako dwustronną podświetlaną światłem LED (z czujnikiem zmierzchu) gablotę o wymiarach ~ 1,4m x 2,5m (szer. x wys.). W gablocie zamieścić logo miasta Kołobrzeg. Konstrukcja ze szkła bezpiecznego łączonego kształtownikami ze stali ocynkowanej. Kolor tablicy ciemnoniebieski i niebieski. Do tablicy powinien przylegać 30cm panel ozdobny wykonany z aluminium malowanego proszkowo w kolorze niebieskim. Całość należy ograniczyć niską (20÷30cm) barierką wykonaną ze stali nierdzewnej W wersji wyjściowej gablotę zaopatrzyć w plan miasta z naniesionymi atrakcjami i obiektami charakterystycznymi. Tablicę wykonać zgodnie z jednolitym systemem identyfikacji turystycznej dla m. Kołobrzeg.

- Tablice informacyjne i pamiątkowe (szt. 2 + 2)

Specyfikacja techniczna tablic informacyjnych i pamiątkowych:

- rozmiar planszy tablicy : minimum  0,9 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość) w układzie poziomym, umieszczona na wysokości min. 1,5 m od podłoża do dolnej krawędzi tablicy,

- materiał: metał,

- kolorystyka: zgodna z wytycznymi RPO WZ na lata 2007-20013,

- technika: tablice wykonane zostaną techniką gwarantującą wysoką estetykę, czytelność zamieszczonych na nich informacji oraz wierność wykonania i odwzorowania elementów graficznych i kolorów,

- konstrukcja: tablica ustawiona na konstrukcji metalowej kutej, stabilnie związanej z gruntem, trwałość tablic pamiątkowych wynosi 5 lat,

- treść planszy tablicy: tablica informacyjna i  pamiątkowa musi zawierać elementy zgodne z wytycznymi dla beneficjentów projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dodatkowe wymagania:

- Wykonawca wykona projekt graficzny tablic i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu,

- Wykonawca wykona projekt techniczny konstrukcji i posadowienia tablicy oraz przedstawi go do akceptacji Zamawiającego,

- Wykonawca wykona tablice i zamontuje je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

  - w ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający:

- powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2 (wyszczególnienie na: powierzchnie ciągu pieszo-jezdnego, placu przy molo, schodów wschodnich, itp.),

- materiał, rodzaj i długości wykonanych sieci.

  - załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

  - zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany z naniesionymi w trakcie budowy zmianami – stanowiący integralną część posiadanego przez inwestora pozwolenia na budowę,

  - projekty uzupełniające – rysunki zamienne i dodatkowe wraz z opisami,

  - technicznymi

  - oryginał (wypełnionego zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych) dziennika budowy,

  - oświadczenie kierownika budowy:

– o zgodności wykonania robot budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

  - protokoły sprawdzeń pomiarów i prób sieci sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych,

  - dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane (materiały, urządzenia, osprzęt itd.) są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz ustawy – o wyrobach budowlanych

  - instrukcję użytkowania

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz w zapisie elektronicznym przed odbiorem końcowym celem jej sprawdzenia,

# Uwagi i dodatkowe zalecenia:

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa min. poprzez estetyczne ogrodzenie placu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji i opisie materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zabezpieczy wszystkie pnie drzew w pobliżu prowadzonych robót w celu zapobieżenia ich uszkodzeniu przez sprzęt ciężki.

- Roboty ziemne w obrębie korzeni drzew należy wykonywać ręcznie. Prace w zakresie drzew i krzewów prowadzone będą przez  Wykonawcę z zachowaniem przepisów obowiązujących w tym zakresie tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.) oraz zasadami chirurgii i pielęgnacji drzew.

- drewno pozyskane z wycinki drzew należy przekazać do MZZDiOŚ dokonując ułożenia w stosy odpowiednie do jego skubikowania. Karpinę i gałęziówkę, po rozdrobnieniu zutylizować.

- Wbudowaną kostkę kamienną należy wszędzie spoinować spoiną syntetyczną.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać na terenie miasta Kołobrzeg nasadzenia zastępcze (kompensacyjne) wynikające z decyzji Starosty Kołobrzeskiego zezwalającej na wycinkę drzew

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.