CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1 -5

II. Wizja lokalna Placu Budowy	6

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont  wszystkich pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima Kołobrzegu w budynku przy ul.  Brzozowej 9a „

- Roboty rozbiórkowe

1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2  -szt.        -     40,00

2. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2          -      29,23

3. Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie

nadającej się do Użytku - parapetów z blachy ocynkowanej m2             -       9,01

4. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m                        -     39,22

5. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina m2                        -     140,40

6. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Płytki PCV m2                          -    247,50

7. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad

5m2 sufity m2                                                                                             -    415,54

8. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad

5m2 ściany m2                                                                                        -    965,83

9. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2                                             -     74,31

10 .Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

m2                                                                                                           -    23,32

11. Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach,

pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej  m2                                     -   108,13

12. Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-

wapiennej m2                                                                                         -    17,62

13. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja m3                                                                                          -    25,00

14. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8) m3                                                  -    25,00

2.  Roboty budowlano- montażowe

15. Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m                                                                                  -   9,00

16 Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły  m2                     -  19,78

17. Ułożenie nadproży prefabrykowanych  m                                                   -   2,70

18 .Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 ( uwaga Okna Łukowe według dokumentacji zdjęciowej elewacji ) m2                                              -     52,61

19. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym                                          m2                          -    14,19

20. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym                                             m2                         -    6,46

21. Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu  do 25cm parapety    m2             -  10,75

22 . Montaż podokienników z konglomeratu o długości do 1m szt.                  -  27,00

23. Montaż podokienników z konglomeratu o długości ponad 1m  szt.            -    9,00

24. Wymiana okien drewnianych na okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2 m2

-   1,69

25. Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach m2                                                                                     - 140,03

26.Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich m2                                                           - 140,03

27 przygotowanie podłoża  klejem i  gruntem m2                                             - 140,03

28 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą na wysokość 2,50 metrów m2                                                                                - 140,03

29. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z foli w płynie z taśmą w narożnikach ścian i posadzek   m2                                        -  44,16

30. Przygotowanie starego podłoża  metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją i gruntem do  malowania                                            m2 -  39,36

31. Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża m2               -  39,36

32. Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą

m2                                                                                                                      -  39,36

33. Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym m2 22,08

34. Ościeżnica regulowana obejmująca ścianę o szerokości 12-16cm , wymiar otworu 2,08x 96m / ościeżnica regulowana  na ościeżach kolor do uzgodnienia z Zamawiającym  /                                                               szt.                           -  11,00

35. Skrzydła drzwiowe drewniane typ drzwi do ościeżnic  regulowanych    - kolor ciemny Machoń                             m2                                                               -  21,86

36. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych  szt.                                                - 11,00

37. Montaż okuć drzwiowych - klamki z szyldami łazienkowymi kpl.                  -   7,00

38. Montaż okuć drzwiowych - klamki z szyldami łazienkowymi dla osób niepełnosprawnych kpl.                                                                                      -   2,00

39. Montaż zamku wraz z szyldem kpl.                                                              -   2,00

40. analogia - wzmocnienie klejem szybkowiążącym     - Gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe             m2                                                                           -  401,82

41. Montaż kątowników aluminium do robót gipsowych z siatką

m                                                                                                                      -  284,10

42. Gładzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe m2                                       -  401,82

43. analogia - wzmocnienie klejem szybkowiążącym     - Gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe               m2                                                                           -  965,83

44. Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe        m2                               - 965,83

45 .Gruntowanie preparatami gruntującymi grunt do powierzchni wewnętrznych  powierzchni poziomych m2                                                                           -  1.381,37

46. Malowanie farbami silikatowe zmywalne  wew.. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufity                    m2                                       -      415,54

47. Malowanie farbami silikatowe zmywalne  wew.. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie .  m2                         -     415,54

48. Malowanie farbami  silikatowe zmywalne  wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ściany m2                                                          -     965,83

49. Malowanie farbami silikatowe zmywalne  wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie  m2                             -    965,83

50. Przygotowanie powierzchni z  szpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2                                                                                      -  103,04

51. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2                                                                                                                    -   18,56

52. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2                                                                                                                    -   84,48

53. Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej m                                                                                                  -   90,00

54. Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach m2                                                                                     -   27,00

55. Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskichm2                                                            -    27,00

56. Przygotowanie starego podłoża metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntem do malowania                      m2                     -    59,04

57. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego akrylowego zewnętrznego   o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2                                      -   59,04

58. Analogia malowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją elewacyjną m2                                                                                                  -   59,04

59. Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murów przy Użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych ( czyszczenie napisów z cegły klinkierowych na elewacji) m2                                                                                                    -   313,32

60. Analogia czyszczenie metoda dwukrotne metodą smarowania preparatami środków solnych ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0m2 m2                -   313,32

61. Przygotowanie starego podłoża metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2                                                                               -  313,32

62. Przygotowanie starego podłoża metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie środkiem do cegieł klinkierowych m2                                         -  313,32

63. Warstwa wyrównująca polimero -cementowa o gr. 2cm wraz z siatką zbrojeniową PCV m2                                                                                                          -  247,50

64.Posadzki z wykładzin przemysłowych o grubości 3,2 mm, antypoślizgowość R 10 , ścieralność < 2,0  kolory pastelowe do uzgodnienia z Zamawiającym  ( współczynniki za wykonanie wyobleń na ścianę 10cm)                       m2        - 247,50

65. Zgrzewanie wykładzin rulonowych  sznurami PCV o  różnych  kolorach

m2         - 247,50

66. analogia- Ręczne przeniesienie regałów i kartonów na odległość do 10m

szt.                                                              - 230,00

67. analogia- prace budowlane nieprzewidziane ( R+M+S)  r-g                     - 100,00

68. analogia- prace elektryczne nieprzewidziane ( R+M+S) r-g.                     -  50,00

69. Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2                              - 214,00

70. Mycie po robotach malarskich posadzek m2                                            - 415,54

71.  Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych elektrycznie zamykane  w kolorze brąz o powierzchni ponad 3,0m2 m2                                                                -   24,00

- Roboty sanitarne

72. Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Żwirowego o grub. do 15 cm m2                                                                                         -     4,00

73. Demontaż umywalki  prostokątnej  50X65 cm  kpl.                                     -     4,00

74. Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.                                                   -    4,00

75. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m            -   35,00

76. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m            -   35,00

77. Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm szt.                                                                                                   -    3,00

78. Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.                                    -     4,00

79. Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.         -      8,00

80. Rurociągi o śr. 110 mm m                                                                          -      5,00

81. Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek PCW o śr. 110 mm

szt.                                                                                                                     -    5,00

82. Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o śr. 50 mm

szt.                                                                                                                     -    5,00

83. Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m                                                                                                      -     5,00

84. Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m                                                                                                      -   15,00

85. Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.                       -     2,00

86. Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m                                                                                  -     5,00

87. Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m                                                                                   -  15,00

88. Rurociągi z rur PCV  o średnicy 16 mm łączonych metodą mechaniczną na ścianie budynków niemieszkalnych lub równoważne m                                   -   35,00

89. Rurociągi z rur PCV  o średnicy 20 mmm łączonych metodą mechaniczną na ścianie budynków niemieszkalnych lub równoważne m                                   -   10,00

90. Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm m                                                                                     -   45,00

91. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych PCV  do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniach sztywnych o śr. zew. 15 mm lub równoważne szt.                                                                                            -     10,00

92. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m                                 -     35,00

93 .Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.                              -       4,00

94. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm szt.                                                        -     10,00

95. Elementy montażowe - Montaż stelaży do muszli kpl.                            -        4,00

96. Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp kpl.              -        4,00

97. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.            -       4,00

98. Postument porcelanowy do umywalek kpl.                                              -       4,00

99. Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt. -  4,00

100. Baterie dla osób niepełnosprawnych o średnicy nominalnej 15mm       szt.  -1,00

101. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym dla osób niepełnosprawnych szt.                                                                                    -   1,00

102. Montaż lustra regulowanego dla osób niepełnosprawnych szt .             -    1,00

103. Elementy montażowe - Montaż stelaży do muszli dla osób niepełnosprawnych

kpl.                                                                                                                   -    1,00

104. Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób niepełnosprawnych kpl.                                                                                   -    1,00

105. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych kpl.                                                                                   -    1,00

106. Postument porcelanowy do umywalek i pochwyty dla osób niepełnosprawnych

kpl.                                                                                                                   -    5,00

107. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm

m                                                                                                                      -   60,00

108. Demontaż grzejnika z rury Żebrowej Żeliwnej o długości 2,0m szt.         -  40,00

109 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach m                                                         -   60,00

110. Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm

szt.                                                                                                                    -  20,00

111. Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych m2                                                          -   32,52

112. analogia- prace hydrauliczne nieprzewidziane ( R+M+S) r-g                  -  10,00

113. Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych urządzeń .                                                                                 -   20,00

114. Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

urządzeń.                                                                                                         -   20,00

- Roboty elektryczne

115. Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.                                                                                               -  85,00

116 .Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania     kpl                                                       -  85,00

117.  Montaż lamp oświetleniowych przystosowanych do pomieszczeń biblioteki

szt.                                                                                                                   - 85,00

118. Drobne prace instalacyjne: kucie bruzd, układanie przewodów do gniazd hermetycznych itp. kpl                                                                                    - 35,00

119. Wymiana wyłączników do oświetlenia podwójnych szt.                          -  48,00

120. Wymiana gniazd hermetycznych wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym szt.                                                -   42,00

12.1 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy punkt                                             -     1,00

122. Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu punkt                 -     89,00

123. Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie pomiar          -      1,00

124. Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie

pomiar                                                                                                            -      5,00

125.  Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. m3               -       0,5

Uwaga:

- Całość prac należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia .

- W trakcie realizacji i robót Wykonawca będzie przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany  jest uporządkować teren budowy i przekazanie go zamawiającemu w dniu odbioru  w stanie nienaruszonym .

- Przy odbiorze robót Wykonawca przekaże dokumenty z przekazania materiałów do utylizacji.

- W przypadku , gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta bądź w inny sposób wskazujący na producenta oznacza to że zamawiający oczekuje  zaproponowanie rozwiązań o parametrach technicznych ( równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt  i/lub materiał.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się wykonanie wizji lokalnej  Placu Budowy i jego otoczenia. Wykonawca  zdobędzie  na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.