CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

Budowa zjazdu technologicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu - odcinek od km 0+000 do km 0+123

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Roboty przygotowawcze (w tym wycinka drzew) oraz roboty rozbiórkowe,

- Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długość: 123 mb i szerokości  4,5 m,

- Instalację oświetlenia drogowego, montaż 3 lamp oświetleniowych,

- Roboty wykończeniowe: plantowanie terenu, montaż koszy na odpadki oraz montaż ławek parkowych,

- Dokumentację powykonawczą.

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załączniki do mapy powykonawczej zawierające:

- powierzchnię wykonanej nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2

- szkic geodezyjny zawierający lokalizację ławek, koszy na śmieci i lamp oświetleniowych.

Załączniki winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji dla Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych  i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011r. nr 165 poz. 987) tj. dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć w celu przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach (mapa powykonawcza w 5 egz.) po zakończeniu zadania, jednak nie później niż 3 dni przed wyznaczoną datą odbioru.

UWAGI!!!

- Użyty sprzęt i materiały powinny być komponentami standardowymi, dostępnymi w stałej ofercie danego producenta.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.

- Typ i kolor małej architektury tj. ławek oraz koszy na odpady musi nawiązywać do już istniejących w Parku Jedności Narodowej.

- Materiał pochodzący z rozbiórki nie nadający się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21).

- Materiał pochodzący z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania należy oczyścić, posegregować i przekazać protokolarnie na plac składowy znajdujący się na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. W miarę możliwości materiał należy zwieźć i magazynować na paletach.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Park Jedności Narodowej jest parkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 927 dnia 14.12.1976r.

- Odcinek w km od 0+123 do km 0+154 zostanie wykonany przez Urząd Morski w Słupsku.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.