CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont korytarza administracyjnego w szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu”

SPIS TREŚCI:

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA	2

1.	Opis rzeczowy zadania  wchodzącego w skład zamówienia	2

2.	Dokumentacja powykonawcza	2

3.	Uwagi	2

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY	3

# I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiarem robót (i wizja lokalna) zadania „Remont korytarza administracyjnego Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu”

# Opis rzeczowy zadania  wchodzącego w skład zamówienia:

Opis projektowanego zadania.

- Remont korytarza administracyjnego polega na wymianie starej posadzki z klepki drewnianej, dębowej wraz z wymianą warstw pod posadzkowych na nową posadzkę. W miejsce starej posadzki należy odtworzyć warstwy pod posadzkowe z izolacjami. Jako wykończenie posadzki należy przyjąć wykładzinę PCV  homogeniczną gr.co najmniej 3 mm lub równoważną gr 3 mm co najmniej dwukolorową spawaną.

- Remont ścian i sufitów polega na rozbiórce drewnianych okładzin ściennych, a następnie  uzupełnieniu ubytków, wykonaniu tynku gipsowego i gładzi gipsowej oraz malowaniu farbami emulsyjnymi i lateksowymi – lamperia.

- Należy wymienić/wstawić drzwi do przedsionka sali gimnastycznej – dwuskrzydłowe aluminiowe przeszklone, szyba bezpieczna – analogiczne jak wejściowe drzwi do przedsionka po drugiej stronie sali gimnastycznej.

- W ramach remontu należy także wymienić skrzynkę hydrantową, wymienić korytka przewodów instalacji alarmowych, informatycznych.

# Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: badania, aprobaty, opinie, atesty.

Końcową dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego zadania.

# Uwagi

- Całość prac należy wykonać zgodnie z SIWZ i przedmiarem robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zmianami).

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 7 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Szkoły Podstawowej nr 4.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a powstałe w związku z realizacją przedmiotowego zadania przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż  70 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 70 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży 3 dni przed podpisaniem umowy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a powstałe w związku z realizacją przedmiotowego zadania przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż  70 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 70 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.