CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

„Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu”.

W ramach zadania należy wykonać:

- Roboty budowlane

Budynek 3 kondygnacyjny o powierzchni wewnętrznej 1062,16 m² i kubaturze 3705,36 m³. Budynek posadowiony na ławach żelbetowych, murowany z bloczków silikatowych, posiadający stropy żelbetowe wylewane na budowie. W obiekcie zaprojektowano dźwig osobowy o udźwigu 9 osób.

Nowy budynek połączony jest zaprojektowanym łącznikiem w poziomie parteru i I piętra.

- Roboty  elektryczne

Należy wykonać wewnętrzną instalację elektryczną, rozprowadzić kable zasilające i sterownicze, oprzewodowanie instalacji telefonicznej, instalacji AZART, instalacji komputerowej, instalacji dostępowej, instalacji odgromowej, instalacji oddymiającej i oświetlenie terenu.

- Roboty sanitarne

Należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze wody, wewnętrzną instalację sanitarną oraz instalację wentylacji mechanicznej.

- Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, zestawienie faktycznych powierzchni wszystkich pomieszczeń, dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie dokumenty potwierdzające utylizację odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 4 egzemplarzach przy odbiorze końcowym.

UWAGA:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa min. poprzez estetyczne ogrodzenie placu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania placu budowy aby możliwe było funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013 poz. 11) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego na min. 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

8.  W roku 2013 Zamawiający przeznacza na realizację przedsięwzięcia kwotę 1’250’000

PLN (brutto), słownie zł: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.