OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Przedmiotem zamówienia, podzielonym na 4 części, jest świadczenie usług związanych z:

Część 1 – wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu zlokalizowanego na terenie Placu płk. Anatola Przybylskiego,

Część 2 – wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu zlokalizowanego na terenie Skweru Pana Tadeusza,

Część 3 – wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Rzemieślniczej w Kołobrzegu,

Część 4 – wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu rosnącego wzdłuż                          ul. Kresowej na terenie użytku ekologicznego Ekopark Wschodni.

UWAGA:

Plac płk. Anatola Przybylskiego wpisany jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-85 decyzją DZ.4200/74/O/2000/2001 z dnia 29 listopada 2001r., a zatem podlega szczególnej ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.).

Część 1

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu

zlokalizowanego na terenie Placu płk. Anatola Przybylskiego

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu Placu płk. Anatola Przybylskiego w Kołobrzegu, wykonana zostanie na terenie działki nr 198 w obrębie 12, przedstawionej w załączniku graficznym nr 1.

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zostanie przeprowadzona w terenie                w okresie czerwiec – wrzesień 2015r., najpóźniej do 31 października 2015r. do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg należy przekazać dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej.

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg w dniu podpisania umowy, przekaże Wykonawcy dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu rosnącego na terenie Placu płk. Anatola Przybylskiego w Kołobrzegu, sporządzonej w sierpniu 2000r. Szacuje się, że w placu występuje do 120 egzemplarzy drzew i krzewów – załącznik graficzny nr 2.

Aktualizacja inwentaryzacji musi objąć cały drzewostan rosnący na działce nr 198 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg.

Czynność wykonania aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:

- pozyskanie mapy działki nr 198 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu (WGiGN),

- wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej w tym :

  - identyfikacja drzew i krzewów w terenie oraz ich porównanie z dokumentacją inwentaryzacyjną z 2000r.,

  - skontrolowanie oznaczenia gatunków i odmian drzew i krzewów,

  - wykonanie ponownych pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w pierśnicy (na wysokości 130 od podłoża), wysokości i szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni porastanej przez krzewy,

  - wykonanie oględzin drzew pod kątem stanu zdrowotnego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej                w myśl ustawy o ochronie przyrody (Zamawiający dopuszcza możliwość nadzorowania/konsultowania części usługi w zakresie ustalania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie przez osoby posiadające specjalizacje z zakresu botaniki i zoologii), w celu :

- wytypowania drzew obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub sąsiednim drzewom lub stanowiących wtórne źródło zakażenia chorobami lub szkodnikami do usunięcia wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych drzew,

- wytypowania drzew, w koronach których niezbędne jest przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych,

- wytypowania drzew, w koronach których wskazane byłoby zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, z uwagi na złą konstrukcję korony (z pominięciem drzew typowanych do usunięcia),

d) zamontowanie w terenie, przy użyciu wkrętów o Ø 3 mm i długości 35-40 mm  (umożliwiających regulowanie głębokości penetracji w tkankę drzewa) na pniach wszystkich drzew, tabliczek z numerem inwentaryzacyjnym danego egzemplarza. Tabliczka                   z numerem inwentaryzacyjnym drzewa musi być wykonania z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne oraz gwarantującego zachowanie jej funkcjonalności do 10 lat. Tabliczka musi być o grubości 1,5-2,5 mm, koloru białego, jasnoniebieskiego lub jasnozielonego, umieszczona na jego pniu, może mieć kształt okrągły (min. r = 20mm), owalny lub prostokątny (30-40mm x 40-50mm), zastrzegając aby na wszystkich drzewach umieszczać tabliczki o jednym, wybranym kształcie. Cyfry numerów inwentaryzacyjnych poszczególnych drzew umieszczone na tabliczkach, muszą być koloru czarnego o wysokości 20-30 mm. Tabliczki z numerem inwentaryzacyjnym drzewa muszą być umieszczone na wkręt na pniu na wysokości 2,80-3,20m od podłoża, w przypadku drzew niższych tabliczkę należy umieścić na pniu pod koroną drzewka.

- wykorzystując pozyskaną mapę działki nr 198 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji drzewostanu Placu płk. Anatola Przybylskiego, w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej; Inwentaryzacje dendrologiczne terenów zieleni miasta Kołobrzeg w latach 2012-2014 wykonane były przy użyciu oprogramowania ESRI – „Arborysta 2.0”. Sporządzona w roku 2015 wersja elektroniczna inwentaryzacji musi być kompatybilna z oprogramowaniem użytym w latach 2012-2014. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

  - naniesienie na uzyskane podkłady geodezyjne lokalizacji wszystkich zinwentaryzowanych w terenie drzew i krzewów, występujących na terenie działki               nr 198 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, w celu sporządzenia mapy inwentaryzacji dendrologicznej,

  - opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym:

- wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów, wraz ze wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin, zwierząt                   i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl ustawy o ochronie przyrody,

- bilans stanu ilościowego drzew i krzewów,

- określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów,

- uwzględniając dane inwentaryzacji dendrologicznej z 2000r. porównanie obecnego bilansu ilościowego drzew i krzewów oraz obecnego udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów do danych zawartych                             w inwentaryzacji dendrologicznej z 2000r., w stopniu w jakim dokumentacja archiwalna umożliwi,

  - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem czerwonym zaznaczone zostaną egzemplarze wskazane do wycięcia,

  - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem zielonym zaznaczone zostaną te egzemplarze,

  - sporządzenie odrębnego wykazu drzew, w koronach których zalecono zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem niebieskim zaznaczone zostaną te egzemplarze,

  - sporządzenie na nośnikach pamięci przenośnej - płytach CD lub pendrive USB, dokumentacji fotograficznej drzew wskazanych do usunięcia.

Wykonawca określi w Formularzu Oferty dla Części 1 przedmiotu zamówienia :

– cenę netto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

– odpowiednią wartość podatku VAT,

– cenę brutto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

Część 2

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu zlokalizowanego na terenie Skweru Pana Tadeusza,

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu Skweru Pana Tadeusza             w Kołobrzegu, wykonana zostanie na terenie działki nr 4/332 w obrębie 8, przedstawionej                   w załączniku graficznym nr 3.

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zostanie przeprowadzona w terenie                w okresie czerwiec – wrzesień 2015r., najpóźniej do 31 października 2015r. do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg należy przekazać dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej.

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg w dniu podpisania umowy, przekaże Wykonawcy dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu rosnącego na terenie Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu, sporządzonej w październiku 2007r. Szacuje się, że na terenie skweru występuje do 600 egzemplarzy drzew i krzewów – załącznik graficzny nr 4.

Aktualizacja inwentaryzacji musi objąć cały drzewostan rosnący na działce nr 4/332 w obrębie 8 miasta Kołobrzeg.

Czynność wykonania aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:

1) pozyskanie mapy działki nr 4/332 w obrębie 8 miasta Kołobrzeg, w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu (WGiGN),

2) wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej, w tym :

- identyfikacja drzew i krzewów w terenie oraz ich porównanie z dokumentacją inwentaryzacyjną z 2007r.,

- skontrolowanie oznaczenia gatunków i odmian drzew i krzewów,

- wykonanie ponownych pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w pierśnicy (na wysokości 130 od podłoża), wysokości i szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni porastanej przez krzewy,

- wykonanie oględzin drzew pod kątem stanu zdrowotnego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej                w myśl ustawy o ochronie przyrody (Zamawiający dopuszcza możliwość nadzorowania/konsultowania części usługi w zakresie ustalania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie przez osoby posiadające specjalizacje z zakresu botaniki i zoologii), w celu :

- wytypowania drzew obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub sąsiednim drzewom lub stanowiących wtórne źródło zakażenia chorobami lub szkodnikami do usunięcia wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych drzew,

- wytypowania drzew, w koronach których niezbędne jest przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych,

- wytypowania drzew, w koronach których wskazane byłoby zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, z uwagi na złą konstrukcję korony (z pominięciem drzew typowanych do usunięcia),

e) zamontowanie w terenie, przy użyciu wkrętów o Ø 3 mm i długości 35-40 mm  (umożliwiających regulowanie głębokości penetracji w tkankę drzewa) na pniach wszystkich drzew, tabliczek z numerem inwentaryzacyjnym danego egzemplarza. Tabliczka                   z numerem inwentaryzacyjnym drzewa musi być wykonania z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne oraz gwarantującego zachowanie jej funkcjonalności do 10 lat. Tabliczka musi być o grubości 1,5-2,5 mm, koloru białego, jasnoniebieskiego lub jasnozielonego, umieszczona na jego pniu, może mieć kształt okrągły (min. r = 20mm), owalny lub prostokątny (30-40mm x 40-50mm), zastrzegając aby na wszystkich drzewach umieszczać tabliczki o jednym, wybranym kształcie. Cyfry numerów inwentaryzacyjnych poszczególnych drzew umieszczone na tabliczkach, muszą być koloru czarnego o wysokości 20-30 mm. Tabliczki z numerem inwentaryzacyjnym drzewa muszą być umieszczone na wkręt na pniu na wysokości 2,80-3,20m od podłoża, w przypadku drzew niższych tabliczkę należy umieścić na pniu pod koroną drzewka.

3) wykorzystując pozyskaną mapę działki nr 4/332 w obrębie 8 miasta Kołobrzeg, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji drzewostanu Skweru Pana Tadeusza, w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej; Inwentaryzacje dendrologiczne terenów zieleni miasta Kołobrzeg w latach 2012-2014 wykonane były przy użyciu oprogramowania ESRI – „Arborysta 2.0”. Sporządzona w roku 2015 wersja elektroniczna inwentaryzacji musi być kompatybilna z oprogramowaniem użytym w latach 2012-2014. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

  - naniesienie na uzyskane podkłady geodezyjne lokalizacji wszystkich zinwentaryzowanych w terenie drzew i krzewów, występujących na terenie działki               nr 4/332 w obrębie 8 miasta Kołobrzeg, w celu sporządzenia mapy inwentaryzacji dendrologicznej,

  - opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym:

- wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów, wraz ze wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin, zwierząt                   i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl ustawy o ochronie przyrody,

- bilans stanu ilościowego drzew i krzewów,

- określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów,

- uwzględniając dane inwentaryzacji dendrologicznej z 2007r. porównanie obecnego bilansu ilościowego drzew i krzewów oraz obecnego udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów do danych zawartych                             w inwentaryzacji dendrologicznej z 2007r., w stopniu w jakim dokumentacja archiwalna umożliwi,

  - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem czerwonym zaznaczone zostaną egzemplarze wskazane do wycięcia,

  - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem zielonym zaznaczone zostaną te egzemplarze,

  - sporządzenie odrębnego wykazu drzew, w koronach których zalecono zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem niebieskim zaznaczone zostaną te egzemplarze,

  - sporządzenie na nośnikach pamięci przenośnej - płytach CD lub pendrive USB, dokumentacji fotograficznej drzew wskazanych do usunięcia.

Wykonawca określi w Formularzu Oferty dla Części 2 przedmiotu zamówienia :

– cenę netto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

– odpowiednią wartość podatku VAT,

– cenę brutto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

Część 3

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu

zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy

ul. Rzemieślniczej w Kołobrzegu

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu rosnącego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Rzemieślniczej w Kołobrzegu, wykonana zostanie na terenie działki nr 88 w obrębie 19, przedstawionej w załączniku graficznym nr 5.

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zostanie przeprowadzona w terenie                w okresie czerwiec – 15 sierpień 2015r., najpóźniej do 30 września 2015r. do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg należy przekazać dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej.

Szacuje się, że na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Rzemieślniczej występuje do 200 egzemplarzy drzew i krzewów; inwentaryzacja musi objąć cały drzewostan rosnący na działce nr 88 w obrębie 19 miasta Kołobrzeg.

Nie zachowała się mapa inwentaryzacyjna.

Czynność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:

- pozyskanie mapy działki nr 88 w obrębie 19 miasta Kołobrzeg, w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu (WGiGN),

- wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej, w tym :

- identyfikacja drzew i krzewów w terenie, poprzez oznaczenie gatunków i odmian,

- wykonanie pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w pierśnicy (na wysokości 130 od podłoża), wysokości i szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni porastanej przez krzewy,

- wykonanie oględzin drzew pod kątem stanu zdrowotnego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl ustawy              o ochronie przyrody (Zamawiający dopuszcza możliwość nadzorowania/konsultowania części usługi w zakresie ustalania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie przez osoby posiadające specjalizacje z zakresu botaniki i zoologii), w celu :

- wytypowania drzew obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub sąsiednim drzewom lub stanowiących wtórne źródło zakażenia chorobami lub szkodnikami do usunięcia wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych drzew,

- wytypowania drzew, w koronach których niezbędne jest przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych,

- wytypowania drzew, w koronach których wskazane byłoby zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, z uwagi na złą konstrukcję korony (z pominięciem drzew typowanych do usunięcia),

d) zamontowanie w terenie, przy użyciu wkrętów o Ø 3 mm i długości 35-40 mm  (umożliwiających regulowanie głębokości penetracji w tkankę drzewa) na pniach wszystkich drzew, tabliczek z numerem inwentaryzacyjnym danego egzemplarza. Tabliczka                   z numerem inwentaryzacyjnym drzewa musi być wykonania z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne oraz gwarantującego zachowanie jej funkcjonalności do 10 lat. Tabliczka musi być o grubości 1,5-2,5 mm, koloru białego, jasnoniebieskiego lub jasnozielonego, umieszczona na jego pniu, może mieć kształt okrągły (min. r = 20mm), owalny lub prostokątny (30-40mm x 40-50mm), zastrzegając aby na wszystkich drzewach umieszczać tabliczki o jednym, wybranym kształcie. Cyfry numerów inwentaryzacyjnych poszczególnych drzew umieszczone na tabliczkach, muszą być koloru czarnego o wysokości 20-30 mm. Tabliczki z numerem inwentaryzacyjnym drzewa muszą być umieszczone na wkręt na pniu na wysokości 2,80-3,20m od podłoża, w przypadku drzew niższych tabliczkę należy umieścić na pniu pod koroną drzewka.

- wykorzystując pozyskaną mapę działki nr 88 w obrębie 19, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji drzewostanu terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Rzemieślniczej, w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej + 2 egzemplarze robocze; Inwentaryzacje dendrologiczne terenów zieleni miasta Kołobrzeg                w latach 2012-2014 wykonane były przy użyciu oprogramowania ESRI – „Arborysta 2.0”. Sporządzona w roku 2015 wersja elektroniczna inwentaryzacji musi być kompatybilna                   z oprogramowaniem użytym w latach 2012-2014. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

- naniesienie na uzyskany podkład geodezyjny lokalizacji wszystkich zinwentaryzowanych w terenie drzew i krzewów, występujących na terenie działki 88 w obrębie 19, w celu sporządzenia mapy inwentaryzacji dendrologicznej,

- opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym:

- wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów, wraz ze wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach poszczególnych gatunków roślin, zwierząt               i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl ustawy o ochronie przyrody,

- bilans stanu ilościowego drzew i krzewów,

- określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów,

- sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem czerwonym zaznaczone zostaną egzemplarze wskazane do wycięcia,

- sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem zielonym zaznaczone zostaną te egzemplarze,

- sporządzenie odrębnego wykazu drzew, w koronach których zalecono zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem niebieskim zaznaczone zostaną te egzemplarze,

- sporządzenie na płytach CD lub nośnikach pamięci przenośnej - pendrive USB, dokumentacji fotograficznej drzew wskazanych do usunięcia.

Wykonawca określi w Formularzu Oferty dla Części 3 przedmiotu zamówienia :

– cenę netto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

– odpowiednią wartość podatku VAT,

– cenę brutto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

Część 4

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu

rosnącego wzdłuż ul. Kresowej na terenie użytku ekologicznego Ekopark Wschodni

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, rosnącego wzdłuż ul. Kresowej                    w Kołobrzegu (od pasa technicznego drogi w głąb po 30 m - po obu jej stronach), na terenie użytku ekologicznego Ekopark Wschodni, wykonana zostanie na terenie działki nr 3/2 i nr 11/8 w obrębie 8, przedstawionych w załączniku graficznym nr 6.

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zostanie przeprowadzona w terenie                w okresie czerwiec – 15 sierpień 2015r., najpóźniej do 30 września 2015r. do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg należy przekazać dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej.

Szacuje się, że na terenie wzdłuż ul. Kresowej, objętej usługą, występuje do 2000 egzemplarzy drzew i krzewów.

Czynność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:

- pozyskanie fragmentu map działek nr 3/2 i nr 11/8 w obrębie 8 miasta Kołobrzeg, w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego                    w Kołobrzegu (WGiGN) – fragmentu map gruntów biegnących wzdłuż ul. Kresowej,

- ustalenie z geodetą w terenie, gdzie w granicach działek nr 3/2 i nr 11/8 w obrębie 8 znajdują się grunty sklasyfikowane jako lasy,

- wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej po obu stronach ul. Kresowej, od pasa technicznego drogi w głąb terenu po 30 m, według załącznika graficznego nr 6, w tym :

- identyfikacja drzew i krzewów (w tym wiatrowałów) w terenie, poprzez oznaczenie gatunków i odmian,

- wykonanie pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w pierśnicy (na wysokości 130 od podłoża), wysokości i szerokości korony drzew (z pominięciem wiatrowałów) oraz pomiarów wielkości powierzchni porastanej przez krzewy,

- wykonanie oględzin drzew pod kątem stanu zdrowotnego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej                   w myśl ustawy o ochronie przyrody (Zamawiający dopuszcza możliwość nadzorowania/konsultowania części usługi w zakresie ustalania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie przez osoby posiadające specjalizacje z zakresu botaniki i zoologii), w celu :

- wytypowania drzew obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub sąsiednim drzewom lub stanowiących wtórne źródło zakażenia chorobami lub szkodnikami do usunięcia wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych drzew; w przypadku drzew wytypowanych do usunięcia (w tym wiatrowałów), zlokalizowanych na gruntach sklasyfikowanych jako lasy, należy wykonać szacunek brakarski na pniu,  w celu wstępnego określenia ilości drzewna, jakie zostanie pozyskane z danych drzew,

- wytypowania drzew, w koronach których niezbędne jest przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych,

- wytypowania drzew, w koronach których wskazane byłoby zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, z uwagi na złą konstrukcję korony (z pominięciem drzew typowanych do usunięcia),

d) zamontowanie w terenie, przy użyciu wkrętów o Ø 3 mm i długości 35-40 mm  (umożliwiających regulowanie głębokości penetracji w tkankę drzewa) na pniach wszystkich drzew (w tym wiatrowałów), tabliczek z numerem inwentaryzacyjnym danego egzemplarza. Tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa musi być wykonania                      z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne oraz gwarantującego zachowanie jej funkcjonalności do 10 lat. Tabliczka musi być o grubości 1,5-2,5 mm, koloru białego, jasnoniebieskiego lub jasnozielonego, umieszczona na jego pniu, może mieć kształt okrągły (min. r = 20mm), owalny lub prostokątny (30-40mm x 40-50mm), zastrzegając aby na wszystkich drzewach umieszczać tabliczki o jednym, wybranym kształcie. Cyfry numerów inwentaryzacyjnych poszczególnych drzew umieszczone na tabliczkach, muszą być koloru czarnego o wysokości 20-30 mm. Tabliczki z numerem inwentaryzacyjnym drzewa muszą być umieszczone na wkręt na pniu na wysokości 2,80-3,20m od podłoża,                w przypadku drzew niższych tabliczkę należy umieścić na pniu pod koroną drzewka.

3) wykorzystując pozyskane fragmenty map działek nr 3/2 i nr 11/8 w obrębie 8 miasta, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji drzewostanu, w czterech egzemplarzach                       w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej + 2 egzemplarze robocze; Inwentaryzacje dendrologiczne terenów zieleni miasta Kołobrzeg w latach 2012-2014 wykonane były przy użyciu oprogramowania ESRI – „Arborysta 2.0”. Sporządzona w roku 2015 wersja elektroniczna inwentaryzacji musi być kompatybilna z oprogramowaniem użytym w latach 2012-2014. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

- naniesienie na uzyskane podkłady geodezyjne lokalizacji wszystkich zinwentaryzowanych w terenie drzew i krzewów, występujących na terenie działek                nr 3/2 i nr 11/8 w obrębie 8, w celu sporządzenia mapy inwentaryzacji dendrologicznej,

- opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym:

- wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów, wraz ze wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach poszczególnych gatunków roślin, zwierząt               i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl ustawy o ochronie przyrody,

- bilans stanu ilościowego drzew i krzewów,

- określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów,

- sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia (w tym wiatrowałów) wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem czerwonym zaznaczone zostaną egzemplarze wskazane do usunięcia; w wykazie należy wskazać, które z drzew, wytypowanych do usunięcia, zlokalizowane jest na gruntach sklasyfikowanych jako lasy oraz podać wynik szacunku brakarskiego na pniu dla danego drzewa,

- sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem zielonym zaznaczone zostaną te egzemplarze,

- sporządzenie odrębnego wykazu drzew, w koronach których zalecono zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra wraz z odrębną mapą inwentaryzacyjną, gdzie kolorem niebieskim zaznaczone zostaną te egzemplarze,

- sporządzenie na płytach CD lub nośnikach pamięci przenośnej - pendrive USB, dokumentacji fotograficznej drzew wskazanych do usunięcia.

Wykonawca określi w Formularzu Oferty dla Części 4 przedmiotu zamówienia :

– cenę netto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

– odpowiednią wartość podatku VAT,

– cenę brutto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

FORMULARZ   OFERTY

.................................... dnia ......-......-.......

pełna nazwa wykonawcy

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

adres siedziby wykonawcy

ulica.:

........................................................................

kod/miasto.......................................................

województwo..................................................

Nr NIP ..................................................................

Nr Regon .......................................................

Nr rejestru sądowego……………………………

…………………………………………………..

Nr konta bankowego ...........................................

.............................................................................

Nr telefonu ..........................................................

Nr tel. komórkowego ...................................................

Nr telefaxu ..........................................................

e-mail...................................................................

czy firma jest płatnikiem VAT

……………………………………………………….

adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest

inny niż adres Wykonawcy powyżej) …………

………………………………………………….

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

OFERTA

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego na:

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych terenów zieleni

miasta Kołobrzeg

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:

…………………………….zł netto

Słownie netto:...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

……………………………. zł VAT

…………………………….zł brutto

słownie brutto: ......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w tym :

Część 1 – wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu zlokalizowanego na terenie Placu płk. Anatola Przybylskiego - …………………………….zł brutto

Część 2 – wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu zlokalizowanego na terenie Skweru Pana Tadeusza - …………………………….zł brutto

Część 3 – wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Rzemieślniczej w Kołobrzegu - …………………zł brutto

Część 4 – wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu rosnącego wzdłuż                          ul. Kresowej na terenie użytku ekologicznego Ekopark Wschodni - ……………………..zł brutto

Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami w ............ %, siłami podwykonawcy               w ................. %. Część zamówienia, którą wykonywać będzie podwykonawca   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................