# Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodników i zatok parkingowych w ulicy Rzemieślniczej I Bogusława X w Kołobrzegu,  podzielony na 2 części, polegający między innymi na:

Część I: Wymiana nawierzchni chodników w ul. Rzemieślniczej

-/ rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową 0,15x0,35 m, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km	       195,00 mb

-/ rozebranie chodników z kostki betonowej  na podsypce piaskowej, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km		                                                                 299,10 m2.

-/ rozebranie podbudowy betonowej gr. 12 cm, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km											       26,10 m2

-/ rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km		                                                                195,00 mb

-/ ręczne i zmechanizowane roboty ziemne, głębokość wykopu 10 - 20 cm z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km                                                                                31,65 m3

-/ wykonanie rowka 30x30cm w gruncie kat. III		                                         195,00  mb

-/ wykonanie rowka 20x20cm w gruncie kat. III					      199,50  mb

-/ ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	       199,10 mb

-/ ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej 0,15x0,,35 m						                    195,00 m

-/ wykonanie w-wy odcinającej z piasku o grubości 6 cm po zagęszczeniu     	        299,10 m2

-/ wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji z betony B-7,5 grubości 12 cm          26,10 m2

-/ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20cm, siwej, grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej			                                                       273,00 m2

-/ wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej prostokątnej 10x20cm, czerwonej, grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej		                	         26,10 m2

-/ regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych z betony do 0,3m3 w jednym miejscu										                                  2,70 m3

-/ oznakowanie prac wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót								                        1,- kpl.

Część II: Wymiana nawierzchni chodników w ul. Bogusława X

-/ rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową 0,15x0,35 m, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km	         103,50 mb

-/ rozebranie chodników z płyt betonowych 40x40x6cm, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km		                                                        		         298,50 m2

-/ rozebranie podbudowy betonowej gr. 12 cm, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km											58,50 m2

-/ rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km		                                                          99,50 mb

-/ ręczne i zmechanizowane roboty ziemne, głębokość wykopu 10 - 20 cm z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km                                                                            86,07 m3

-/ wykonanie rowka 30x30cm w gruncie kat. III		                                         103,40  mb

-/ wykonanie rowka 20x20cm w gruncie kat. III					         99,50  mb

-/ ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej    209,00 mb

-/ ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej 0,15x0,,35 m				                    103,50 m

-/ wykonanie w-wy odcinającej z piasku o grubości 6 cm po zagęszczeniu            362,25 m2

-/ wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji z betony B-7,5 grubości 12 cm  258,75 m2

-/ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20cm, siwej, grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej			                                            149,25 m2

-/ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20cm, czerwonej, grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej		                	         		          226,50 m2

-/ regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych z betony do 0,3m3 w jednym miejscu									                                  2,70 m3

-/ oznakowanie prac wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót							                        1,- kpl.

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności

- Roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i kostki betonowej

- Budowa nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej

- Ustawienie krawężników drogowych oraz obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku  do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisywania umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w ust. 1.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4 w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt. 1 lit i.  umowy.

- W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust.4 i 5 Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt. 1 lit. h. umowy.