# Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni chodników:

„Budowa zatoki parkingowej wraz z remontem chodnika  w pasie drogowym ul. Giełdowej w Kołobrzegu”

-/ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych				      0,084 km

-/ rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową 0,15x0,35 m, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km	       86,00 mb

-/ rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm  na podsypce piaskowej, z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km		                                                                 273,00 m2.

-/ przestawienie słupów oświetleniowych (rodzaj prac określony w przedmiarze)	           2,- szt.

-/ usunięcie żywopłotu (rodzaj prac określony w przedmiarze)                                      0,0005 ha

-/ ręczne i zmechanizowane roboty ziemne, głębokość wykopu 20 - 40 cm z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km                                                                               360,00 m2

-/ profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne		       360,00 m2

-/ wykonanie rowka 30x30cm w gruncie kat. III		                                         166,00  mb

-/ wykonanie rowka 20x20cm w gruncie kat. III					      80,00  mb

-/ ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	wraz z wykonaniem ławy betonowej       							       80,00 mb

-/ ustawienie krawężnika betonowego i kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej						                    		166,00 m

-/ wykonanie w-wy odsączająca o grubości 10 cm po zagęszczeniu     		        200,00 m2

-/ wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji grubości 20 cm                                 200,00m2

-/ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20cm, siwej, grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej			                                                       200,00 m2

-/ wykonanie w-wy odsączająca o grubości 10 cm po zagęszczeniu     		        160,00 m2

-/ wykonanie w-wy podbudowy betonowej o grubości 12 cm bez dylatacji                   160,00 m2

-/ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20cm, siwej, grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej		                	                                       160,00 m2

-/ plantowanie terenu w otoczeniu obiektu oraz wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia										        65,00 m2

-/ oznakowanie prac wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót								                        1,- kpl.

-/ dokumentacja geodezyjna powykonawcza 						 1,- kpl.

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności

- Roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i kostki betonowej

- Budowa nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej

- Ustawienie krawężników drogowych oraz obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku  do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest, przy przekazaniu placu budowy, przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w ust. 1.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4 w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt. 1 lit i.  umowy.

- W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust.4 i 5 Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt. 1 lit. h. umowy.