# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Kołobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 355-15-80 fax.(94) 352-37-69

e-mail: przetargi@um.kolobrzeg.pl

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

### „Roboty budowlane sanitariatów w  budynku Szkoły Podstawowej nr 8             w Kołobrzegu  przy ul. Bogusława X/22 ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie                    z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010  r. Nr 113, poz. 759                    z  późn. zm.)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ,                składa się z następujących części:

Część I: 	Instrukcja dla Wykonawców

Część II: 	Projekt umowy

Część III: 	Formularz Oferty + załączniki

Część IV:	Dokumentacja techniczna

CZĘŚĆ I

##### Instrukcja dla Wykonawców

##### I. Informacje ogólne

1. Ustalono cenę za SIWZ na kwotę 30 zł /słownie: trzydzieści złotych i 00/100/ płatne przelewem na konto ……………………………………………. lub w przypadku przesłania SIWZ Wykonawcy przelewem na konto na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT uwzględniającej dodatkowo koszt przesyłki w wysokości 10 zł. (słownie: dziesięć złotych  00/100).

2. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ.

3.Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie z jej przeznaczeniem.

4.Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).

5.Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6.Wykonawca poda na Formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać                          za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w walucie polskiej.

9.Termin płatności faktury 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury                       wraz z protokołem odbioru  robót.

10.Wykonawca oferuje co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji.

11.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

# II. Przedmiot zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 8                       w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X/22.

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Roboty rozbiórkowe- remont węzłów sanitarnych w-a/ 3 komplety;

- Roboty budowlane- roboty montażowo  budowlane  - węzeł męski i personelu;

- Roboty rozbiórkowe -remont węzłów sanitarnych  1 komplet. węzeł żeński;

- 4.  Roboty budowlane - roboty montażowo budowlane 1 komplet  węzeł żeński;

- 5.  Roboty demontażowe i montażowe – roboty instalacji sanitarnej i c.o. i montaż

urządzeń sanitarnych w węzłach 3 komplety. węzeł męski i personelu, 1 komplet  węzeł żeński;

6. Roboty demontażowe i montażowe – roboty instalacji elektrycznych  i montaż osprzętu                         w węzłach 3 komplety. węzeł męski i personelu parter, 1 komplet  węzeł żeński.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wyszczególnioną przy Części IV SIWZ.

## 1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2                      -      szt. 21,0

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej                                   -      m2- 71,9

- Rozebranie okładziny ściennej                                                                         -        m2 -222,7

- Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-m2 -17,2

- Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach -                                                                                             -  m2- 69,4

- Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

-   m3- 8,3

- Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowej                                                                      -m2 -363,7

- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek                                                - szt. 12,0

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2

- m2- 69,4

-  Analogia Zabezpieczenie stolarki okiennej folią                                                     -  m2- 19,4

-  Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię                    - m3- 26,1

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji                                                                                                                        - m3- 26,1

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy   następny 1km  wywozu ponad 1km + koszty utylizacji                                                               - m3 -26,1

## Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                                                     - m -25,2

- Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły                                        - m2 -17,9

- Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych                                                                      - m2 -17,9

- Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach

- m2- 363,7

- Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich , współczynnik do R +S+M 1,20 za doprowadzenie ścian do pionu i kątów

-   m2- 363,7

- analogia zabudowy pionów kanalizacyjnych i geberytów sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym                                                                                      - m2- 24,2

20 KNR 2-02s 0829/01 Analogia - Przygotowanie podłoża golbanem lub innym klejem pod szpachlowanie                                                                                                         - m2 -69,4

- Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach                                                         -  m2 -69,4

-  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

-  m2 -69,4

- Jednowarstwowe pokrycie posadzek papą termozgrzewalną                               - m2 -69,4

-  Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho                                                                               - m2 -69,4

- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

-m2 -69,4

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

- m2 -69,4

- Dodatek za uzbrojenie posadzki siatką stalową                                                    - m2 -69,4

- Wykonanie  izolacji przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z foli w płynie z taśma w narożnikach i na ściankach (np. Sopro)                                      - m2 -69,4

- Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża                             - m2 -69,4

- Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe stosowane w budynkach Użyteczności Publicznej posiadającej aprobatę techniczną i sanitarną )( kolory pastelowe – wybór zostanie dokonany przez inwestora )

-  m2 -69,4

- Przygotowanie podłoża pod płytki                                                                       m2 – 363,7

-   Montaż listew narożnych nierdzewnych przy układaniu płytek ściennych

mb - 118,2

- Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną ( kolory pastelowe – wybór zostanie dokonany przez inwestora )                                         - m2 -363,7

- Malowanie-gruntowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów                                                                                                                        -  m2 -69,4

-  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów      -   m2 -69,4

- Obsadzenie ościeżnic stalowych malowanych fabrycznie farbą proszkową w kolorze białym o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł                                                       - m2 -17,2

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z tulejami wentylacyjnymi ( drzwi powierzchnia gładka ,- kolor drewnopodobny -jasny buk , komplet klamek , szyldów łazienkowych)                                                                                                             – szt. 12,0

- Obsadzenie ościeżnic drewnianych malowanych naturalnym lakierem ekologicznym o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł                                - szt. 6,0

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych kasetonowych malowanych naturalnym lakierem ekologicznym                                                                            -  szt. 6,0

Montaż luster łazienkowych w ramie stali nierdzewnej                                             -  kpl. 9,0

- Montaż pojemnika na papier ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)                          - kpl. 12,0

- Montaż pojemnika na mydło ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)-                        -  kpl. 15,0

- Montaż suszarki do rąk ,elektryczna ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)              -  kpl. 9,0

- Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek – analogia                                   - m2 -69,4

- Mycie po robotach malarskich ścianek z płytek – analogia                                    - m2- 363,7

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2                      -          szt. 6,0

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej                                   -       m2 - 24,6

- Rozebranie okładziny ściennej                                                                         -         m2- 58,2

- Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-m2- 10,8

- Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach -                                                                                             -  m2- 24,6

- Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

-   m3 - 3

- Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowej                                                                     -m2 - 122,8

- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek                                                - szt.  3,0

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2

- m2-  24,6

-  Analogia Zabezpieczenie stolarki okiennej folią                                                   -  m2 – 6,50

-  Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię                   - m3-  9,0

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji                                                                                                                      - m3 -9,0

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy   następny 1km  wywozu ponad 1km + koszty utylizacji                                                             - m3- 9,0

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                                                      - m  16,8

- Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły                                        - m2- 12,3

- Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych                                                                      - m2 -12,3

- Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach

-  m2-  122,8

- Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich , współczynnik do R +S+M 1,20 za doprowadzenie ścian do pionu i kątów

-   m2- 122,8

- analogia zabudowy pionów kanalizacyjnych i geberytów sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym                                                                                        - m2- 10,2

20 KNR 2-02s 0829/01 Analogia - Przygotowanie podłoża golbanem lub innym klejem pod szpachlowanie                                                                                                         - m2- 24,6

- Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach                                                         -  m2- 24,6

-  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

-  m2- 24,6

- Jednowarstwowe pokrycie posadzek papą termozgrzewalną                               - m2- 24,6

-  Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho                                                                                - m2- 24,6

- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

-m2 -24,6

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

- m2 -24,6

- Dodatek za uzbrojenie posadzki siatką stalową                                                    - m2 -24,6

- Wykonanie  izolacji przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z foli w płynie z taśma w narożnikach i na ściankach (np. Sopro)                                       - m2 -24,6

- Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża                             - m2 -24,6

- Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe stosowane w budynkach Użyteczności Publicznej posiadającej aprobatę techniczną i sanitarną )( kolory pastelowe – wybór zostanie dokonany przez inwestora )

-  m2 -24,6

- Przygotowanie podłoża pod płytki                                                                       - m2 – 122,8

-   Montaż listew narożnych nierdzewnych przy układaniu płytek ściennych

mb – 39,4

- Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną ( kolory pastelowe – wybór zostanie dokonany przez inwestora )                                         - m2 -122,8

- Malowanie-gruntowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów                                                                                                                        -  m2 -24,6

-  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów      -   m2 -24,6

- Obsadzenie ościeżnic stalowych malowanych fabrycznie farbą proszkową w kolorze białym o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł                                                     - m2 -8,6

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z tulejami wentylacyjnymi ( drzwi powierzchnia gładka ,- kolor drewnopodobny -jasny buk , komplet klamek , szyldów łazienkowych)                                                                                                           – szt. 6,0

- Obsadzenie ościeżnic drewnianych malowanych naturalnym lakierem ekologicznym o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł                                - szt. 1,0

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych kasetonowych malowanych naturalnym lakierem ekologicznym                                                                           -  szt. 1,0

Montaż luster łazienkowych w ramie stali nierdzewnej                                             -  kpl. 2

- Montaż pojemnika na papier ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)                          - kpl. 6,0

- Montaż pojemnika na mydło ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)-                        -  kpl. 3,0

- Montaż suszarki do rąk ,elektryczna ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)              -  kpl. 2,0

- Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek – analogia                                  - m2 24,6

- Mycie po robotach malarskich ścianek z płytek – analogia                                   -  m2 122,8

5. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Roboty demontażowe instalacji  wod-kan

- Demontaż  rurociągu żeliwnego  kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku

m 61,6

- Demontaż  podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm

szt. 18,0

- Demontaż  podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm

szt. 26,0

- Demontaż  ustępu z miską fajansową

kpl. 18,0

- Demontaż  pisuaru

kpl. 8,0

- Demontaż  umywalki

kpl. 19,0

- Demontaż  rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - piony

m 39,8

- Demontaż  rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm -poziomy  w.c

m 23,75

- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm -piony

m 59,7

- Demontaż  rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm- poziomy umywalnie ,pisuary

m 27,1

- Demontaż  baterii umywalkowej

szt. 19,0

- Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm

szt. 4,0

Roboty demontażowe  instalacji  c.o

- Demontaż  rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm

m 30,65

- Demontaż  grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzew. do 5.0 m2

kpl. 11,0

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 18,6

- Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 15,1

- Przebicie otworów o pow. do 0.05 m2 w elementach z betonu  żwirowego o grub. do 30 cm

szt. 20,0

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach  wciskowych-  m 48,44

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach  wciskowych  -  m 12,32

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach  wciskowych

m 14,3

- Rury wywiewne

szt. 6,0

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 4,000

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

podej. 28,0

-Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

podej. 18,0

- Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt. 7,0

Instalacja wodociągowa

- Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 14,3

- Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 26,6

- Rurociągi o śr. 20 mm (PE-RT/AL/PE-RT) - rozprowadzenia i cyrkulacja pionu

m 36,4

- Rurociągi o śr. 32 mm (PE-RT/AL/PE-RT ) piony zimnej i ciepłej wody

m 80,4

- Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 32 mm

m 80,4

- Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 47,0

- Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 18,0

- Zawory przelotowe o śr. nominalnej 20 mm

szt. 25,0

- Zawory przelotowe o śr. nominalnej 32 mm

szt. 6,0

- Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm

szt. 15,0

- Włączenie projektowanej instalacji do istniejącej w piwnicy.

szt. 1,0

- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)  - m 116,8

Montaż  urządzeń sanitarnych

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl. 19,0

- Postument porcelanowy do umywalek

kpl. 19,0

- Zawory przelotowo- kątowe do umywalek o śr. nominalnej 15 mm

szt. 38,0

- Baterie umywalkowe wandaloodporne o śr. nominalnej 15 mm

szt. 19,0

- Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

kpl. 9,0

- Montaż systemowych przegród między pisuarowymi

szt 9,0

- Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie

kpl. 18,0

- Montaż kompletnego zestawu muszli ustępowej

kpl. 18,0

- Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm

szt. 4,0

Montaż instalacji c.o

- Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 20,4

- Rurociągi o śr. 20 mm (PE-RT/AL/PE-RT) - piony c.o

m 50,3

- Rury przyłączeniowe z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników

kpl. 11,0

- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 1000 mm

szt. 11,0

- Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1,0

- Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz. 1,0

Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki

- Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

m3. 1,0

6. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- - Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych)

przykręcanych do podłoża ceglanego - LN 25x16

m 9,0

- Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych)

przykręcanych do podłoża ceglanego - LN 40x25

m 2,0

- Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym

m 9,0

- Wciąganie w kanały zamknięte przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDY 5x10mm2

m 52,0

- Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd -YDY 5x10mm2

m 10,0

- Wciąganie w kanały zamknięte przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju

do 12mm2 (24mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDY 5x2,5mm2

m 12,0

- Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłoŜu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDYp 3x1,5

m 36,0

-  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDYp 3x1,5

m 162,0

-   Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDYp 3x2,5

m 96,0

-  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDYp 4x1,5

m 64,5

-  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDYp 4x1,5

m 24,0

- Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym

m 60,0

-  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłoŜu ceglanym

m 285,0

-  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

m 345,0

-  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm3

szt.  29,0

-  Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm

szt. 32,0

-   Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych

szt 15,0

-  Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych (IP 44) z uziemieniem w puszkach

szt 17,0

- Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 48,0

-  Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych,

strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych końcowych -DLN 2x26W BASIC IP 44

szt 15,0

-  Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych,

strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych przelotowych -DLN 2x26W BASIC IP 44

szt 33,0

-  Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych w podłożu betonowym

aparat 2,0

-  Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - Czujka ruchu

szt 4,0

-  Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 0,36

-  Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych w podłożu ceglanym

aparat 4,0

-   Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez

przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica TB-2/1, TB-4/1, TB-5/1, TB-6/1

szt 4,0

-  Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych w podłożu ceglanym

aparat 12,0

-  Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi - Wentylator EBB 250 T

szt 3,0

-  Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi - Wentylator EBB 175 T

szt 3,0

-  Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi - Wentylator EDM-100 TZ

szt 3,0

-  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg-Obudowa S-6

szt 1,0

-  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 3-biegunowego R 303 35A

szt 1,0

-  Uzupełnienie wkładek topikowych na prąd znamionowy do 25A-analogia

szt 3,00

-  Podłączenie silników w obudowie normalnej kablami 3-Ŝyłowymi miedzianymi o przekroju do 6mm2

szt 12,0

-  Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt 56,0

-  Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt 30,0

-  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego

pomiar 2,0

-  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

pomiar 31,0

-  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego

pomiar 8,0

-  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar następny próby działania wyłącznika różnicowoprądowego

pomiar 8,0

-  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworów 20,0

-  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworów 19,0

-  Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40mm

otworów 4,0

-   Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 80mm

otworów 3,0

-  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworów 1,0

-  Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt 1,0

-  Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu

punkt 108,0

-  Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych

szt 24,0

-   Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A

szt 6,0

-  Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych,

1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A

szt 6,0

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego całości przedsięwzięcia (wg elementów wymienionych w przedmiarze robót) i złożenia go po podpisaniu umowy. Harmonogram powinien określać, czas wykonania robót wewnętrznych i zewnętrznych.

Uwaga :

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z  przedmiarem robót i specyfikacją  technicznego wykonania i odbioru robót oraz P.T. „Roboty budowlane sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 8  w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X/22 ”

2.  W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie  przez cały czas zapewniać warunki       bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

3.  Na dzień odbioru końcowego robót Wykonawca musi przedstawić wszystkie aprobaty i świadectwa materiałów wbudowanych.

# III. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

IV. Opis przygotowania oferty.

  - Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

  - Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim.

  - Oferta winna być wypisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.

  - Formularz oferty zostanie trwale spięty oraz podpisany, a wszystkie strony oferty będą ponumerowane - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to                 z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę (osoby)  podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

  - Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty            – Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku,                     gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje "nie dotyczy".

  - Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać niezmieniony.

  - Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane: URZĄD MIASTA ul. RATUSZOWA 13 78-100 Kołobrzeg oraz oznakowane następująco: OFERTA PRZETARGOWA NA:

„Roboty budowlane sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 8   w Kołobrzegu                                 przy ul. Bogusława X/22  ”

Nie otwierać przed 20.07.2011 roku godz. 10,00

* Poza oznaczeniami powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres wykonawcy                 w celu odesłania oferty w przypadku złożenia jej po terminie.

Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ust. 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

  - Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty              po upływie terminu składania ofert.

  - Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                         w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa,                      co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

UWAGA  !

Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,                          co do których wykonawca zastrzega , że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą : DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U.  2003 r. Nr 153 poz.1503 z póź. zm./.

V. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI.

VI.  Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy                    w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Rozdziale V.

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,                w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej             z przedmiotem zamówienia. (W przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z banku o opłaceniu polisy).

5. Oświadczenia wykonawcy:

a) że spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone                na druku, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.

b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 1 b do SIWZ

6. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 2). Należy wykazać minimum jedno zamówienie uwzględniające wykonanie remontu w obiekcie użyteczności publicznej o wartości co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z oświadczeniem że kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie (minimum) wraz z ważnym zaświadczeniem o wpisie do izby oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami ( forma zatrudnienia). Należy wypełnić  (załącznik nr 3).

8. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (załącznik nr 4)

Uwaga:

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu  o dokumenty wymagane w w/w rozdziale metodą spełnia /nie spełnia.

VII. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.

- Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa                    w Rozdziale VI, pkt. 2,3,4,5a i b.

- Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych) za niewykonanie                 lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366-378 Kodeksu Cywilnego                       i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani                              są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cena oferty powinna być określona w oparciu o projekt techniczny, przedmiar robót będący załącznikiem do niniejszej SIWZ i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót .

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT.

Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług                z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późń. zm.) Wszystkie ceny, określone przez wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

IX. Okres realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia 19.08.2011 wpisać konkretny termin

X. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą , stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

XI. Kryteria oceny oferty

Cena / brutto/ - 100 %

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nr | Nazwa kryterium | Waga | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | cena | 100.00 | wg wzoru ocena = cn / cb x 100 pkt x 100%; |

cn - cena najniższa zaproponowana w ofertach,

cb- cena badanej oferty

XII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia  20.07.2011 roku do godz. 9,30 w:

###### URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

ul. RATUSZOWA 13

78-100 Kołobrzeg

Sekretariat pokój nr 104

1. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która złożona została po terminie.

2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępni ją na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl.

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl.

XIII. Wadium - nie jest wymagane.

# XIV. Termin związania ofertą.

1.Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od  20.07.2011 r.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XV.	Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się, w dniu 20.07.2011 r. o godz. 10,00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13.

XVI. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

1.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.Otwarcie ofert jest jawne.

3.Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

4.W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

5.W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6.Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7.Zamawiajacy wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy      Prawo zamówień publicznych.

8.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9.O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego   Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne

10.Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy P. z. p.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się              na poprawienie omyłki, o których mowa w  art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp.

8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców. Informacja ta będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ

XVII. Udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                   i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy P. z. p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,                o której mowa w pkt.2 lit. a, również na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl                      oraz                  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem                art. 183 ustawy P.z.p.w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w ust. 4, jeżeli:

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, (art. 94 ust. 3 ustawy P. z. p.) uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy               P. z. p.

XVIII. Unieważnienie postępowania.

1.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia ( zgodnie z art. 93 ustawy P.z.p.) w przypadkach gdy:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

c)w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy P.z.p.(przy jednym kryterium ocen ofert jakim jest cena zostały złożone oferty o tej samej cenie – zamawiający wezwał wykonawców do złożenia ofert dodatkowych) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

e)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,              w szczególności kosztów przygotowania oferty.

4.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający                       na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia                       o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot  zamówienia.

XIX. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż                na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert .

3.Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także udostępni na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl.

4.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację i będzie dla nich wiążąca. Informacja o dokonanej zmianie zamieszczona będzie również na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl.

6.Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców                  w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

7. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz wyjaśniania  i udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia i specyfikacją  istotnych warunków zamówienia jest .....................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

e:mail  ……………………………….; tel……………………………………………………..

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nie jest wymagane.

XXI. Zobowiązania Wykonawcy związane z umową.

Zostały określone w projekcie umowy.

XXII. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę                      w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.z.p. (Dział VI – środki ochrony prawnej ustawy P.z.p.)

XXIII. Postanowienia końcowe.

1.Część II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2.Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.

3.Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

XXIV. Załączniki do specyfikacji :

- Formularz oferty.

- Oświadczenia Wykonawcy dot. Art. 22 i Art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych   –Załącznik nr 1a i 1b

- Wykaz tożsamych zamówień – Załącznik nr 2.

- Wykaz pracowników Wykonawcy – Załącznik nr 3.

- Formularz cenowy  Wykonawcy   - Załącznik nr 4.

- Projekt umowy.