I.7013.6.2015.II

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont dachu- położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej i remont kominów wentylacyjnych   BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 PRZY UL. ARCISZEWSKIEGO 20 W KOŁOBRZEGU.

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, zadania: „Remont dachu- położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej i remont kominów wentylacyjnych na budynku szkoły podstawowej nr 5 ul. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu   .

"

, w tym:

- Roboty budowlane

1. Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -  140,9m2

2. Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną PYE PV 250S 52 Papa wierzchniego pokrycia SBS 0 grubości 5,2 mm termozgrzewalna - 1611,8m2

3. Montaż klinów styropianowych o wymiarach 100x100x1000 mm - obróbka kominów oraz przy ścianach - 191,9mb

4.  Uszczelnienie styku pomiędzy dachem a pustakami szklanymi  masą rowcement - m 24,1

5.  Obróbki z papy PYE PV 250S 52 Papa wierzchniego pokrycia SBS 0 grubości 5,2 mm termozgrzewalna - 281,8m2

6. Jednokrotne pokrycie dachów papą PYE PV 250S 52 Papa wierzchniego pokrycia SBS 0 grubości 5,2 mm termozgrzewalną  - 2115,6 m2

7. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - 129,4 m2

8 . Rozbiórka betonowych czapek kominowych - 12,2m2

9.  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły przewodów na kątownikach przy 3 kanałach - 29,5m

10 . Wywiezienie gruzu Żwirobetonowego i Żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - 7,5m3 + utylizacja

11.  Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9) - 7,5m3 + utylizacja

12 . Wymurowanie kanałów wentylacyjnych  z pustaków ceramicznych -  21,0m

13 . Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,03m2 w podłożach, stropach  - 29,5m

14 . Przemurowanie - odgruzowanie przewodów - 194,6m

15. Przemurowanie - sprawdzenie przewodów - 194,6m

16 . Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 cegły -  26,6 m2

17 . Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną -  26,6m2

18 . Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - kg 100

19 .Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych -  21,7m2

20 . Krycie czapek kominowych papą PYE PV 250S 52 Papa wierzchniego pokrycia SBS 0 grubości 5,2 mm termozgrzewalna -  12,2m2

21 . Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć- 347,8m

22 . Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń, umocowanie obruszonych uchwytów i rur spustowych  - 158,7

23.  Demontaż przepustnic okrągłych o obwodach do 800mm z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym – szt. 5

24 . Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rury wywiewnej Żeliwnej – szt. 18

25.  Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rury wywiewnej blaszanej – szt.  21

26 . Wentylatory dachowe z blachy nierdzewnej o średnicy otworów ssących do 315mm – szt.  5

27 . Rury wywiewne z PCV  o średnicy 100mm-  szt.  21

28 . Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 80mm – szt. 18

29 . Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta, ułożonych w uchwytach w kanałach - m 50

30 . Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian betonowych – szt. 20

31 . Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z prętów o średnicy 10mm na podłożu betonowym z kuciem mechanicznym - m 50

32 . Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie - pomiar 10

33 . Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie Warunkami technicznymi i oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dekarskich, blacharskich, elektrycznych .

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w opisie  materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego .

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest on dokumentem informacyjnym.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.