12 szt. – zestawów komputerowych

| element konfiguracji | wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark® 2012 Office Productivity – co najmniej wynik 170 punktów, MediaCreation - co najmniej wynik 171 punktów, |
| Pamięć operacyjna | Min. 4GB 1333MHz |
| Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana umożliwiająca pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
| Obudowa | Typu Desktop z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne i 1 szt 3,5” wewnętrzne czytnik kart Wbudowane 4 porty USB 3.0 na przednim panelu Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 830 mm; (340 x 100 x 390 mm), waga max 8 kg Zasilacz o mocy max. 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, Możliwość otwarcia obudowy , wymiana napędów i obsługa kart rozszerzeń bez użycia narzędzi i odkręcania śrub W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procesu POST Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit |
| Bezpieczeństwo | Czujnik otwarcia obudowy jako fabryczne rozwiązanie producenta komputera. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy |
| Monitor | Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 23” Rozmiar plamki 0,265 mm Jasność 300 cd/m2 Kontrast 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni Czas reakcji matrycy max 8ms Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa Podświetlenie System podświetlenia TFT IPS Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D,4 x USB 2.0 Panel obrotowy Tak Komplet kabli podłączeniowych |
| UPS | Moc pozorna 500 VA Moc rzeczywista 300 Wat Maks. czas przełączenia na baterię 6 ms Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 4 x IEC320 C13 (10A) Typ gniazda wejściowego: kabel z wtykiem PL (10A) Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 9 min Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 170-270 V Zimny start: Tak Diody sygnalizacyjne: • praca z sieci zasilającej • praca z baterii • ładowanie baterii • przeciążenia UPSa Alarmy dźwiękowe: • praca z baterii • przeciążenie UPSa • znaczne wyczerpanie baterii |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 Deklaracja zgodności CE |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) |
| Warunki gwarancji | 48 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Wymagania dodatkowe | Microsoft Windows 7 Professional (32-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. Zainstalowany Microsoft Office Home&Business OEM PL Microsoft Server Cal USER Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami |

Wartość oferty (oferowana cena brutto):

Oferowana wartość:

- jednostka 	- 	....................................................................

- monitor 	- 	....................................................................

- ups 		-	....................................................................

Razem (12 szt.)-	....................................................................

Oferta cenowa razem netto: ...................................

brutto: ...................................