Uzupełnienie opisu zamówienia:

- Napięcie zasilania dekoracji : 230V, 50 Hz

- Stopień ochrony minimum IP 44

- Dostarczone iluminacje muszą posiadać hermetyczne  puszki rozgałęźne z umieszczonymi w ich wnętrzu elementami prostowniczymi zasilającymi  diody LED oraz wyprowadzony przewód niskiego napięcia do którego zamawiający będzie montował wtyczki jednofazowe.  Przygotowanie do montażu dekoracji nie będzie wymagało rozkręcania puszek rozgałęźnych a jedynie podłączenie wtyczki do wyprowadzonego przewodu.

- Wstążka świetlna LED zasilana napięciem 230V, 50 HZ, minimum  IP 44. Na długości 20 m minimum 160 diod LED, kolor świecenia biały zimny.