Kołobrzeg,  21 stycznia 2021 r.

# WŚIO.6221.4.2021.VIII

Wydział Inwestycji i Rozwoju
w/m

Dotyczy:   wniosku z dnia 19.01.2021 r. o ustalenie warunków  technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z przebudowy ul. Wybickiego w Kołobrzegu (dz. 10/54 obr. 14).

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) niniejszym pismem określa się warunki techniczne dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

WARUNKI TECHNICZNE nr WŚIO.6221.4.2021.VIII

I .	Odprowadzenie wód opadowych dla przedmiotowego zamierzenia – należy wykonać zgodnie  z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 
z późn. zm.), Ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 
z późn. zm.), ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

II.  Jednocześnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej należy uwzględnić następujące warunki:

- Wody opadowe z pasa drogowego ulicy Wybickiego i przyległych posesji należy odprowadzić poprzez projektowane uzbrojenie do istniejącej sieci deszczowej 
w pasie drogowym ul. Jana Tarnowskiego.

- Przyłączenia do sieci należy dokonać poprzez włączenie projektowanej infrastruktury do istniejącej na sieci deszczowej studni, którą po przyłączeniu należy oczyścić i doszczelnić od wewnątrz.

- Sieć kanalizacji deszczowe wraz z przyłączami zaprojektować z rur o sztywności obwodowej min. SN 8. Projektowane studnie deszczowe należy wykonać w technologii prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego min. dn 1000-1200 mm. Studnie należy wyposażyć w płyty nastudzienne, zamontować pierścienie odciążające, włazy żeliwne 
z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposób trwały poprzez logo miasta Kołobrzeg (wzór w załączeniu). Typ włazów w zależności od usytuowania.

- Projektowane wpusty uliczne należy wykonać jako prefabrykowane, z osadnikiem 
o wysokości min 0,5 m, typ ciężki, korpus żeliwny z zawiasem. Wpusty wyposażyć w kosze.

- W rozwiązaniu projektowym należy uwzględnić wykonanie przyłączy do granic działek 10/56, 10/63, 10/51 obr. 14 wraz z ich zaślepieniem.

- Włączenia przewodów PVC do studni betonowych, wykonać przy zastosowaniu połączeń szczelnych (adaptory).

- Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszą być zgodne z Polską Normą lub posiadać atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa i Instytutu Budownictwa Dróg i Mostów.

- Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.

- Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunków należy przedłożyć do uzgodnienia w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (WŚIO) - w 2 egz. 
(1 egz. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Wydziału).

- Należy zapewnić udział przedstawicieli WŚIO w odbiorze wykonanej infrastruktury.

- Do WŚIO należy dostarczyć 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej powykonawczej.

- Warunki techniczne tracą ważność z dniem 21.01.2023 r. w przypadku nie przystąpienia do realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.