Załącznik nr 5

Zakres usług do

„Konserwacji i utrzymania oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”

1/ Wymiana tablic znaków drogowych, tabliczek uzupełniających, z nazwami ulic i informacyjnych na nowe, w kalkulacji należy ująć:

a/ zdjęcie tablic znaków drogowych, tabliczek uzupełniających, z nazwami ulic i informacyjnych

b/ przymocowanie tablic znaków drogowych, tabliczek uzupełniających, z nazwami ulic i informacyjnych

-/tablice z nazwami ulic i logiem, dwustronne, z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm i wymiarach 220 mm x 900 mm, oznaczenia z folii samoprzylepnej (rysunek nr 1),

-/tablice informacyjne, dwustronne, z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm i wymiarach 200mm x 850mm, oznaczenia z folii samoprzylepnej (rysunek nr 2),

2/ Wymiana słupków o długości 3,50 m lub 4,50 m i średnicy 60 mm do znaków drogowych na nowe, w kalkulacji należy ująć:

a/ demontaż słupka do znaku drogowego,

b/ wykopanie dołu,

c/ ustawienie słupka do pionu,

d/ zabetonowanie słupka w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią.

3/ Słup ozdobny, rysunek nr 3, wraz z systemem nośnym dla tabliczek z nazwami ulic oraz informacyjnych, możliwy montaż 4-ch tablic w każdym z 4-ch kierunków, długość całkowita słupa 5,00 m nad terenem, w kalkulacji należy ująć:

a/ demontaż słupka do znaku drogowego,

b/ wykopanie dołu,

c/ ustawienie słupka do pionu,

d/ zabetonowanie słupka w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią.

4/ Montaż barier łańcuchowych pojedynczych i podwójnych, w kalkulacji należy ująć:

a/ wykopanie dołów dla słupków z rozebraniem nawierzchni,

b/ ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm,

c/ zabetonowanie słupka w dole betonem B-15,

d/ ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

e/ zamontowanie elementów poręczy, łańcuch pojedynczy lub podwójny,

f/ pomalowanie słupków i poręczy farbą (zaleca pomalowanie elementów przed montażem, warsztatowo).

5/ Montaż ograniczników skrajni z elementami odblaskowymi,  rysunek nr 6,

w kalkulacji wykonania należy ująć:

- wytrasowanie miejsc otworów na kołki rozporowe ,

- wywiercenie otworów i umieszczenie w nich kołków rozporowych,

- przykręcenie elementów skrajni śrubami,

Charakterystyka elementu skrajni:

a) wysokość			- 45-55 mm,

b) szerokość			- 120-150 mm,

c) długość			- 1000-1200 mm,

d) kolor			- żółty lub czerwony,

e) elementy odblaskowe	- minimum 2 szt. na każdej ze stron.

6/ Ustawienie bariery rurowej, w kalkulacji należy ująć:

a/ wykopanie dołów dla bariery z rozebraniem nawierzchni,

b/ ustawienie bariery z rury stalowych o średnicy 50 mm,

c/ zabetonowanie bariery w dole betonem B-15,

d/ ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

7/ Ustawienie słupka blokującego żeliwnego „Retro” rysunek nr 7 lub słupka blokującego składanego rysunek nr 12,  w kalkulacji należy ująć:

a/ wykopanie dołów dla uchwytów kotwiących słupków blokujących z rozebraniem nawierzchni lub wytrasowanie miejsc otworów na kołki rozporowe ( oraz wywiercenie otworów i umieszczenie w nich kołków rozporowych),

b/ ustawienie słupków blokujących,

c/ zabetonowanie uchwytów kotwiących słupka w dole betonem B-15 lub przykręcenie elementów,

d/ ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

8/ Ustawienie słupka blokującego betonowego o fakturze z kamienia płukanego, - rysunek nr 8 i 9, w kalkulacji wykonania należy ująć:

a/ wykopanie dołów na słupki z ewentualnym rozebraniem nawierzchni,

b/ ustawienie kotew słupków blokujących w wykopie i zabetonowanie dołów betonem B-15,

c/ ewentualne odtworzenie rozebranej nawierzchni,

9/ Ustawienie bariery parkingowej ruchomej zamykanej na klucz, w kalkulacji należy ująć:

a/ wykopanie dołów dla bariery z rozebraniem nawierzchni,

b/ ustawienie bariery,

c/ zabetonowanie uchwytów kotwiących w dole betonem B-15 bariery,

d/ ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

10/ Ustawienie słupka blokującego U-12c (pasy biało czerwone), w kalkulacji należy ująć:

a/ wykopanie dołu dla słupka blokującego U-12c z rozebraniem nawierzchni,

b/ ustawienie słupka blokującego U-12c,

c/ zabetonowanie uchwytów kotwiących słupka blokującego w dole betonem B-15,

d/ ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

11/ Uzupełnienie łańcucha przy barierach łańcuchowych, w kalkulacji należy ująć:

a/ zdjęcie pozostałości zerwanego łańcucha,

b/ założenie nowego przęsła pomalowanego łańcucha, średnia długość łańcucha 2,83 mb

12/ Oznakowanie awaryjne. Ustawienie – oznakowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w przypadku wystąpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi. W kalkulacji należy ująć:

-/ montaż 2-ch słupków do znaków drogowych,

-/ montaż  4-ch znaków drogowych

-/ ustawienie tablicy U-3b 2 szt. oraz U-51 2 szt.

13/ Montaż azylu dla pieszych wraz z oznakowaniem, w kalkulacji należy ująć:

-/ montaż słupka przeszkodowego U-5b zespolonego ze znakiem C-9

-/ montaż segmentów  azylu do nawierzchni (za pomocą kołków rozporowych) w tym:

element narożny	2 szt.

element skrajny	3 szt.

element wewnętrzny	1 szt.

14/  Montaż progów zwalniających listwowych U-16d oraz wyspowych, rysunek nr 11, wraz z oznakowaniem, średnia długość progu 5,50 mb, w kalkulacji należy ująć:

-/ montaż 2-ch słupków do znaków drogowych,

-/ montaż  4-ch znaków drogowych ( 2 szt. A-11a, 2 szt. B30[20]),

-/ montaż  2 szt. T-1 (20 m).

-/ montaż segmentów  progu zwalniającego listwowego do nawierzchni (za pomocą kołków rozporowych) w tym 2 elementy skrajne.

15/ Naprawy (prostowanie, spawanie, uzupełnienie malowania), w kalkulacji należy ująć:

a/ wyprostowanie do pionu skrzywionego elementu oznakowania,

b/ ewentualne zespawanie pękniętego lub zerwanego elementu oznakowania pionowego,

c/ pomalowanie elementów w miejscach spawanych i zgiętych.

-/ słupków do znaków drogowych

-/ barier rurowych

-/ słupków retro i betonowych

-/słupków blokujących

16/  Malowanie elementów oznakowania pionowego, w kalkulacji należy ująć:

a/ elementu przeznaczonego do pomalowania z kurzu i zanieczyszczeń,

b/ zeskrobanie starej łuszczącej się farby,

c/ pomalowanie elementu farbą do gruntowania,

d/ pomalowanie elementu farbą nawierzchniową.

Rodzaj elementów przeznaczonych do odnowienia:

-/ słupki do znaków drogowych

-/ bariery rurowe stałe i ruchome

-/ słupki żeliwne

-/ bariery łańcuchowe pojedynczych

Uwaga: elementy odnowione muszą spełniać wymagania stawiane przez  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach a materiały użyte do odnowienia elementów oznakowania muszą posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

17/ Bieżący przegląd oznakowania pionowego w ciągu 1 miesiąca, długość dróg gminnych 86 km, w kalkulacji 1 miesiąca należy ująć:

a/ codzienny przegląd stanu technicznego oznakowania pionowego,

b/ drobne naprawy wykonywane w trakcie przeglądu, polegające na:

-/ prostowanie odchylonych od płaszczyzny prostopadłej do osi jezdni tablic znaków drogowych,

-/ prostowanie odchylonych od pionu słupków znaków do znaków drogowych

( odchylenie od pionu do 30 º)

-/ zgłaszanie niezbędnych prac do wykonania w zakresie umowy a nie będących z zakresie przeglądu.

18/ Oznakowanie cienkowarstwowe.

a/ Oznakowanie poziome jezdni farbami do nawierzchni drogowych – linie segregacyjne i   krawędziowe ciągłe i przerywane, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie farby do nawierzchni drogowych,

-/pomalowanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo pomalowanych miejsc przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

b/ Oznakowanie poziome jezdni farbami do nawierzchni drogowych – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie farby do nawierzchni drogowych,

-/pomalowanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo pomalowanych miejsc przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

c/ Oznakowanie poziome jezdni farbami do nawierzchni drogowych – strzałki i inne symbole na jezdni, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie farby do nawierzchni drogowych,

-/pomalowanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo pomalowanych miejsc przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

19/ Oznakowanie grubowarstwowe.

a/ Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi do nawierzchni drogowych – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie mas chemoutwardzalnych do nawierzchni drogowych,

-/wykonanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo wykonanych elementów oznakowania przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

b/ Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi do nawierzchni drogowych – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie mas chemoutwardzalnych do nawierzchni drogowych,

-/ wykonanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo wykonanych elementów oznakowania przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

c/ Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi do nawierzchni drogowych – strzałki i inne symbole na jezdni, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie mas chemoutwardzalnych do nawierzchni drogowych,

-/ wykonanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo wykonanych elementów oznakowania przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

Uwaga: Prace prowadzone w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (M. P. Załącznik do nr-u 24, poz. 184 z dnia 18 czerwca 1990 r.)