ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Remont budynku i terenu wokół budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Kniewskiego 11                              w Kołobrzegu”

Nr sprawy I-2510.1.2011.VI

I. Przedmiot zamówienia

W ramach zamówienia należy wykonać:

- Ekspertyzę budynku potrzebną do wykonania danego zakresu prac                              i inwentaryzację techniczną obiektu wraz z badaniami geologicznymi

- Zaprojektować odwodnienie wokół budynku oraz naprawę systemu rynnowego odprowadzającego wodę do kanalizacji deszczowej

- Zaprojektować prace w suterenie (podpiwniczenie)– wykonanie wentylacji pomieszczeń, wyburzenie ściany działowej, wykonanie podłóg, uzupełnienie tynków, wyrównanie i malowanie ścian, wymiana jednego okna, wymiana drzwi do pomieszczeń. Ponadto należy zaprojektować wszelkie prace, które umożliwią uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania podpiwniczenia na pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz należy uzyskać pozwolenie na budowę.

- Uzyskanie pomieszczenia w części podpiwniczenia niedostępnej obecnie i wykonanie jego remontu

- Wykonanie zaleceń związanych z instalacją elektryczną (badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie zasilania, badanie stanu rezystancji izolacji w układzie TNC, badanie urządzeń piorunochronnych) zawartych w protokole nr 29/P/06/2011 z dnia 01.06.2011r.

Należy zwrócić szczególną uwagę na usunięcie zawilgocenia w podpiwniczeniu oraz znaleźć sposób aby pomieszczenia nie były każdorazowo zalewane wodami opadowymi.

W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać projekty budowlane (o charakterze wykonawczym), specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiar i kosztorys inwestorski oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje.

1. W ramach prac projektowych należy :

- Wykonać ekspertyzę i inwentaryzację techniczną obiektu wraz z badaniami geologicznymi,

- Uzyskać wszelkie podkłady geodezyjne potrzebne do celów projektowych,

- Wykonać dokumentację projektową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego  z 07.07.1994 (Dz. U z 2010r nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133) wraz z wszelkimi uzgodnieniami:

  - Opracować pełnobranżowy projekt budowlany o charakterze projektu wykonawczego – wydruk w pięciu egzemplarzach + zapis elektroniczny (PDF)

  - Opracować specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót  (STWiOR) – wydruk w pięciu egzemplarzach + zapis elektroniczny /format pliku Microsoft Word/

  - Opracować przedmiar robót – wydruk w pięciu egzemplarzach + zapis  elektroniczny  (PDF)

  - Opracować kosztorys inwestorski (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r- w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) – wydruk w trzech egzemplarzach + zapis elektroniczny (PDF).

- Uzyskać pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania podpiwniczenia oraz uzyskać pozwolenie na budowę.

2. Projektant przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego nad przedmiotowym zadaniem od momentu przekazania placu budowy wykonawcy do końcowego odbioru robót.

3. Jeżeli w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego okaże się, że dokumentacja projektowa jest niewystarczająca do prawidłowej realizacji to Projektant zobowiązuje się do uzupełnienia tej dokumentacji bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

Projektant  powinien dokonać wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod remont oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne przy opracowaniu dokumentacji projektowej.

II. Termin realizacji

- Projekt budowlany - 10 tygodni od dnia podpisania umowy

- Nadzór autorski – przewidywany termin realizacji robót budowlanych – lipiec 2012r.

# III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

# Kryterium oceny ofert

- cena brutto – 100%

# Termin składania ofert

10.08.2011r.

Ofertę proszę przesłać mailem (urzad@um.kolobrzeg.pl), pocztą bądź dostarczyć osobiście do Biura Podawczego Urzędu Miasta w Kołobrzegu., ul. Ratuszowa 13. Prosimy o oddzielne podanie wartości prac projektowych i nadzoru autorskiego.

Do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa  w rozdziale III.

Załączniki:

- Projekt umowy na w/w zadanie

- Opracowanie – pomiary ochronne: badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie zasilania, badanie stanu rezystancji izolacji w układzie TNC, badanie urządzeń piorunochronnych