K-IO.7021.6.3.2015.V

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

„Budowa oświetlenia istniejącego ciągu pieszego wbudowanego na dukcie leśnym, działki nr 10/3, 12/1 obr. 2 w Kołobrzegu”

I. Przedmiot zamówienia

Budowa oświetlenia na dukcie leśnym  w Kołobrzegu na trasie istniejącego kabla wraz z wykonaniem odcinka  linii kablowej łączącej budowane oświetlenie z istniejącym oświetleniem ścieżki rowerowo pieszej.

Zakres rzeczowy zamówienia:

- Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót wraz ze złożeniem dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Nadzór Budowlany,

- Prowadzenie na bieżąco Dziennika Budowy,

- Wytyczenie punktów lokalizacji słupów oświetleniowych – 5 punktów

- Wytyczenie trasy rowu pod kable – 150 m

- Wykonanie rowów kablowych o szerokości 0,4 m i głębokości 0,8 m na wyznaczonej trasie – 9,44 m3

- Wykonanie wykopów  pod 5 szt. fundamentów prefabrykowanych  - 1,25 m3

- Wykonanie w rowach kablowych 10 cm podsypki przed i po  ułożeniu kabli – 59 m

- Wykonanie metodą mechanicznego przecisku z rury stalowej o średnicy do 100 mm – 5 m

- Ułożenie ręczne w rowach kabli wielożyłowych YAKY 4 x 35 mm2  - 25 m

- Ułożenie w przepustach kabli wielożyłowych YAKY 4 x 35 mm2  - 5 m

- Ułożenie w rowach kablowych niebieskiej foli kalandrowanej – 25 m

- Posadowienie uprzednio zaizolowanych przeciwwilgociowo betonowych fundamentów prefabrykowanych pod słupy – 5 szt.

- Montaż kompletnych latarni przykręcanych do fundamentu nakrętkami kołpakowymi – 5 szt.,

- Odkopanie zapasów kablowych w miejscach montażu latarni, przecięcie kabli,

- Wykonanie muf kablowych łączących dodatkowe  1,5. metrowe  odcinki kabla YAKY

4 x 35 mm2  z odkopanym zapasem kablowym (w przypadku gdy pozostawiony zapas jest zbyt krótki) – 5 kpl,

- Wprowadzanie do słupów kabli YAKY 4x35 mm2, montaż złączy kablowych IZK, wciąganie i montaż przewodów kabelkowych  YDY 3x2,5 mm2 – 5 kpl,

- Wykonanie uziomów pionowych (pogrążanych) w celu uzyskania o rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ω - 1 kpl

- Zasypanie i zagęszczenie rowów kablowych – 7,08 m 3

- Pomiary rezystancji izolacji odcinków sieci oświetleniowej – 5 pomiarów.

- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – 5 pomiarów

- Pomiar rezystancji uziemień – 1 pomiar

- Numeracja słupów, naklejanie na słupach tabliczek ostrzegawczych i pomalowanie słupa farbą antykorozyjną do wysokości 40 cm od podstawy słupa  – 5 kpl

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej -1 egz wraz z inwentaryzacją geodezyjną 3 egz., dostarczenie wypełnionego Dziennika Budowy z wpisem geodety i z załączonym oświadczeniem Kierownika Robót dotyczącym zgłoszenia zakończenia robót, dostarczenie tabeli rzeczywistych  współrzędnych lokalizacji słupów oświetleniowych (współrzędne geograficzne lub geodezyjne). Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów, wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

Uwaga:

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty. Przygotować ofertę na podstawie przedmiaru robót, projektu budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robót, i zapytania ofertowego część I. Przedmiot zamówienia.

II. Termin realizacji

Realizacja  od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 r.

.

# III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej dwoma monterami  posiadającymi aktualne uprawnienia w grupie E na napięcie do 1 kV lub wyższe i posiadają aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości. Wykonawca w okresie wykonywania usługi powinien dysponować odpowiednim podnośnikiem koszowym.

# Kryterium oceny ofert

- cena brutto – 100%

# Termin składania ofert

27 kwietnia 2015 r. do godziny 15:00

Zeskanowany podpisany Formularz ofertowy (wraz z wypełnionymi załącznikami), zawierający cenę brutto zadania proszę przesłać emailem Pocztą elektroniczną na adres: r.buszac@um.kolobrzeg.pl

Ważne:

Do oferty należy  obowiązkowo załączyć zeskanowane Zapytanie Ofertowe zawierające podpis Wykonawcy w miejscu gdzie mowa o zapoznaniu się z treścią Zapytania Ofertowego.

Załączniki:

- Formularz ofertowy wraz z Załącznikami do formularza ofertowego

- Projekt umowy

- Przedmiar robót

- Projekt budowlany

- STWiOR

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego:

…….……………….

podpis Wykonawcy